《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1、项目名称：指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点：指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别：按国标填写。

4、总投资：指项目投资总额。

5、主要环境保护目标：指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议：给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见：由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见：由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

平江县恒鑫生物质能源有限公司年产16000吨环保生物质燃料颗粒建设项目

环评文件的修改意见清单对照 该项目原材料中没有使用秸秆，目前秸秆焚烧是影响平江环境质量的重要因素之一，类比浏阳等地的同类项目，主要原材料就是秸秆，因此建议该项目应重点考虑使用本地资源，在工艺上适当调整，增加秸秆作为主要原材料。 （祥见Ｐ1、Ｐ2、Ｐ17） 2，该项目是在原有房阳纸厂的基础上改建的，因此要详细介绍原有纸厂情况，特别是总量控制和分配情况，做好新老项目三本账。 （祥见Ｐ4、Ｐ5） 3，建议补充车间粉尘处理不及时产生风险爆炸的分析和提出相关防护措施。 （祥见Ｐ27、Ｐ28） 4，核实大气环境防护距离计算，根据距离的计算，明确居民是否需要搬迁。列出环境保护目标一览图。 （祥见Ｐ30） 5，该项目在生产过程原材料粉碎筛分工序中会产生粉尘，建议除产污点安装集气罩处理外，对无组织的废气统一收集处置。 （祥见Ｐ19、Ｐ20） 专家姓名：龙平、贺卫、龙思斯 日期：2016-10-24

目    录

1 建设项目基本情况	1

2 建设项目所在地自然社会环境简况	6

3 环境质量状况	12

4 评价适用标准	14

5 建设项目工程分析	16

6 项目主要污染物产生及预计排放情况	18

7 环境影响分析	23

8 项目拟采取的防治措施及预期治理效果	40

9 结论与建议	41

1建设项目基本情况·

| 项目名称 | 年产16000吨环保生物质燃料颗粒建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 平江县恒鑫生物质能源有限公司 |
| 法人代表 | 欧阳武 | 联系人 | 欧阳武 |
| 通讯地址 | 平江县三市镇爽口村 |
| 联系电话 | 13808409828 | 传 真 | / | 邮政编码 | 414502 |
| 建设地点 | 平江县三市镇爽口村（纬度28º35'36.36"，经度113º42'40.69"） |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及 代 码 | 非金属废料和碎屑加工处理C4220 |
| 占地面积 (平方米) | 12000 | 绿化面积 (平方米) | 1200 |
| 总投资 (万元) | 200 | 其中：环保投资(万元) | 60 | 环保投资占总投资比例 | 30% |
| 投产日期 | 2016月12月 |
| 1.1工程内容及规模： 1.1.1项目背景 平江县房阳造纸厂始建于1999年，原只有一台1092型号双缸双网纸机，年生产再生纸能力为6000吨。2008年对原造纸设备更新为1575型号三缸双网纸机，2008年7月通过环评，2009年3月通过验收。该企业生产由于经营不善，到2015年破产，原有厂区设备已经清理完毕，企业现决定转产制造生物质燃料颗粒，企业名称也变更为平江县恒鑫生物质能源有限公司。 生物质能是能源资源的重要组成部分，它的开发利用能缓解我国能源短缺，提供清洁优质能源，可部分替代煤炭、石油和天然气。作为生物质能源，具有无公共危害、可再生和有利于环境保护的优点。我国生物质能源非常丰富，发展生物质固体燃料，实施煤炭替代，显著减少二氧化碳和二氧化硫排放，产生巨大的环境效益。 平江县恒鑫生物质能源有限公司投资200万元利用原房阳造纸厂厂区地块（见附件3）建设年产16000吨环保生物质燃料颗粒项目，该项目采用秸秆、锯木灰、竹屑等原材通过烘干、压缩成型使其成为生物质燃料颗粒。这种颗粒使规模化利用生物质能变得可行，而且实现了高效和环保燃烧，克服了以往直接燃烧生物质效率低、污染大、设备容量小等种种弊端，为有效消耗农林废物锯木灰、秸秆、竹屑等、减少就地焚烧现象提供了一条可靠、可行的途径。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需进行环境影响评价。因此，建设单位特委托湖南省建筑设计院对该建设项目进行环境影响评价（委托书见附件1）。我单位接到委托后，课题组立即开展了资料收集和详细的现场踏勘，在对有关资料进行整理、分析和计算的基础上，编制了《年产16000吨环保生物质燃料颗粒建设项目环境影响报告表》。 1.1.2 项目基本情况 1、项目名称：年产16000吨环保生物质燃料颗粒建设项目。 2、建设单位：平江县恒鑫生物质能源有限公司。 3、建设性质：新建。 4、建设地点：平江县三市镇爽口村（原平江县房阳造纸厂厂区内）。 5、项目总投资：总投资200万元。 6、建设规模：年生产16000吨生物质燃料颗粒。 7、生产班制与劳动定员：建成运营后劳动定员为8人，实行一班制，8小时/班，生产天数按300天。由于工人为附近居民，因此本项目不设食堂和职工宿舍。 1.1.3 主要建设内容 本工程仅利用原房阳造纸厂的办公用房及仓库，其余厂房等均新建。建设内容见表1-1，主要设备见表1-2。 表1-1拟建工程主要建设内容一览表 序号 工程类别 项目内容 建设规模 备注 1 主体工程 生产车间 建筑面积2480m2 1栋1F，新建 2 辅助配套 办公楼 建筑面积200m2 1栋1F，利用原有 原料仓库 建筑面积1080m2 1栋1F，新建 成品仓库 建筑面积300m2 1栋1F，利用原有 其他 建筑面积140m2 新建 3 公用工程 给水 使用地下井水 供电 利用原有电源系统 4 环保工程 固废 生活垃圾集中收集后建设单位外运至垃圾填埋场 废水 生活污水经化粪池处理后用作农肥，喷淋水循环使用不外排 废气处理系统 布袋除尘器，麻石水幕除尘 其他 减震措施、雨污分流沟渠等 表1-2 拟建工程主要生产设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 规格型号 备注 1 制粒机 台 3 485型功率110kW / 2 破碎机 台 1 60型 自带风机 3 提升机 台 1 YOC-J1000 \ 4 风机 台 3 TCT-500 / 5 输送机 台 3 / / 6 绞龙输送机 台 1 / / 7 风干炉窑 台 1 / / 8 筛分机 台 1 3kW 密闭 由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 1.1.4 产品方案、原辅材料及能源消耗 （1）产品方案 表1-3 项目产品方案 序号 名称 单位 数量 1 生物质燃料颗粒 吨/年 16000 （2）原辅材料及能源消耗 表1-4 原辅材料用量及能源消耗一览表 序号 名称 单位 年耗 来源 1 锯末 t/a 5000 市购 2 秸秆 t/a 7000 当地收购 3 竹粉 t/a 3500 市购 4 谷壳 t/a 850 市购 5 生物质燃料 t/a 200 自产，风干炉燃料 6 电 万度/a 30 市供电网 7 水 t/a 270 井水 1.2公用工程 1.2.1给排水 给水：本项目用水主要为职工生活用水和除尘用水，利用地下井水。项目劳动定员8人，按100L/d·人计，则总生活用水量为0.8m3/d（240m3/a）；根据建设方提供的资料，本项目除尘补充水为30t/a（0.1t/d）。 排水：项目排水采用雨污分流制，雨水汇集后排入雨水管沟；厂区生活污水经化粪池处理后用作农肥；除尘补充水全部蒸发。水平衡图见图1-1。 图1-1 项目水平衡图 1.2.2供电 本项目原有供电设施，设有配电间，装机容量为100KVA。 1.3项目四至及总平面布置 1.4.1项目四至情况 本项目位于平江县三市镇爽口村（原平江县房阳造纸厂厂区内，原厂已经停产，且仅有空厂房，无残留原厂原辅材料及废弃物），本项目东面和西面为杂草地及农田，南面为汨罗江，北面有菜地及零散居民点。 1.4.2总平面布置 项目西面为厂区入口及办公区；厂区东侧南部为成品仓库，再往北为生产车间及原料仓库，最北面为烘干车间，项目总平面布置详见附图2。 1.5主要经济技术指标 本项目主要技术经济指标见表1-5。 表1-5主要技术经济指标 序号 名 称 单位 数量 1 占地面积 m2 12000 2 总建筑面积 m2 3200（办公用房及仓库利用原有） 3 总投资 万元 200 4 环保投资 万元 60 |
| 1.6与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建工程，利用原平江县房阳造纸厂部分空厂房，原有设备等已基本清理完毕，无原有污染源和环境问题。 原平江县原房阳纸厂：平江县房阳造纸厂位于平江县三市镇爽口村，始建于l999年。根据《洞庭湖区造纸企业污染整治工作实施方案》和平江县人民政府平政办函[2008]29号的有关规定，停产整治同，并于2008年5月委托岳阳市环境保护科学研究所对该厂“年产1万吨瓦楞纸技改项目”进行了环评，编制了该项目环境影响报告表。2008年7月岳阳市环保局对该项目环评文件进行了批复，同意该项目建设，2009年4月岳阳市环保局对该项目环保三同时竣工验收报告进行了批复。 该项目主要建设年产1万吨的瓦楞纸生产线一条，同时配套建设了一套污水处理装置、供热系统等。项目主要利用各种废纸生产普通瓦楞纸，生产规模1万吨/年。产品方案变更为年产瓦楞纸8000吨，红色鞭炮纸2000吨。原料材料增加了大红。鞭炮纸工艺为废纸打浆、晒奖后加入颜料并搅拌均匀。 同时配套建成一套日处理废水500t/d污水处理站。该工艺中，气浮、水解酸化、好氧生化均对废水中的色度、COD等污染物具有较好去除作用。从平江县监测中心的监测、废水中的COD（187mg/L）、色度（40）、pH（8.16）、氨氮（0.75）的排放可以达到《制浆造纸工业水污染物排放标准（GB3544-2008）》标准要求。 根据岳阳市环保局下发的《关于平江县房阳造纸厂1万吨瓦楞纸技改项目环境影响评价补充说明的批复》：本项目总量指标为COD（13t）、SO2（5.2 t）、NOx（3.1 t）。 |

2建设项目所在地自然社会环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）: 2.1.1地理位置 平江县位于湖南省东北部。东与江西省修水、铜鼓县交界，北与湖北省通城县和岳阳县相连，南与浏阳市接壤，西与长沙县、汨罗市毗邻。地理位置东经113°35′，北纬28°42′。隶属于湖南省岳阳市，位于湖南省东北部，处汨水、罗水上游，汨罗江自东向西贯穿全境，东与江西省修水县、铜鼓县交界，北与湖北省通城县和湖南省岳阳县相连，南与浏阳市接壤，西与长沙县、汨罗市毗邻。 本工程位于平江县三市镇爽口村，项目具体位置详见附图1。 2.1.2 地形、地貌、地质 平江县位于湖南省东北部，湘、鄂、赣三省交界处，东经113度11分至114度9分，北纬23度25分至29度6分之间。东与江西修水县、铜鼓县接壤；南与浏阳市、长沙县毗邻；西与汨罗市交界；北与岳阳县和湖北省通城相连。县境地貌以山地和丘陵为主动。山地占总面积的28.5%，丘陵占55.9%，岗地占5.8%，平原占9.8%。地势东南部和东北部高，西南部低，相对高度达1500米。境内山丘分属连云山脉和幕阜山脉。连云山主峰海拔1600.3米，为境内最高峰。幕阜山主峰海拔1593.6米。此外，东南部的十八折、黄花尖、下小尖；南面的轿顶山、福寿山、白水坪、甑盖山、十八盘、寒婆坳；东北部的一峰尖、九龙池、去腾寺、黄龙山、只角楼、秋水塘、丘池塘；北部的流水庵、凤凰山、凤凰翅、燕子岩、冬桃山等21座山，海拔均在1000米以上。 依据《中国地震烈度区划图(1990)》，评价区地震基本烈度为6度，按规范要求，构造物要考虑抗震设计。 2.1.3气候和气象 平江县境属大陆性季风气候区，东亚热带向北亚热带过度气候带。主要气候特征为：春温多雨、寒流频繁，降水集中；夏秋多旱；严寒期短，无霜期长；风小、雾多、湿度大，全年无霜期263天。 气温：县境内年平均气温16.8℃，常年积温6185.3℃。年均气温及积温随海拔增高而降低，汨罗江沿岸平原河谷地带，年均气温一般在17℃左右，而境东北幕阜山及境东南连云山一带，年均气温一般在8.6℃以下，相差8.4℃。一月份平均气温4.9℃，极端最低气温为－12℃（1972年2月9日），七月份平均气温28.6℃，极端最高气温40.3℃（1971年7月26日），年平均气温5℃以上的时期为295天。 日照：年均日照时数1731.1小时。 风向：平江县地处湿润的大陆季风气候区，属中亚热带向北区亚热带过度气候带，夏季多东南风，冬季多西北风，偏西风占20%，偏南风占5%，静风日142天，长年静风期占39%。多年均风速为1.4米/秒，最大风速为28米/秒(1957年6月4日)，大风发生的机会以4、7、8月较多，占全年大风天数的57.8%。 降水：平江县由于地形复杂，降水地域分布有较大差异，年降水量自西向东沿汨罗江顺流而上逐步增加。下游栗山年降水为1310毫米，上游浆市为1610毫米，最多年份为2020毫米，相差710毫米。由于受季风和副热带高气压的影响，降水量在年内也分布不均匀，呈春夏多秋冬少的规律，多年平均降雨量1550.78毫米，年最大降水量2749.9毫米、最小降雨量992.8毫米；春秋雨季降雨量905.65毫米，占年降雨量的58.4%，年均蒸发量为741.5毫米，相对湿度为82%，最小相对湿度为9%。多年平均降水日为160天，降水年际变化大。 2.1.4 水系 平江县境内河网密布，分属汩罗江和新墙河两大水系。 汩罗江流域西临东洞庭湖；东以幕阜山、连云山与鄱阳湖水系修水分野；北以幕阜山脉黄龙山、高峰殿与新墙河分界；南分别以连云山吊水尖、福寿山、龙头尖、兴龙山与湘江水系浏阳河、捞刀河分流。汩罗江发源于湘赣边境幕阜山脉金凤山南麓江西修水县黄龙乡黄龙寺。于湖南汩罗市磊石镇注入东洞庭湖。汨罗江分为南北两支，南支称“汨水”，为主源；北支称“罗水”，至汨罗市屈谭（大丘湾）汇合称“汨罗江”。 流域面积5543平方公里， 东西长约120公里，南北宽约46公里，呈长方形。地跨江西修水、湖南平江、汩罗、岳阳、长沙等2省5县（市）。全长253公里，总落差249.8米，河道平均坡降0.46‰。沿程纳5千米以上长支流173条；其中流域面积大于100平方公里的支流10条，昌江（流域面积670平方公里）最大。较大支流多自右岸汇入，呈不对称羽状水系。长乐以上，河流流经丘陵山区，水系发育，水量丰富。长乐以下，支流汇入较少，河道展宽可以通航。为南洞庭湖滨湖区最大河流。根据当地黄旗水文站资料，汨罗江流域历史最高水位为47.69m，最低水位为31.5m，河流断面流量825m3/s，平均流速0.95m/s，水面宽230m，平均水深3.9m，最大水深5.7m，历史未发生特大水灾及断流。 本项目紧邻汨罗江，根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》中汨罗江龙门至官滩渡口段108km为Ⅲ类水（渔业用水区）。 2.1.6 土壤、植被与生物多样性 （1）土壤 项目所在地以丘陵地形为主，属前震旦纪冷家溪群第四岩组第一段，出露为灰综色粉砂质千枚岩、红板岩及凝灰质板岩；自然土壤以红壤、黄棕壤为主，还有湖积性草甸土、砂丘土以及山区垂直分布的诸类土壤。 （2）区域植被分布特征 平江县资源丰富，生物种类繁多，为常绿落叶阔叶混交林，灌丛、草丛和山地常绿阔叶苔藓林。植被乔、灌木种类繁多，原生植被中松科、樟科、杉科、壳斗科、胡桃科、蔷薇科占优势，经过长期人类活动，相当一部分植被逐步被马尾松、油茶、杉木、柑橘、枇杷等所代替。 主要用材林有杉木、马尾松、樟树、梧桐、楠木等；主要经济林有油菜、油桐、茶叶、柑桔等。 （3）项目区植被分布特征 根据现场调查，项目区域物种资源较为贫乏，树木主要有香樟树、杉树、小柏树、山茶树、泡桐等，草本植物主要有盐肤木、狗尾草、车前草、狗牙根等。区域内野生动物较少，主要为常见的青蛙、蛇、鼠、麻雀等。 项目位于原房阳造纸厂厂区内，根据现场调查，项目周边1km范围内未发现珍稀动植物物种。 2.1.7 矿产资源 境内资源丰富，矿物有黄金、铅锌、磷、石膏、石英、石灰石、长石、云母等60多种，散布于全县各地的矿床、矿点共有200多处，其中大中型矿床10外。石膏、石英、磷等矿物储量均在1000万吨以上，黄金储量50吨以上，各种矿床主要分布在东西向的长平断裂带上。

2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）: 2.2.1平江县简介 平江县位于湖南省东北部，与湘、鄂、贑三省交界，毗邻长沙市。 平江县现辖三阳、板江、大洲、木金、三墩5个乡，汉昌、三市、安定、福寿山、加义、长寿、龙门、石牛寨、虹桥、上塔市、南江、梅仙、余坪、岑川、瓮江、浯口、伍市、向家、童市19个镇，总面积4125km2。全县2015年末常住总人口97.93万人，城镇人口40.2万人，农村人口57.73万人。2015年城镇居民人均可支配收入18512元，农村居民人均可支配收入7238元 平江历史悠久，文蕴深厚。古属三苗国，秦属罗县，东汉末年设县，后唐定名平江相延至今，建县历史1800多年。汨罗江自东向西贯穿全境，承载着屈原、杜甫两位世界文化名人的忠魂皈依，是湘楚文化源头之一，被誉为“蓝墨水的上游” 。历代平江人秉承屈、杜骚风，文人蔚起，才士笃生，有“中华诗词之乡”的美誉。平江英才辈出，将星璀璨。自古崇文尚武，风流人物灿若星辰，尤其是近代孕育了60多位晚清和民国时期的军政要员和92位国民革命军抗日将领。这里更是中国革命的发祥地之一、中国工农红军的摇篮之一，曾发生过“三月扑城”、“平江起义”、“平江惨案”等重大革命事件。为了共和国的诞生，平江20多万儿女壮烈牺牲，登记在册的革命烈士2.1万多人，占湖南烈士总数的五分之一；先后走出了64位共和国将军和100多位省、部级干部，是全国三大将军县之一；平江起义旧址被列入全国百个红色旅游经典景区，韶山——平江被列入全国三十条红色旅游精品线路的首号线路。平江山青水秀，风光旖旎。旧有“幕阜丹崖”、“连云翠壁”、“碧潭秋月”等八景，今有“全国生态建设示范区”和“全国绿色产业示范区”两块金子招牌。置身平江，连云山之秀、盘石洲之美、国家森林公园幕阜山之险、国家重点风景名胜区福寿山之幽、地质公园石牛寨之奇让人赏心悦目；汨江泛舟、峡谷漂流、纯溪溯溪，大自然地野趣和与激情令人回味无穷；天岳书院、东山古寺、杜甫墓祠、张岳龄故居，千古名胜叫人流连忘返。平江区位独特，交通便捷。京珠高速、平汝高速、G106、S308、S207、S306等国、省道穿镜而过，京广铁路、武广高铁紧邻县西；县城到黄花国际机场半个小时车程，到长沙、岳阳车程不到一个小时，已进入长沙“一小时经济圈”，是一片充满活力与希望的沃土。平江资源丰富，物华天宝。有林地面积28万公顷，林木总蓄积量400余万方，水力资源蕴藏丰富，矿产资源已探明发现的有50多种，其中黄金产量居全省第二。平江是全国粮食、牲猪、木材、楠竹、黑山羊、水果等农产品生产大县，茶叶、茶油、五香酱干、山桂花蜜、火焙鱼、金桔、矿泉水、纸扇等特色农产品深受欢迎。食品加工厂、机电轻工、矿产建材、生态旅游四大产业走势强劲。 2015年，全县完成GDP216.95亿元，同比增长8.7%，增速比上年同期提高了1.1个百分点。其中第一产业增加值42.1亿元，同比增长4.4%，对GDP的贡献率9.2%,拉动GDP增长0.8个百分点；第二产业增加值97.21亿元，同比增长7.7%，对GDP的贡献率42%,拉动GDP增长3.7个百分点；第三产业增加值77.65亿元，同比增长12.4%，对GDP的贡献率48.8%,拉动GDP增长4.2个百分点。产业结构由上年同期的19.5: 45.8：34.7, 调整为19.4: 44.8：35.8，第一、第二产业占比分别下降了0.1、1个百分点，第三产业占比提高了1.1个百分点。农业：全年完成农林牧渔总产值60.34亿元，实现农林牧渔增加值 40.36亿元。农作物总播种面积125.55千公顷，粮食播种面积76.75千公顷，粮食总产量43.63万吨。工业：全县132家规模以上工业企业完成总产值331.04亿元，同比增长10.6 %；实现规模工业增加值78.24亿元，同比增长8.8%，增速比上年提高3.5个百分点，工业增加值占GDP的比重为36.1%，其中园区工业增加值40.37亿元，占全县规模工业增加值比重51.59%。实现销售产值330.96亿元，同比增长10.7%；规模以上工业实现利润总额10.3亿元。平江工业园升级为省级高新技术产业园区（湘政函〔2015〕80号）。全县固定资产投资项目324个，完成投资203.87亿元，同比增长23.7%。其中项目投资完成196.48亿元，房地产投资完成7.38亿元；其中亿元以上项目25个，完成投资29.75亿元；工业投资项目107个，完成投资75.64亿元，其中工业技改项目94个，完成投资56亿元，占整个工业投资的74%，同比下降2%。园区投资完成18.09亿元。 2.2.2三市镇简介 三市镇地处平江县城东南方向，总面积140平方公里，106国道、省道1853线和汨罗江横贯境内，交通方便。镇域民国时期属3区献钟乡，建国初为三市乡，1956年置爽口乡；1958年隶东方红人民公社，1961年缩小为安定、爽口公社；1984年社改乡；1995年由原爽口、三市两乡合并而成三市镇。目前，三市镇辖35个村,1个居委会，镇区三眼桥，总人口5.18万人。全镇有水田面积35567亩，旱土5662亩，山林面积10.8万亩。镇内风景秀丽，汨罗江如玉带穿过，天湖村的千年古樟、沙段村的了得崖等风景让人流连忘返。这里地灵人杰，清末著名才子李元度、共和国上将钟期光、中将欧阳文、少将孔峭矾、余光文，原最高人民法院副院长吴溉之、原公安部顾问李握如，当代著名画家周令钊等，都是从这里走出，省委副书记谢康生同志，曾在这里工作多年。 2.2.3区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境功能区 汨罗江 渔业用水水域 Ⅲ类 2 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》GB3095-2012中的二级标准 3 声环境功能区 2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是两控区 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂集水范围 否 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否 2.2.4 文物保护 平江县主要保护单位为杜甫墓祠，杜甫墓祠位于平江县安定镇小田村，被国家文物局主编的《中国名胜词典》认定为全国唯一杜甫归葬墓，湖南省重点文物保护单位，有“千古名胜，诗圣遗阡”之称。整个墓祠包括杜甫墓、杜文正公祠、杜公祠堂、浣花草堂和铁瓶诗社等构成一组极具文物、史学、观赏价值的古建筑群。存有唐代莲花石础、刻字古砖等文物。 经过实地调查，项目周围1km范围内内无需特殊保护的文物单位。

3环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1 环境空气质量现状 由湖南亿科检测有限公司于2016年8月6日至8月8日对本项目区的环境空气进行了现状监测，监测点位为项目西北侧50m的居民点（G1）和项目拟建地（G2），监测评价结果详见表3-1。 表3-1 评价区域环境空气现状监测结果 （mg/m3） 监测因子 监测点 统计项目 G1 G2 标准值 PM10 24小时均值范围 0.07~0.08 0.09~0.098 0.15（日均值） 超标率(%) 0 0 达标情况 达标 SO2 1小时平均值范围 0.023~0.186 0.081~0.223 0.5（小时值） 超标率(%) 0 0 达标情况 达标 NO2 1小时平均值范围 0.010~0.114 0.022~0.075 0.2（小时值） 超标率(%) 0 0 达标情况 达标 由上表可知，监测期间评价区各监测点环境空气中SO2、NO2小时值及PM10日平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值要求。 2 地表水环境质量现状 为了解本项目所在水域的水环境质量状况，由湖南亿科检测有限公司于2016年8月7日至8月9日对本项目附近的汨罗江水环境质量进行了现状监测。 监测共布设了两个断面，分别为： W1：汨罗江上本项目上游500m处； W2：汨罗江上本项目下游1000m处。水环境质量监测结果见表3-2。 表3-2 水环境质量监测结果 单位：mg/L，除pH外 项目 W1断面 W2断面 标准 限值 监测值 达标情况 监测值 达标情况 pH 7.00～7.10 达标 6.60～6.80 达标 6～9 COD 14.0～16.0 达标 13.0～18.0 达标 20 BOD5 1.20～2.02 达标 1.80～2.16 达标 4 续表3-2 水环境质量监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 项目 W1断面 W2断面 标准 限值 监测值 达标情况 监测值 达标情况 NH3-N 0.13～0.28 达标 0.18～0.31 达标 1.0 SS 20～28 / 22～28 达标 / TP 0.018～0.029 达标 0.019～0.023 达标 0.2 粪大肠菌群 1820～1950 达标 1820～2100 达标 10000 由上表可知，监测期间两个监测断面项目监测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的Ⅲ类水质标准。 3 声环境质量现状 项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。该项目于2016年8月7日~8月8日委托湖南亿科检测技术有限公司进行了东、西、南、北厂界各1m处噪声值的现场监测，项目厂界声环境现状监测数据如表3-3所示。 表3-3 声环境质量现状监测结果 时间 点位 昼间 夜间 8月7日 8月8日 8月7日 8月8日 厂东边界 44.0 45.3 38.2 35.6 厂南边界 45.3 41.2 36.5 40.3 厂西边界 40.3 38.4 35.2 39.6 厂北边界 39.6 34.3 34.2 41.2 标准值（2类） 60 50 是否超标 否 否 否 否 从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：项目区域的声环境质量达到了《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的质量2类标准要求。 3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）: 表3-4 项目周边环境环境敏感目标统计表 类别 保护目标 方位和距离 功能和规模 执行环保标准 大气环境 爽口村居民 NW，50m～500m 居住，80户 GB3095-2012，二级 地表水环境 汨罗江 S，毗邻 中河，渔业用水区 GB3838-2002Ⅲ类 声环境 爽口村居民 NW，50m～200m 居住，8户 （GB3096-2008）2类

4评价适用标准

| 环 境质量标准 | 1、环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。主要指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（单位：mg/Nm3） 污染因子 标 准 限 值 备 注 1小时平均 24小时平均 年平均 SO2 0.5 0.15 0.06 GB3095-2012 NO2 0.2 0.08 0.04 PM10 / 0.15 0.07 2、地表水环境质量：本项目地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。主要指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目 III类 项目 III类 pH 6～9 氨氮 ≤1.0 COD ≤20 总磷 0.2 BOD5 ≤4 SS / 粪大肠菌群 ≤10000个/L / / 3、声环境质量：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。主要指标见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB（A）） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中污染源二级标准，具体指标见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 20 5.9 周界外浓度最高点 1.0 风干炉执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2和表4二级标准。具体标准限值见表4-4。 表4-4 工业炉窑大气污染物排放标准（单位：mg/m3） 炉窑类型 颗粒物 SO2 风干炉 200 850 2、废水：生活污水经化粪池预处理作为附近居民的农肥消纳。喷淋水循环使用不外排。 3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）中的标准。营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。主要指标分别见表4-6和4-7。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放限值（单位：dB（A）） 类别 昼间 夜间 建筑施工场界噪声限值 70 55 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A）） 类别 昼间 夜间 2类标准 60 50 4、固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；生活垃圾填埋执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 | 本项目总量控制指标建议值为 SO2（0.34t/a）、NOx（0.20 t/a） |

5 建设项目工程分析

5.1工艺流程简述（图示）： 5.1.1施工期工艺流程及产污节点分析 本项目仅办公生活区与成品仓库利用现有厂房，其余厂房需要新建。厂房建设过程分为准备、建筑施工、设备调试、建成运行四个阶段。 前期准备阶段主要为施工前做准备，主要为场址比选，工程方案设计和征地；施工阶段主要为基础工程，主体工程、环保工程及设备安装、调试，竣工验收施工期结束。施工阶段工艺流程及工艺污染流程见图5-1。 图5-1 施工流程及产污工序图 5.1.2营运期工艺流程及产污节点分析 本项目生产工艺流程如图5-2所示。 图5-2 项目生产工艺流程及产污节点图 工艺说明： 本项目采用秸秆、锯末、竹粉和谷壳（均为粉末状，无需破碎）作为生产生物燃料颗粒原材料； （1）先将原材料（锯末、竹粉和谷壳）经输送带输送至过筛分机筛分，不合格大块及铡切后的秸秆经破碎机破碎返回再筛分（即大块占10%）； 本工序主要产生破碎筛分噪声及粉尘，粉尘采用布袋收尘后经20m排气筒外排。 （2）筛分合格原料运送至烘干炉（烘干量占原料总量的20%），利用风干窑炉（燃料采用生物质燃料）提供热源进行间接加热，达到对原材料脱水的目的； 本工序主要产生风干炉废气、喷淋水及设备噪声。废气采用麻石水幕处理后经20m排气筒外排，喷淋水经沉淀处理后全部循环使用； （3）脱水后的原料比较干燥，再经料仓通过皮带运输机将其输送入制粒机压缩成型即可；由于刚成型的棒材温度较高，需将生物质颗粒经风机冷却后送成品仓库。 本工序主要产生设备噪声。制粒工序会产生水蒸气，通过排气管排出。 营运期产污环节情况见表5-1。 表5-1 项目主要污染源及产污情况一览表 类别 污染源 主要污染物 去向 废气 破碎、筛分 粉尘 布袋除尘后经20m排气筒外排 风干炉 烟尘、SO2、NOx 麻石水幕除尘后经20m排气筒外排 废水 生活废水 COD、氨氮、SS、BOD5、石油类等 化粪池处理后用作农肥 麻石水幕除尘 喷淋水 循环使用不外排 噪声 破碎机、风机等 设备噪声 降噪减振后排放 固废 职工 生活垃圾 集中收集后送当地垃圾填埋场 布袋除尘器 收尘 返回工艺 风干炉 灰渣 用作农肥 喷淋水 喷淋渣 集中收集后送当地垃圾填埋场

物料平衡 图5-3 项目物料平衡图（t/a） 5.2污染源强分析 5.2.1施工期污染源分析 1、施工期主要污染源分析 （1）大气污染 施工期的大气污染源主要来自于扬尘和施工机械废气。 扬尘主要是建筑施工扬尘。施工期裸露地表在大风气象条件下形成的风蚀扬尘，建筑材料运输、卸载及土方运输车辆行驶产生的二次扬尘，临时物料堆场产生的风蚀扬尘和水泥粉尘等，对大气环境也会造成不良影响。扬尘在背景风场作用下扩散飞扬，严重影响市容环境、居民健康和城市景观。 施工机械废气主要来自机械设备燃油尾气，主要成分为NOx。 （2）水污染 施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水和施工作业产生的废水。本项人员排放的生活污水和城市居民生活污水水质相似，污水中主要污染物为COD和NH3-N。 施工废水主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。此外，施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。 （3）噪声污染 施工期噪声污染主要来自施工机械和运输车辆，其噪声源较多，噪声声级在80~110dB(A)之间。 （4）固体废物污染 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾、装修垃圾及施工人员的生活垃圾等。 5.2.2营运期污染源强分析 5.2.2.1废水 本项目废水主要有生活污水及喷淋水。 （1）喷淋废水 本工程风干炉烟气治理过程中会产生喷淋水，该部分废水经沉淀池处理后全部循环回用，不外排。 （2）生活污水 本项目员工为8人，根据水平衡，生活污水产生量为0.64m3/d（192m3/a）。生活污水经化粪池处理后用作农肥。 本项目生活废水产排情况见表5-2。 表5-2 本项目废水产排情况汇总表 污染物 产生情况 处理措施 排放情况 浓度(mg/L) 量 浓度(mg/L) 量 生活 污水 水量 / 192m3/a 化粪池处理后用于附近居民农肥消纳 / 0 COD 300 0.0576t/a / 0 SS 200 0.0384t/a / 0 NH3-N 25 0.0048t/a / 0 5.2.2.2废气 （1）筛分破碎粉尘 该项目在生产过程原材料粉碎筛分工序中会产生粉尘，主要粉尘产生点为粉碎机进料口以及原料筛分的出料口。由于项目各原料含水率约在0.2%左右，根据同类型企业类比可知，粉尘的产生量约为原材料使用量的0.22%，该工序原料使用量约16350t/a(包括破碎部分)，则粉尘产生量约为35.97t/a。对于该粉尘，采用袋式除尘器对该粉尘进行处理，即在各产尘点设置集气罩，将粉尘集中收集后通过袋式除尘器（1套）处理后排放。引风机风量按20000m3/h计，集气罩收集效率为80%，除尘器除尘效率一般在99%以上。据此计算，有组织粉尘产生浓度为599.5mg/m3、产生速率为11.99kg/h；粉尘排放浓度为6.00mg/m3、排放速率为0.12kg/h，排放量为0.29t/a，筛分破碎粉尘可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准排放限值的要求。 （2）无组织排放粉尘 本项目原料堆场及生产过程均会产生无组织粉尘，原材料主要为锯末、竹粉和谷壳，项目年产生物质颗粒燃料16000吨。根据类比分析，无组织粉尘按产生量0.1kg/t 产品计算，则无组织粉尘产生量为1.6t/a。本项目车间四壁安装通风换气扇，做到车间通风换气6次/h以上，无组织粉尘通过通风排气扇外排。 （3）风干炉废气 风干炉燃料使用生物质燃料（用量200t/a生物质燃料）。根据企业工程师介绍和同类燃料成分可知，本项目使用生物质燃料含硫量0.1%（S＝0.1），灰分为0.51%。根据本项目生物质燃料耗量计算，SO2产生量0.34t/a算），灰分产生量1.02t/a。又根据经验，生物质燃料中灰分约有1/3固定在灰渣中，2/3随烟气排出，因此，燃烧废气中灰尘含量为0.68t/a。经查阅《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（生物质/所有规模），氮氧化物产污系数为1.02kg/吨（原料），SO2产污系数为17Skg/吨（原料），烟气量产污系数6240.28m3/t（原料），根据本项目生物质燃料耗量计算可得，氮氧化物产生量为0.20t/a，烟气量为124.8万m3/a。 本项目烟囱高度20m，且设置麻石水幕除尘，收尘效率为90%，则风干炉废气产排情况具体见表5-3。 表5-3 风干炉废气产排情况一览表 污染物 废气产生量 （m3/a） 产生浓度（mg/m3） 产生量（t/a） 烟囱高度（m） 处理 措施 排放浓度 （mg/m3） 排放量（t/a） 烟尘 1.25×106 544.87 0.68 20 麻石水幕除尘 54.5 0.068 二氧化硫 272 0.34 272 0.34 氮氧化物 163.45 0.20 163.45 0.20 5.2.2.3固废 灰烬：项目以生物质为燃料，燃料燃烧灰烬，灰分为0.51%，有1/3固定在灰渣中，则灰烬产生量为0.34t/a。灰烬可以用作附近居民使用的农肥。 喷淋渣：干喷淋渣0.512t/a，建设单位收集后定期送平江县生活垃圾填埋场卫生填埋。 （3）布袋收尘（破碎粉尘）：根据集气罩集气效率80%，收尘效率99%计算，得出收尘28.49t/a，该部分粉尘可用作原料。 （4）生活垃圾：本项目工作人员8人，每人每天按0.5kg计，生活垃圾产生量为1.2t/a。生活垃圾由建设单位收集后定期送平江县生活垃圾填埋场卫生填埋。 表5-4项目固废产生情况一览表 固废 数量（t/a） 属性 处置方式 灰烬 0.34 一般废物 用作农肥 喷淋渣 0.512t/a 一般废物 收集后定期送生活垃圾填埋场卫生填埋 收尘 28.49 一般废物 用作原料 生活垃圾 1.2 一般废物 收集后定期送生活垃圾填埋场卫生填埋 5.2.2.4噪声 本各设备源强见表5-5。 表5-5 主要设备噪声声压级 单位：dB(A) 序号 设备名称 噪声源强 数量（台） 工作方式 1 破碎机 85 1 间断 2 制粒机 80 3 连续 3 输送机 80 4 连续 4 风干炉 65 1 连续 5 引风机 80 3 连续 6 筛分机 85 1 连续

6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产车间 | 粉尘（无组织） | 1.60t/a | 1.60t/a |
|  | 破碎筛分 | 粉尘（有组织） | 599.5mg/m3,28.78t/a | 6.00mg/m3,0.29t/a |
|  | 风干炉 | 烟尘 | 544.87mg/m3，0.68t/a | 54.5mg/m3，0.068t/a |
|  |  | 二氧化硫 | 272 mg/m3，0.34t/a | 272 mg/m3，0.34t/a |
|  |  | 氮氧化物 | 163.45mg/m3，0.20t/a | 163.45mg/m3，0.20t/a |
| 水污染物 | 喷淋塔 | 喷淋废水 | 沉淀后循环利用 |
|  | 生活污水 | 废水量 | 192m3/a | 192m3/a |
|  |  | COD | 300mg/L，0.0576t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0048t/a | 0 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.2t/a | 0 |
|  | 风干炉 | 灰烬 | 0.34t/a | 0 |
|  | 喷淋渣 | 喷淋渣 | 0.512t/a | 0 |
|  | 收尘 | 收尘器 | 28.49t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目噪声主要包括设备噪声，噪声值在65～85dB(A)之间，具体噪声源强见表5-5。 |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目占地面积较小，建设场地内无珍稀濒危动植物物种，无国家和地方重点保护野生动植物和地方特有野生动植物的生境或成片原生植被，项目建设对生物量减少和物种的多样性减少基本无影响。 本项目建成后，主要采取人工绿化方式进行生态保护和补偿，则本项目的建成对生态环境影响小。 |

7 环境影响分析

7.1 施工期环境影响简要分析及防治措施: 1、大气环境影响分析 施工期大气污染物主要为施工产生的粉尘与汽车运输产生的扬尘。从施工工序分析，施工期地基开挖、结构施工、装修、道路、绿化施工等过程，由于土地裸露，建筑材料运输等将产生大量场尘。如遇天干地燥时，在自然风力的作用下产生的扬尘对周边环境空气质量将产生较大的影响。一般情况下，施工场地、运输道路沿线在自然风力的作用下产生扬尘的影响范围一般为80m左右，若在施工期间对开挖、车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5 次，可使扬尘量锐减小70%以上。同时在施工区出口处设置渣土车冲洗设施，对进出车辆进行简单冲洗，对运送的渣土车上的废物进行一定的增湿处理，则可进一步降低扬尘的数量。 项目区主体工程施工期，在静风状态下，道路运输扬尘污染主要在道路两边扩散，随着离开路边的距离增加，浓度逐渐递减而趋向于背景值。根据建设项目的施工经验，若采取密封车辆、加盖蓬布及完善的车辆冲洗措施，出口车辆粉尘可控制在10m以内，对道路扬尘的增加量较小。 为减轻施工过程中扬尘对周边环境的影响，环评建议在基建施工过程中应注意文明施工，防止或减少建设过程中的扬尘对环境空气的不利影响，具体措施包括： ①施工期严格实行全封闭式围墙施工作业，把施工区与非施工区进行隔离，围墙高度不小于1.8米；定时进行对施工场地洒水，减少起尘量，对重点扬尘点（如挖、填土方、装运土、卸灰、拌和、化灰等处）应进行局部降尘。 ②运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，减少扬尘产生。对出入的渣土运输车辆应按照平江县渣土管理部门规定，全部使用封闭式的加盖渣土车。 ③施工区运输车辆出口处设置车辆冲洗装置和冲洗废水沉淀池，运输车辆驶出施工区必须冲洗轮胎，禁止车辆带泥上路污染外环境。 ④运送粉状建筑材料可采用渣土运输车或加盖蓬布运输车；若无密闭车斗，装载物料不得超过车辆槽帮上沿，车斗应进行覆盖，覆盖边缘应超出槽帮上沿以下15cm，保证物料不露出，车辆应按照批准的路线和时间进行运输。 ⑤避免起尘原材料的露天堆放，所有来往施工场地的多尘物料（水泥、石灰等）均应加盖彩条膜、帆布等覆盖，控制扬尘污染。工程脚手架外侧必须使用密闭安全网封闭。 ⑥为防止施工车辆行驶产生的扬尘和泥土装卸的扬尘，项目洗车作业地面和连接进出口的道路必须硬化，且道路硬化宽度不小于5米。并作好土石方平衡，减少渣土运入运出，减少施工扬尘。项目避开在大风情况进行扬尘量大的施工作业，当风力达到4级以上的应停止或控制施工。 ⑦加强施工管理，设置保洁员，明确施工管理责任，文明施工；加强建筑材料管理，防止建筑材料和泥土洒逸而污染环境。 ⑧建、构筑物建设和装饰过程中运送散装物料、清理建筑垃圾和渣土，采用密闭方式。 ⑨工程项目竣工后及时平整施工工地，清除积土、堆物，并同步搞好绿化、场地硬化，避免水土流失。 （2）施工机械尾气对环境的影响 项目施工过程中以燃油为动力的施工机械、运输车辆会在施工场地附近排放少量燃油废气，建设单位加强了施工机械设备的维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，减轻机械尾气对周围空气环境的影响。另外，由于本项目周边场地地形开阔，有利于燃油废气的扩散和稀释。因此，施工期施工机械尾气对周边大气环境质量影响很小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。 2、声环境影响分析 本项目的建筑施工，将不可避免的会产生噪声。噪声主要来自建筑施工过程。建筑施工多采用大型车辆，其噪声级较高，如大型货运卡车的声功率级可达107dB，自卸卡车在装卸石料等建筑材料时的声功率级可高达110dB以上。挖掘机、空压机、砼拌和机、振捣器、吊车等设备属固定声源，在此期间建筑所使用的机械设备基本无隔声、隔振措施，即声源声级较高，对项目周边地区声环境影响较大。 施工噪声对周围地区声环境的影响，一般采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。其噪声限值详见表7-1。 表7-1 不同施工阶段作业噪声限值 昼间 夜间 70 55 根据施工现场经验，白天施工机械噪声影响范围在40米以内，夜间影响范围在100米以内。根据现场踏勘情况，项目周边200m范围内仅有8户零散居民点，经过距离衰减，施工对周边声环境影响有限，而且这种影响是短暂的，将随施工结束而消失。 为了减轻本工程施工期噪声对周围环境的影响，采取以下控制措施： ①加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业； ②施工机械尽可能放置于对敏感点造成影响最小的地点； ③以液压工具代替气压工具； ④对建设项目施工地设置掩蔽物，以减小施工噪声对周边居民的影响，在高噪声设备周围设置隔声屏障； ⑤尽量压缩工区汽车数量与行车密度，控制汽车鸣笛。 3、水环境影响分析 施工期工程施工将产生一定量的施工废水及生活污水，并随着项目建设期间不同时段其废水产生量有较大的变化。 施工废水主要产生于建筑物砼浇筑与养护过程中及车辆冲洗废水，施工废水中主要污染物为SS，其产生时段主要集中于建筑物砼浇筑高峰期。施工废水中含SS浓度较高，可达到500～800mg/L，若直接排放，可能污染环境。评价要求施工废水配套相应的施工排水设施，泥浆水经沉淀池澄清后回用于施工现场洒水。沉淀池内淤泥须定期清理，定期与建筑垃圾一起清运至有关部门指定的建筑垃圾堆填地点处置。 生活污水主要由施工人员临时生活区产生，来自施工人员临时食堂、浴室、厕所等，主要包括生活洗涤污水与粪便污水，主要污染物为SS、COD及氨氮等，生活污水经隔油池、化粪池处理后用作农肥。 项目施工期间地基挖填以及由此造成的地表裸露，弃土临时堆放处等在大雨冲刷时泥土会随雨水流失，形成含泥沙的废水，为减少雨天在项目施工场地形成的地面径流对周围环境的影响，项目应在施工场地内开挖临时雨水排水沟，在雨水排水口处设置沉淀池，对场地内的雨水径流进行简易沉淀处理，并在排水口设置细格栅，拦截大的块状物。经沉淀处理后的废水可就近外排。 4、固体废弃物影响分析 本项目现状地势较为平坦，仅有少量弃土产生。项目施工期间的固废主要为施工过程中产生的大量建筑垃圾和少量施工人员产生的生活垃圾。 本项目建筑垃圾须按有关部门要求运至指定地点综合利用或填埋处理，不得随意抛弃，建设施工单位应当加强施工管理，规范运输，不得随路洒落，不得随意堆放弃土和建筑垃圾；施工结束后，应及时回收、清理多余或废弃的建筑材料或建筑垃圾。施工人员生活垃圾收集后由建设单位送到卫生填埋场进行填埋处置，不会对环境造成大的影响。 因此本项目施工过程中产生的固体废物按有关规定处置后对环境影响不大。 5、施工期土石方工程水土流失环境影响分析 本项目水土流失主要在项目所在地工程施工阶段，工程建成后一般不会发生水土流失。工程的实施将会扰动原有地表产生裸露作业面，产生边坡；建材、土方的临时堆放等，当大雨或暴雨天气时，在地表径流的冲刷作用下易产生水土流失。 本工程施工过程中场地平整、堆料占地等会破坏原地貌的水土保持功能，松动土层，扰动地表径流系统，降低了土壤抗蚀性、抗冲性。 为防治施工期水土流失，保护生态环境，建设单位应采取以下水土保持措施： （1）尽量减少施工区的数量和面积，在设计的施工区内施工。 （2）合理进行施工组织设计，土石方开挖尽量避开雨季，暴雨前应及时对施工场地进行清理。 （3）采取临时防护措施，如在场地基坑周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失。 （4）施工时必须同时建设基坑护墙等辅助工程，稳定边坡，防止坡面崩塌。 （5）应在施工期间，搞好项目的生态保护和建设。 （6）施工期表土剥离后单独堆放，作为后期绿化和种植用土。表土临时堆放场周围修建挡土墙和排水沟，暴雨前应及时采取覆盖、围挡等措施。建筑垃圾要做到日产日清。 （7）工程施工结束后，为了使损毁的土地恢复到可开发利用状态，需采取平整、改造、覆土等土地整治措施。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1水环境影响分析 本项目废水主要为喷淋除尘水和生活污水。 （1）喷淋除尘水 本工程风干炉烟气治理过程中会产生喷淋水，该部分废水经沉淀池处理后全部循

环回用，不外排，对外环境无影响。 （2）生活污水 根据污染源分析可知，本项目生活污水排放量为0.64m3/d（192m3/a）。 本项目产生的生活污水化粪池预处理后用作农肥。 综上所述，本项目废水排放对周围环境的影响很小。 7.2.2 大气环境影响分析 （1）风干炉烟气 由工程分析知，风干炉烟气污染物产生量为：烟气量124.8万m3/a，SO20.34t/a（272 mg/m3），氮氧化物0.20t/a（163.5mg/m3），烟尘0.68t/a（544.87mg/m3）。 对风干炉烟气采取麻石水幕除尘。按收尘效率为90%计，则本项目风干炉烟气污染物排放量为：烟气量124.8万m3/a，烟尘0.068t/a，排放浓度为二氧化硫272mg/m3、氮氧化物163.5mg/m3、烟尘54.5mg/m3，可以达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4中的二级标准（烟尘浓度≤200mg/m3、SO2≤850mg/m3）。尾气由一根20m的烟囱高空排放。 综上，经采取相应污染物防治措施后，本项目废气污染物对周边环境的影响很小。 （2）破碎筛分粉尘 根据污染源分析可知，本项目破碎筛分采用袋式除尘器处理，处理后粉尘排放浓度为6.00mg/m3、排放速率为0.12kg/h，筛分破碎粉尘可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准排放限值的要求 （3）无组织排放粉尘 根据工程分析，本工程无组织粉尘产生量为1.6t/a（0.22kg/h）。 为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。大气环境防护距离确定方法：采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定需要控制的范围。对于超出厂界以外的范围，确定为项目大气环境防护区域。 表7-8无组织废气计算参数及结果 污染物 名称 排放强度（kg/h） 面源宽度（m） 面源长度（m） 面源高度（m） 执行标准（mg/m3） 计算结果 粉尘 0.22 75 48 3.5 0.3 无超标点 图7-2大气防护距离计算结果截图 根据大气环境防护距离计算可知，本项目无需设置大气环境防护距离，由此可见无组织粉尘对周围环境影响较小，无环保搬迁。本项目周边敏感目标分布情况见附图3。 为进一步减少无组织粉尘产生量，本工程拟采取主要措施为： ①在工艺设计上尽量减少生产中粉尘的产生环节，选择本行业中目前较为先进的生产设备，可减少粉尘跑、冒现象； ②原料运输车辆应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。 ③在筛分、制粒过程中，尽量选用密闭式设备； ④在下料口处采用围挡措施，同时尽量降低转速和转运点落差，以减少粉尘外逸； ⑤车间进行密闭,并采用轴流风机加强车间通风要求，及时将粉尘排放。 ⑥定期清扫、收集沉积在地面或工作台上的粉尘。 7.2.3 声环境影响分析 营运期噪声主要是生产车间设备噪声，主要噪声源见表5-5。 本评价预测项目全部建成后项目对周围声环境的影响程度，采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ/T2.4-2009）中推荐模式进行预测，用A 声级计算，模式如下： （1）计算A声级的衰减 LA（r）=LAref（ro）—（Adiv+Abar+Aatm+Aexc） 式中：LA（r）——距声源r 处的A 声级，dB（A）； LAref（ro）——参考位置ro 处A 声级，dB（A）； Lp=10lg[Σ100.1LA(i)] i=1 n Adiv——声波几何发散引起的A 声级衰减量，dB（A）； Abar——遮挡物引起的声级衰减量，dB（A）； Aatm——空气吸收衰减量，dB（A）； Aexc——附加衰减量，dB（A）； Lp=10lg[Σ100.1LA(i)] i=1 n Lp=10lg[Σ100.1LA(i)] i=1 n （2）计算A 声级的叠加 Lp=10lg[Σ100.1LA(i)] i=1 n 其中：Lp——预测点处的声级叠加值，dB（A）； n——噪声源个数。 选取参数如下： 声波几何发散引起的A 声级衰减量 A、点声源 Adiv=20Lg（r/ro） B、有限长（LO）线声源 当r＞LO 且ro＞LO 时 Adiv=20Lg（r/ro） 当r＜LO/3 且ro＜LO/3 时 Adiv=10Lg（r/ro） 当LO/3＜r＜LO 且LO/3＜ro＜LO 时 Adiv=15Lg（r/ro） （3）空气吸收衰减量Aatm Aatm=α(r-r0)/100 式中：r——为预测点距声源的距离（m）； r0——为参考位置距离（m）； α——为每100m 空气吸收系数（dB）。 （4）遮挡物引起的衰减量Abar 噪声在向外传播过程中将受到墙体或其它构筑物的阻挡影响，从而引起声能量的较大衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，一般取0～30dB（A）。 （5）附加衰减量Aexc 主要考虑地面效应引起的附加衰减量，根据现有厂区布置和噪声源强分布及外环境状况，本次评价不考虑本项附加衰减量。 （6）预测参数 生产车间到东、南、西、北厂界距离分别为30m、20m、60m、50m。 计算得出预测结果，具体见表7-2。 表 7-2 噪声预测结果一览表 预测点 昼间dB（A） 贡献值 本项目 东厂界 51.9 南厂界 50.2 西厂界 45.6 北厂界 53.8 各厂界噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 综上分析，项目运营排放的噪声对周围声环境影响较小。 7.2.4 固废影响分析 本项目生物质燃料燃烧灰烬作为附近居民农肥使用。生活垃圾及喷淋渣由建设单位集中收集后定期运至生活垃圾填埋场卫生填埋。布袋收尘可用作原料。 综上所述，本项目产生的固体废物能得到有效处置，对环境影响较小。 7.3 风险分析 1、风险源及其影响分析 本项目属于燃料制造业，为易燃品，因此，该项目的风险类型为火灾。 火灾事故一旦发生将会对周围大气环境造成一定的影响，使空气中的烟尘量超过《环境空气质量标准》，并会给企业和周围居民造成不可估量的财产损失，甚至是导致人身伤害。 另外，车间粉尘（生物质）处理不及时可能产生爆炸风险。 2、风险防范措施 （1）车间粉尘防范措施 1）对本项目降尘处理设备经常保养和维修，保证其正常运行。 2）车间安装通风排气扇（抽流风机），及时将产生的粉尘及时排出。 3）车间粉尘及时进行清理或清扫。 （2）仓库防火措施 根据《仓库防火安全管理规则》，项目仓储预防火灾应该采取以下措施： 1）新建的仓库建筑设计，要符合国家建筑设计防火规范的有关规定，并经公安消防监督机构审核。仓库竣工时，其主管部门应当会同公安消防监督等有关部门进行验收；验收不合格的，不得交付使用。 2）应当建立义务消防组织，定期进行业务培训，开展自防自救工作。 3）仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作 （3）其它措施 1）厂内设置消防值班室和义务消防队，负责消防和易燃物质的管理和安全检查； 2）配置足够的消防器材、设备和设施。 3）厂区内设有消防水泵房及水池，室外消防用水量200L/S，消防管网在厂内形成环路，并布置一定数量的地上消火栓；室内消防按同时使用二股水柱计，每股水柱消耗水量不小于5L/S。 （4）已在厂区设置消防水池。 （5）仓库设置自动喷水灭火消防系统，均用防火墙分隔，每个分区的建筑耐火等级为二级，在各车间按规范要求布置消火栓系统。 3、火灾应急方案 一旦发生火灾，应立即停止生产，迅速使用厂内灭火器材，同时，通知消防队。 迅速疏散厂内职工和周围群众撤离现场。 4、建立健全安全环境管理制度 （1）公司应建立健全的健康/安全/环境管理制度，并严格予以执行。 （2）严格执行我国有关的劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最低限度的清除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。 （3）加强仓库区的安全环保管理，对全厂职工进行安全环保的教育和培训，实行上岗证制度。 （4）建立应急预案，并与当地的应急预案衔接，一旦出现事故可借助社会救援，使损失和对环境的污染降到最低。 （5）定期检查贮存区，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。 （6）配备24小时有效的报警装置； （7）应明确24小时有效的内部、外部通讯联络手段； 5、公众教育和信息 对企业邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息，并编写有关小册子，以备急用。 6、风险事故应急预案 根据本项目环境风险分析的结果，对于该项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要（见表7-3），供项目决策人参考。 表7-3 环境风险的突发性事故制定应急预案 序号 项目 内容及要求 1 总则 2 危险源情况 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 3 应急计划区 仓库 4 应急组织 由厂区专人负责——负责现场全面指挥，专业救援队伍--负责事故控制、救援和善后处理 5 应急状态分类应急响应程序 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序 6 应急设施 设备与材料 生产区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等 7 应急通讯 通告与交通 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项 8 应急环境监测及事故后评估 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据 9 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备 10 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案 11 应急状态中止恢复措施 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施； 12 人员培训与演习 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对工人进行安全卫生教育 13 公众教育 信息发布 对临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息 14 记录和报告 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理 15 附件 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 项目建设单位应按上述应急预案纲要详细编制突发环境事件应急预案，以实行有效的管理。 7、风险评价结论 本项目的风险处于可接受的水平，风险管理措施有效可行，因而从风险角度分析本项目是可行的。 7.4公众参与 （1）公众参与目的和意义 按照《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规要求，在项目所在地采取发放调查表等多种方式听取项目相关部门及项目影响区域居民对本项目建设的意见和建议。 （2）公众调查范围与对象 根据本项目的具体情况，公众调查的重点范围是项目区域周边的居民住宅区域，此次公众调查范围涵盖了项目受影响区域大部分敏感目标。 （3）调查方式及调查内容 1）发放征求公众意见表 本次公众参与通过直接走访当地直接或间接受项目影响的公众和随机发放《公众参与调查表》的方式，了解公众对项目的意见。 （4）调查结果统计与分析 在调查过程中，共发放公众参与调查表9份（其中个人部分8份，团体部分1份），调查表收回9份。公众参与调查人员汇总见表7-4和表7-5，公众参与调查统计（个人部分）结果见表7-6。 表7-7 公众参与人员名单 序号 姓名 性别 年龄 联系方式 居住地或工作地 1 陈万福 男 62 13135305738 平江县三市镇爽口村 2 欧阳银河 男 38 13998337080 平江县三市镇爽口村 3 程坦民 男 42 15973031298 平江县三市镇爽口村 4 毛超成 男 62 15616517893 平江县三市镇爽口村 5 张根深 男 39 15773070271 平江县三市镇爽口村 6 邓荣昌 男 47 13407309487 平江县三市镇爽口村 7 邱检朝 男 46 18273023931 平江县三市镇爽口村 8 李梓璋 男 40 15274002899 平江县三市镇爽口村 表7-8 公众参与团体调查名单 序号 单位名称 联系电话 1 平江县三市镇爽口村村民委员会 13808409828 （2）调查结果统计与分析 从表7-6可看出，所有被调查者都了解本项目的建设情况。 调查发现，被调查者认为本地区最大的环境问题是大气问题，其次是噪声、固废和生态问题，因此，建设单位应做好噪声、废气和固废的防治工作。 表7-6 公众参与调查结果统计 调查结果 调查内容 公众观点 A B C D E 公众是否了解本项目建设 了解 基本了解 不了解 8/100% 0/0 0/0 公众认为本地区目前最大的环境问题 大气污染 水污染 噪声污染 固废污染 生态破坏 6/75% 0/0 12.5/70% 12.5/50% 0/0 公众对本项目最关心的是 环境影响 经济效益 就业安置 其他 8/100% 0/0 0/0 0/0 公众对本项目最担心的环境问题 废气 废水 噪声 固废 生态破坏 6/75% 0/0 2/25% 0/0 0/0 公众对本工程的态度 支持 反对 8/100% 0/0 调查发现，公众关心本项目的环境影响。 公众关注本项目产生的废气和噪声问题，是本项目建设单位应重视这些方面的环境治理，以消除公众的担心。 所有被调查者认为环评中提出的环保措施合理。 所有被调查者对本工程的建设表示支持，无人反对。 （5）公众和团体意愿分析 本次公众参与在征求评价区公众意见的同时还调查了评价区的团体，主要为平江县三市镇爽口村村民委员会，评价区团体对本工程的建设持支持态度。 评价认为评价区公众和团体意见符合客观实际，提出的环境保护要求合理，评价予以采纳。建设单位应重视公众和地方团体的意愿，做好自身的污染治理工作，将工程建设对评价区公众利益的不利影响降至最低。 7.5产业政策符合性分析 本项目属于环保生物质燃料颗粒生产，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修正版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、动力设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，同时符合国家发展改革委办公厅关于组织实施生物质工程高技术产业化的专项通知（发改办高技[2005]2875号）文件。因此，本项目符合国家的产业政策。 7.6 选址合理性及规划符合性分析 ①、本项目在原平江县房阳纸厂内建设，原纸厂手续齐全，用地类型属于工业用地，符合用地规划。 ②、本项目选址邻近乡村道路一侧，方便车辆进出，运输便捷。 ③、厂址所在地水、电供应均有保证，满足生产及生活需求。 ④、根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 ⑤、由本项目现状监测结果可知，评价区大气环境、水环境及声环境质量较好，有一定的环境容量;项目产生的“三废”经处理后均达标排放或妥善处置，不改变区域环境功能级别。 ⑥、该区域无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点。 综上所述，项目的建设对当地居民整体生活环境影响不大，对周围环境影响较小，项目选址合理。 7.7 总平面布置合理性分析 项目西面为厂区入口及办公生活区；厂区东侧南部为成品仓库，再往北为生产车间及原料仓库，最北面为烘干车间。 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。“三废”主要污染源（即生产车间）布置在厂区中部和东部，且办公区与生产区分开有一定的距离，可以减轻项目外排污染物对办公区的影响。烟囱位于厂区的最北面位于主导风向的侧风向，对下风向居民影响较小。 由上分析可见，本项目总平面布置合理。 7.8 总量控制 按照国家“十二五”有关污染物排放总量控制要求及达标排放的原则，根据工程分析，建设项目建成后污染物来源于废水、废气，其总量控制因子为COD、NH3-N、SO2、NOx。 由表7-7可知，本工程总量指标建议值满足原房阳造纸厂下达的总量分配范围内，符合总量指标控制要求。 表7-7 总量指标建议值 总量因子 排放量 总量控制建议值 原房阳造纸厂总量 COD 0.0576/a 0.0576/a 13 NH3-N 0.0048t/a 0.0048t/a / SO2 0.34t/a 0.34t/a 5.2 NOx 0.204 t/a 0.204 t/a 3.1 7.7 清洁生产 清洁生产评价指标应能涵盖原材料、生产过程和产品的各个环节，尤其是对生产过程，既要考虑资源的使用，又要考虑污染的产生，一般评价从生产工艺与设备、资源能源的利用指标、产品指标、污染产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求等方面进行分析。结合本项目特点，选择以下几点进行分析。 （1）资源能源 本项目能源以电为主，属于清洁能源；同时项目电气设备采用节能型变压器和Y系列电机等新型节能型机电产品，降低了电耗；项目除尘废水循环使用不外排，减少了新水用量；生产过程中使用的原辅材料不属于有毒有害物质。 （2）生产设备与工艺 项目的生产工艺为目前国内较成熟的工艺，所选用的设备均符合国家产业政策要求，并尽可能选用能耗低的设备。项目设备主要以电为能源，产生的废气量很小。同时项目采取了相应的环保措施，减少了对环境的污染。项目生产的工艺设备结构简单、易于维护，均符合清洁生产的要求。 （3）产品 本项目生产的产品环保颗粒，单位产品物耗能耗较小，符合当前国内需求形势和政策的要求，产品的质量和使用寿命满足清洁生产要求。 （4）污染的产生情况 ①本项目生活污水经预处理后，用于周边农肥，不外排，对周边水环境影响很小。 ②本项目风干炉烟气通过除尘后高空排放，对周边环境影响较小。各种无组织废气通过加大车间通风，尽可能减少了对环境的影响。 ③噪声设备采用室内隔音、加装减振垫、隔声罩、消声器等措施，并在厂区四周绿化，削减了噪声的源强和传播距离。 ④本项目生产产生的固体废弃物主要为一般性工业固体废物，合理处置后可实现固体废弃物零排放，对外环境影响较小。 （5）环境管理制度 项目设立专门的环境管理机构，制定完善的环境管理制度，环境管理做到有章可循，企业建立的环境管理制度有：环境保护管理规定、环境监测管理制度、环境管理岗位责任制度、环境污染事故管理制度、事故应急处理预案。另外，建议企业实施ISO14001环境管理体系，积极推向清洁生产审核。 因此，本项目符合清洁生产的要求，属于国内先进水平。 清洁生产建议 1）开展清洁生产审核工作 建议企业开展清洁生产审核工作，能够核对企业单元操作中原料、产品、水耗、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施，真正做到“节能、降耗、增效”。实施清洁生产审计还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济效益。 2）合理布置车间 建议企业合理布置车间、仓库、扩大空间利用率；车间内物品应分类堆放，要时做好标示，保证车间内物流通畅，不阻塞物流路径，提高工作效率。 3）加强管理 加强管理是所有清洁生产方案中最节省费用的方案，因此企业从加强管理入手，做好企业职工的清洁生产宣传工作，在生产的每一个环节都自觉地投入到清洁生产工作中去，并制定清洁生产奖励责任制，持续地开展清洁生产。 7.8 环境管理与环境监测 7.8.1环境管理 （1）环境管理的目的 为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理。 （2）环保机构设置及职责 为使企业投入的环保设施能正常发挥作用，对其进行科学有效的管理，企业需设专人负责日常环保管理工作，具体职责如下： ①组织制定环保管理、年度实施计划和远期环保规划，并负责监督贯彻执行； ②组织宣传贯彻国家环保方针政策、进行员工环保知识教育； ③制定出环境污染事故的防范、应急措施； ④定期对全厂各环保设施运行情况进行全面检查； ⑤强化对环保设施运行的监督，加强对环保设施操作人员的技术培训和管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标。 （3）环境管理要求 ①按“三同时”原则，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用；厂区下水系统需清污分流。 ②委托有资质设计单位进行厂区清污分流、雨污分流及污水治理综合规划、设计工作； ③建立环保机构并配备相应人员。 7.8.2环境监测 环境监测是环保工作重要组成部分，它是弄清污染物的来源、性质、数量和分布，正确评价环境质量和处理装置效果必不可少的手段。建议本工程的监测任务委托有资质单位承担，要求必须与对方签订协议，明确监测范围、监测项目及监测频次，并将监测结果上报环保局。 环境监测布点的基本原则应包括污染源源强及环境敏感点，从水、气、声几方面进行监控，严格按照国家有关监测技术规范执行，各有组织排放点应根据环境监测技术规范要求设置监测口。 7.9 环保投资分析 本项目环保措施及投资详见表7-8。 表7-8 环境保护措施及环保投资一览表 类别 项目名称 环保投资（万元） 大气污染防治 麻石旋流板、布袋除尘器等 30 水污染防治 喷淋水 沉淀循环水池 10 生活污水 化粪池 噪声防治 隔声门窗、减振垫等 5 固体废物防治 垃圾收集设施及其他固废暂存设施 5 厂区绿化 绿化费用 10 合计 60 7.10 项目竣工“三同时”验收内容 本项目环保设施“三同时”验收内容见表7-9。 表7-9 项目“三同时”验收一览表 排放源 污染物 防治措施与工艺 验收项目 预期治理效果 废水 生活污水 生活污水经化粪池处理 化粪池 不外排 喷淋水 循环沉淀池 循环沉淀池池 固废 生活垃圾 由建设单位集中收集、定期送垃圾填埋场 建设单位统一收集、填埋 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） 灰烬 用作农肥 / 不外排 喷淋渣 收集、定期送垃圾填埋场 / 收尘灰 用作原料 / 噪声 噪声 隔声、减振、消声等 —— 达到《声环境质量标准》（GB12348-2008）2标准 废气 破碎筛分粉尘 布袋除尘器 通风换气扇 GB16297-1996）表2中污染源二级标准 粉尘 通风换气扇 通风换气扇 （16297-1996）表2中污染源二级标准 废气 20m排气筒外排 20m排气筒外排 达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4中的二级标准

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 破碎筛 | 粉尘 | 布袋除尘器处理后经20m排气筒外排 | （GB16297-1996）表2中污染源二级标准 |
|  | 风干炉 | 废气 | SO2、氮氧化物经20m排气筒外排 | （GB9078-1996）表2和表4中的二级标准 |
|  | 生产车间 | 粉尘 | 机械排风，做到车间通风换气6次/h以上 | （GB16297-1996）表2中污染源二级标准 |
| 水 污染物 | 生活 污水 | COD NH3-N SS | 生活污水经化粪池处理后用作农肥 | 不外排 |
|  | 喷淋水 | SS | 循环沉淀池循环使用 | 不外排 |
| 固体 废弃物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 集中收集定期送生活垃圾填埋场 | 不外排 |
|  | 喷淋渣 | 喷淋渣 | 集中收集定期送生活垃圾填埋场 |  |
|  | 风干炉 | 灰烬 | 用作农肥 |  |
|  | 收尘器 | 收尘 | 用作原料 |  |
| 噪 声 | 设备 噪声 | （1）尽量选用低噪声设备。 （2）合理布局 （3）生产设备均设置在密闭厂房内。 |
| 生态保护措施及预期效果： 加强绿化，切实做好生态保护工作，尽可能的充分利用一切可绿化的场地，在项目周围建立绿化隔离带，以提高项目绿化面积，既可提高绿化覆盖率，又可起到降噪的效果。 |

9结论与建议

9.1 结论 9.1.1 项目概况 1、项目名称：年产16000万吨环保生物质燃料颗粒建设项目。 2、建设单位：平江县恒鑫生物质能源有限公司 3、建设性质：新建 4、项目总投资：200万元，其中环保投资60万元 5、建设地点：平江县三市镇爽口村（原平江县房阳造纸厂厂区内） 9.1.2 区域环境质量现状评价结论 1、大气环境：根据引用资料，监测期间，各监测点处的SO2、NO2监测小时浓度及PM10日均浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境：监测期间，汨罗江2个断面（W1、W2）的监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、声环境：监测期间，项目四周各个监测点昼夜噪声值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 9.1.3 环境影响分析结论 9.1.3.1 水环境 本项目生活污水经隔油池和化粪池处理后用作农肥，喷淋水循环使用不外排。 9.1.3.2 大气环境 项目运营后，产生的各项废气在采取不同防治措施后，均能得到有效的控制和缓减，对周边大气环境影响较小。 9.1.3.3 声环境 经预测可知，本项目厂界噪声均能达标，本项目设备噪声对外环境影响较小。 9.1.3.4 固废 本项目产生的固体废物均能得到有效处置，对环境影响较小。 9.1.5 产业政策符合性分析结论 本项目属于环保生物质燃料颗粒生产，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修正版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、动力设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，同时符合国家发展改革委办公厅关于组织实施生物质工程高技术产业化的专项通知（发改办高技[2005]2875号）文件。因此，本项目符合国家的产业政策。 9.1.6 选址合理性分析 本项目属于环保生物质燃料颗粒生产项目，项目所在地用地性质为工业用地，符合用地性质要求。本项目产生的污染物可达标排放，对项目区外环境的影响较小。因此，本项目选址合理。 9.1.7 总结论 年产16000吨环保生物质燃料颗粒建设项目符合国家产业政策，项目选址合理，总平面布置合理，建设方在认真落实本报告提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，废水、废气及噪声可达标排放，固废能妥善处置，环境风险可控。从环境保护的角度考虑，本项目建设是可行的。 9.2建议 1、根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放。 2、建设单位要加强对环境管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环境保护部门的日常监督管理；确保污染物排放、资源利用、环境保护等指标符合要求。

注 释 一、本报表应附以下附件、附图： 附件一 环评委托书 附件三 村委会证明 附件四 土地租赁合同 附件五 原房阳纸厂环评批复 附件六 原房阳纸厂停产通知 附件七 现状监测报告 附件八 公众参与调查表及评审专家签字表 附件九 专家意见 附图一 项目交通地理位置及地表水监测布点图 附图二 总平面布置图 附图三 监测布点及周边环境现状图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、空气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

| 建设项目环境保护审批登记表 |
| --- |
| 填表单位（盖章）： | 湖南省建筑设计院 | 填表人（签字）： | 赵汉玉 | 项目经办人（签字): |  |
| 建设项目 | 项目名称 | 年产16000吨环保生物质燃料颗粒建设项目 | 建设地点 | 平江县三市镇爽口村 |
|  | 建设规模及内容 | 年产16000吨环保生物质燃料颗粒 | 建设性质 | 新建 |
|  | 行业类别 | 非金属废料和碎屑加工处理 C4220 | 环境影响评价管理类别 | 编制报告表 |
|  | 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 60 | 所占比例(%) | 30 |
| 建设单位 | 单位名称 | 平江县恒鑫生物质能源有限公司 | 联系电话 | 13808409828 | 评价单位 | 单位名称 | 湖南省建筑设计院 | 联系电话 | 0731-89662501 |
|  | 通讯地址 | 平江县三市镇爽口村 | 邮政编码 | 414502 |  | 通讯地址 | 长沙市芙蓉区人民中路65号 | 邮政编码 | 410011 |
|  | 法人代表 | 欧阳武 | 联系人 | 欧阳武 |  | 证书编号 | 国环评证乙字第2739号 | 评价经费(万元) |  |
| 建设项目所处区域现状 | 环境质量等级 | 环境空气 | 二级 | 地表水 | Ⅲ类 | 地下水 | —— | 环境噪声 | 2类 | 海水 | —— | 土壤 | —— | 其它 | —— |
|  | 环境敏感特征 | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍惜动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 ■两控区 |
| 污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 （ 工 业 建 设 项 目 详 填 ） | 排放量及主要污染物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建或调整变更） | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |
|  |  | 实际排放浓度(1) | 允许排放浓度(2) | 实际排放总量(3) | 核定排放总量(4) | 预测排放浓度(5) | 允许排放浓度(6) | 产生量(7) | 自身削减量（8） | 预测排放总量(9) | 核定排放总量(10) | 以新带老削减量(11) | 区域平衡替代本工程削减量(12) | 预测排放总量(13) | 核定排放总量(14) | 排放增减量(15) |
|  | 废水 | —— | —— | 0 | 0 | —— | —— | 0.192 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 化学需氧量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.0576 | 0.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.0048 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 石油类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废气 | —— | —— | 0 | 0 | —— | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4 | 850 | 0.340 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 |
|  | 烟尘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 200 | 0.68 | 0.612 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | +0.068 |
|  | 工业粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | / | 0.204 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 |
|  | 工业固体废物 | —— | —— | —— | 0 | —— | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 与项目有关其它特征污染物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少 2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量 3、(9)=(7)-(8)，(15)=(9)-(11)-(12)，(13)=(3)-(11)+(9) 4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年 主要生态破坏控制指标 标 目 护 保 态 生 施 措 要 主 及 响 影 名 称 级别或种 类数量 影响程度 （严重、一般、小） 影响方式 （占用、切隔阻 断或二者皆有） 避让、减免影 响的数量或采 取保护措施的种类数量 工程避 让投资 （万元） 另建及功能区 划调整投资 （万元） 迁地增殖保 护投资 （万元） 工程防护治 理投资（万元） 其它 自然保护区 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― 水源保护区 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― 重要湿地 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― 风景名胜区 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― 世界自然、人文遗产地 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― 珍稀特有动物 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― 珍稀特有植物 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― 类别及形式 基本农田 林地 草地 其它 移民及 工程占地 环境影响 易地 后靠 其它 占用土地 （hm2） 临时占用 永久占用 临时占用 永久占用 临时占用 永久占用 拆迁人 拆迁人口 迁移人口 安置 安置 面 积 0 0 0 0 0 0 1.20 口数量 0 0 0 0 0 环评后减缓和恢复的面积 00 0 0 0 0 0 治理水 工程治理 生物治理 减少水土流 水土流失 噪声治理 工程避让 （万元） 隔声屏障 （万元） 隔声窗 （万元） 绿化降噪 （万元） 低噪设备及工艺 （万元） 其它 土流失 （Km2） （Km2） 失量（吨） 治理率（%） 0 0 0 0 0 0 面 积 0 0 0 0 |  |  |  |  | 0 |