平江县县级饮用水水源地尧塘水库保护区划分公示

## 一 尧塘水库水源地基本情况

尧塘水库属洞庭湖水系，坝址位于平江县三市镇尧塘村白石头，居汨罗江二级支流恩溪水中下游；尧塘水库取水口地理坐标为北纬28°42′22.91″，东经113°45′08.00″。

尧塘水库校核洪水位为141.1米，总库容624万立方米，为小（Ⅰ）型水库，其正常蓄水位为140.0米，正常库容为592.5万立方米；死水位129米，死库容190万立方米；有效库容（兴利库容）为402.5万立方米，岸线长度为10.8公里，坝址以上集雨面积72.54 平方公里，河流长度27.56 公里，河流坡降7.13‰，年可产水7600万立方米。

尧塘水库大坝坝址处多年平均流量2.41立方米/秒，保证流量（P=75%）为0.41立方米/秒，多年平均径流量为7600万立方米。采用《湖南省暴雨洪水查算手册》进行洪水计算，计算结果：30年一遇洪水洪峰流量为425.38立方米/秒，洪水总量为1579.9万立方米，300年一遇洪水洪峰流量为699.21立方米/秒，洪水总量为2532.92万立方米。

注入水库的河流有三条，分别为恩溪水、东坑水和黄泥坑水。

恩溪水发源于三墩乡的黄沙尖，流域面积94.8 平方公里，河流长度34 公里，河流平均坡降5.70‰，流经坳背屋、麻坡里、高碧段，于三市镇大屋段汇入钟洞水，是汨罗江的二级支流。恩溪水流域没有工厂和矿藏开发，森林植被覆盖率很高，沿河没有水土流失问题；从地质构造来看，恩溪属于前震旦纪冷家溪群板岩地层，不易产沙，河中无淤积，于庙背坡注入尧塘水库，与取水口的直线距离约1.6公里。

东坑水于优良村凤凰坡注入尧塘水库，与取水口的直线距离约1.56公里。

黄泥坑水于社坦里注入尧塘水库，与取水口的直线距离约0.6公里。

## 二 尧塘水库饮用水水源保护区划分方案

一级保护区水域：水库正常水位线以下的全部水域。面积0.3822平方公里。

一级保护区陆域：水库取水口侧正常水位线以上200米范围内但不超过第一重山脊线的陆域。面积1.7845 平方公里。

二级保护区水域：恩溪水、东坑水、黄泥坑水三条入库河流从汇入口上溯3公里的水域范围。面积0.107平方公里。

二级保护区陆域：一级保护区陆域边界至周边山脊线之间的汇水区域。面积9.3708平方公里。

准保护区：一级、二级保护区外的水库集雨区域及原水输送管道两侧5米范围。面积64.3469平方公里。

## 三 尧塘水库饮用水水源保护区划分结果图

图1 尧塘水库饮用水水源保护区划分结果图（一级保护区）

图2  尧塘水库饮用水水源保护区划分结果图（二级保护区）

图3 尧塘水库饮用水水源保护区划分结果图（准保护区一）

图4 尧塘水库饮用水水源保护区划分结果图（准保护区二）