# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别──按国标填写。

- 总投资──指项目投资总额。

- 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年开采5万立方建筑用花岗岩建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 平江县梅仙镇上高冲采石场 |
| 法人代表 | 李国栋 | 联系人 |  |
| 通讯地址 | 平江县梅仙镇毛泥岭居委会第二村民组 |
| 联系电话 |  | 传真 | -- | 邮政编码 | 414512 |
| 建设地点 | 平江县梅仙镇毛泥岭 |
| 立项审批部门 | -- | 批准文号 | -- |
| 建设性质 | 改建 | 行业类别 及代码 | B1019 粘土及其他土砂石开采 |
| 占地面积 （平方米） | 6833 | 绿化面积 （平方米） | -- |
| 总投资 （万元） | 2000 | 环保投资 （万元） | 121 | 环保投资占总投资比例 | 6.05% |
| 评价经费 | -- | 投产日期 | -- |
| 工程内容及规模： 1. 项目背景 平江县梅仙镇上高冲建筑用花岗岩采石场位于平江县梅仙镇毛泥岭。该矿原名为梅仙镇洪家冲建筑用花岗岩石矿，原采矿权于2013年5月18日由平江县国土资源局评审颁发，采矿许可证号为C4306262010057130064641，有效期3年，主要开采矿种为建筑用花岗岩，生产规模为5万m3/a，矿区面积为0.006平方公里。并取得了平江县环保局环评批复（见附件）。后因采石场民间借贷纠纷，2014年被平江县法院依法拍卖平江县洪家冲采石场所有的资产以及采取许可权（证号C4306262010057130064641），2015年9月15日，陆研伶以最高价竞得原平江县洪家冲采石场所有资产及采矿许可权。并更名为平江县梅仙镇上高冲建筑用花岗岩石场。 因该采石场部分矿权位于平汝高速公路300米范围内，按照高速公路管理有关规定，不符合安全管理要求。鉴于上高冲采石场（原洪家冲采石场）矿权设置时间在平如高速公路修建之前，为了不影响平汝高速公路的正常通车。依据【2016】第1次平江县县长办公会议纪要，原则同意对该采石场变更外延，拟变更矿权范围至距平汝高速公路300米以外，各相关部门依法依规办理矿权外延、恢复开采等有关手续。2016年，平江县国土资源局对该矿权范围重新进行了核定，矿区面积为0.0164平方公里，准采标高+226m~+150m。为了延续矿山采矿许可证并确保矿山的合法开采，重新开始办理一系列手续（资源储量核实报告、开发利用方案、矿山地质环境保护与恢复治理方案等）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（1998）第253号令《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目需办理环境影响评价手续。平江县梅仙镇上高冲采石场于2016年12月委托我公司承担该项目的环境影响评价工作，并编制环境影响报告表。我公司接受委托后，随即组织人员对工程厂址及周围环境进行实地勘查与调研。在进行了详尽的资料收集、核实与分析工作的基础上，按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求，编制完成本项目环境影响报告表，交由建设单位呈报给环境保护行政主管部门审批。 2. 项目概况 （1）基本情况 ①项目名称：年开采5万立方建筑用花岗岩建设项目 ②建设单位：平江县梅仙镇上高冲采石场 ③建设性质：改建 ④项目投资：总投资2000万元，其中环保投资121元，占总投资的6.05％。 ⑤生产规模：年开采5万m3建筑用花岗岩 ⑥建设地点：本项目位于平江县梅仙镇毛泥岭，矿山地理坐标为东经：113°36′35.97--113°36′38.49，北纬：28°50′11.31″--28°50′17.16″。矿区已有水泥路与G106国道相连，矿山距平江县城约15公里，距106国道约0.5公里，矿区内交通方便。本项目采场三面环山，采场北面与东西方向的新建水泥乡村公路相连，通往G106国道；破碎加工场位于采场西北侧约100m，采场北侧120m~280m范围有3栋居民住房，已由建设单位租用作为办公用。项目地理位置图见附图1，周边环境关系图见附图2。 （2）矿区范围 该矿山原采矿权于2013年由平江县国土资源局颁发，证号：C4306262010057130064641，有限期三年。该采矿证上的采矿权范围由4个拐点圈定，其拐点坐标见表1，准采标高+190米~+130米，面积0.006平方公里，后来因该采石场部分矿权位于平汝高速公路300米范围内，不符合安全管理要求。故申请矿权变更，现变更矿权范围已由平江县国土资源局于2016年4月20日核定。变更矿权范围后矿区范围由5个拐点圈定，其拐点坐标见表2，准采标高+226米~+150米，面积0.0164平方公里。 表1 原矿权拐点坐标一览表 拐点编号 X Y 备注 1 3191370 38461865 1980西安坐标系统 2 3191416 38461954 3 3191363 38461982 4 3191317 38461893 矿权面积：0.006km2，准采标高+190m~+130m。 表2 现矿权拐点坐标一览表 拐点编号 X Y 备注 1 3191392 38462074 1980西安坐标系统 2 3191370 38462124 3 3191318 38462122 4 3191212 38462055 5 3191250 38461947 矿权面积：0.0164km2，准采标高+226m~+150m。 （3）矿石储量及服务年限 根据2016年5月湖南省核工业地质局三一一大队编制的《湖南省平江县梅仙镇洪家冲建筑用花岗岩资源储量核实报告》及平江县国土资源局出具《划定矿区范围批复》平国土资（矿区）【2016】03号文件，本项目变更矿权范围后，截止2016年4月准采矿界范围内保有板岩矿资源量（122b）54.65万m³（142.12万吨），边坡压矿量（122b）15.539万m³（40.4万吨），矿山损失率5%，预可采资源储量（122）37.16万m³（96.62万吨）。设计年开采规模5万立方米，服务年限约7.43年。 （4）矿体特征 矿区内岩浆岩较发育，多呈岩基产出，为燕山晚期形成的中生成侵入体，岩性主要为中细粒黑云母花岗岩，局部见伟晶岩脉。未风化及微风化的细粒黑云母花岗岩为开采对象。 （5）开采、加工方案及产品方案 按照矿体出露地表，且风化层厚度较小，剥离量不大等特征，本项目开采方式采取露天开采，具体方法采用台阶式采矿法。台阶高度、宽度分别设为10m、4m。较松软岩体采用挖掘机直接开挖，局部较硬岩体主要采用轻便凿岩机打眼，炸药爆破的采石工艺。开采出来的矿石不需要选矿，原矿开采下来后直接经机械破碎、筛分后的形成不同粒径的碎石外售。项目采用露天开采，所采原矿经破碎筛分后直接外售，不进行选矿作业。 根据《湖南省平江县梅仙镇上家冲建筑用花岗岩开发利用方案》，本项目主要开采建筑用花岗岩，主要产品为碎石及道砟。碎石经破碎加工成Φ1.0cm--Φ3.0cm外售给周边各建筑工地用；道砟经破碎加工成Φ3.0cm--Φ6.2cm后外售用于铁路铺路用。详细情况见下表： 表3 产品方案一览表 产品 产量 储存场所 运输方式 碎石（1.0-3.0cm） 2.0万m3/a 石料堆场 汽车 | 道砟（3.0-6.2 cm） 3.0万m3/a 石料堆场 汽车 根据湖南省核工业地质局三一一大队编制的储量报告，本项目矿石由石英、钾长石、斜长石及黑云母等组成，花岗结构，块状构造。 （6）工程内容 本项目是改建项目，原采石场设备用房和原有设备全部报废不再利用，项目组成内容见表3。 表4 项目改建前后情况 工程 组成 单项工程名称 改建后 改建前 备注 主体 工程 采矿工程 采用露天开采，主要开采水平标高+226m~+150m的矿体。采用台阶式采矿法，由北西向南东、自上而下进行开采，每向下开采10米，设置一个水平台阶，台阶宽4米 采用露天开采，主要开采水平标高+190m~+130m的矿体。采用台阶式采矿法，由北西向南东、自上而下进行开采，每向下开采10米，设置一个水平台阶，台阶宽4米 新建 辅助 工程 排土场 矿山生产期间在碎石堆场设置临时排土场，容积1500m3，开采后期将其用于采场底绿化 新建 破碎加工场 位于采矿区西北侧，占地面积2500m2 位于采矿区北侧，占地面积3500m2 新建 办公室 位于采场北侧，租赁民房 位于破碎加工场西侧，简易房 新建 公用 工程 给水工程 生产用水由项目沉淀池及周边沟渠提供；生活用水来自于山泉水 生产用水由项目沉淀池及周边沟渠提供；生活用水来自于山泉水 新建 排水工程 通过截排水沟将矿区、破碎加工场等汇集的地表径流收集至沉淀池，沉淀后用于生产用水 通过截排水沟将矿区、破碎加工场等汇集的地表径流收集至沉淀池，沉淀后用于生产用水 新建 生活污水采用旱厕收集后用作周边施肥 生活污水采用旱厕收集后用作周边施肥 新建 供电工程 供电为平江县供电所提供，能保障矿区正常生产用电 供电为平江县供电所提供，能保障矿区正常生产用电 新建 环保 工程 生产废水处理 通过集水沟将矿区、破碎加工场等汇集的地表径流收集至沉淀池，沉淀后用于生产用水 通过集水沟将矿区、破碎加工场等汇集的地表径流收集至沉淀池，沉淀后用于生产用水 新建 生活污水处理 产生量少，可直接依靠旱厕处理 产生量少，可直接依靠旱厕处理 新建 扬尘治理 项目不设选矿厂，采矿区产生的无组织粉尘通过洒水降尘等措施减少对环境的影响 项目不设选矿厂，采矿区产生的无组织粉尘通过洒水降尘等措施减少对环境的影响 新建 噪声防治 对主要噪声源采取消声、隔声为主的治理措施，强噪声源安装减震装置 对主要噪声源采取消声、隔声为主的治理措施，强噪声源安装减震装置 新建 固废处置 生活垃圾集中收集、集中处理；废弃表土堆置临时排土场，用于采场底的绿化 生活垃圾集中收集、集中处理；废弃表土堆置临时排土场，用于采场底的绿化 新建 生态 通过水土保持措施、植被恢复等措施进行生态环境保护 尚未采取植被恢复等措施进行生态环境保护 新建 （7）主要经济技术指标 矿山开采综合技术经济指标见表5。 表5 主要经济技术指标 序号 指标名称 单位 指标 1 矿山范围 矿山拐点组成 个 5 开采标高 m +226~+150 矿山面积 km2 0.0164 2 矿体特征 矿种 块石、碎石 矿体长 m 110 矿体宽 m 54 矿体平均厚度 m 28.5 矿石体重 t/m3 2.6 3 生产规模 年产量 万立方米 5 矿山服务年限 年 7.43 4 开采方案 开拓方式 / 堑沟公路式 开采方式 / 露天 采矿方法 / 台阶式 运输方式 / 汽车运输 采矿损失率 % 5 采区回采率 % 86 5 经济指标 总投资 万元 2000 （8）平面布置 本项目为建筑用花岗岩开采项目，开采后只进行简单破碎加工随即外售，不涉及选矿。采矿区北面山坳处设置项目的排土场；东北角民居租赁后作为办公用房，采矿区西侧面设置破碎加工场；破碎加工场西侧的原采矿场的采矿区办公区设置配电房。本项目不设置炸药库，矿区公路南北方向。项目平面布置见附图。 （9）主要设备及设施 本项目所需设备主要由采矿机械、运输机械等组成，主要生产设备见表6。 表6 项目主要采矿设备清单 设备类型 设备名称 单位 数量 备 生产设备 挖掘机 台 1 / 颚式破碎机 台 1 / 反击破碎机 台 1 / 铲车 台 1 / 环保设备 水箱 台 1 / 水泵 台 1 / 洒水喷头 个 1 （11）项目主要原辅材料及能耗 根据建设方提供的资料，本项目主要原辅材料具体情况见表7。 表7 项目原辅材料及能耗表 项目 名 称 年耗量 储存量及方式 来源 原辅材料 炸药 1.5t/a 不储存 专业民爆公司配送 雷管 400枚/a 不储存 专业民爆公司配送 能源 电 10×104 W·h/a / 平江县梅仙镇电网 新鲜水 山泉水 307.5m3/a / / 3. 公用工程 （1）给排水工程 ①给水 根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003（2010年版））和《湖南省用水定额标准》（DB43/T388-2014）中的相关设计参数。项目所在地区属于小城市、小城镇，在厂内住宿的5人生活用水量按145L/人·d计，其余5人按60L/人·d计，则本项目生活用水总量为1.025t/d（307.5t/a）。生活用水主要来源于山泉水。 ②排水 本项目生活污水按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.82t/d（246t/a），经化粪池收集后用于周边农肥；矿区雨水经通过截排水沟收集至沉淀池中，用于地面洒水降尘。抑尘用水一般蒸发或者渗透损失，不外排；多余的雨水通过场区边缘的截洪沟截留后沿拟建排水沟排放。项目排水路径情况见附图2。 项目给排水情况见图1项目水平衡图。 图1 项目水平衡图 ③雨水 项目所在地年平均降雨量为1450.8mm，径流系数约为0.8。主要为开采区、工业场地（含石料堆场）、排土场、厂区公路。开采区占地0.0164km2，则露采雨水产生量为7926m3/a；工业场地占地2500m2，则堆场雨水产生量为2900m3/a；排土场占地1500m2，则排土场雨水产生量为1740m3/a；厂区公路占地3000m2，则露采雨水产生量为3480m3/a。综上，开采期雨水产生量为16046m3/a。 （2）供配电 项目矿山用电来源于当地供电网，矿区配备变压器。 （3）供热、供冷 本项目不集中供冷供热，项目采暖制冷均采用分体式设备。 4. 生产制度及劳动定员 工作制度：每天1班，每班工作8小时，全年工作300天。 劳动定员：项目总定员10人，其中5人在厂内住宿。 5. 原有污染情况及主要环境问题： 本矿山于2013年建成， 2014年至今，矿山处于停产状态。与项目有关的原有环境污染情况与主要环境问题如下： （1）原采矿区位于平汝高速公路300米范围内，按照高速公路管理有关规定，不符合安全管理要求。 （2）目前原采矿区已经废弃，但还尚未进行土地复垦工作。 （3）原矿石破碎堆场比较杂乱无章，未采取挡土、截排水沟等措施，遇到下雨天，水土流失情况比较严重。 针对企业原有的环境问题，需要建设单位采取的措施： （1）按照原有的《矿山土质环境保护与恢复治理（含土地复垦）方案》，尽快对原采矿区采取土地复垦措施； （2）矿石破碎堆场周边合理设置截排水沟，并修筑围挡，堆场淋滤水经沉淀处理后回用破碎工序及堆场的洒水降尘。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1. 地理位置 本项目位于岳阳市平江县。平江县位于湖南省东北部，属岳阳市辖县，处于汨水、罗水上游。地处东经113°10′13〞~114°9′6〞、北纬28°25′33〞~29°6′'28〞。东与江西省修水、铜鼓县交界，北与湖北省通城县和本省岳阳县相连，南与浏阳市接壤，西与长沙县、汨罗市毗邻。京珠高速、通平高速、平伍公路、G106、S308、S207、S306等国、省道穿镜而过，京广铁路、武广高铁紧邻县西。京珠高速经过本县，在伍市镇设有出入口，并以平伍公路连接县城，区位优势十分显著，全县总面积4118km2。 本项目位于平江县梅仙镇毛泥岭，矿山经自建的矿山公路和G106相连，北侧300m处为平汝高速，交通方便。详见附图1（地理位置图）。 2. 地形地貌 岳阳市平江县地貌以山地和丘陵为主。山地占总面积的28.5%，丘陵占55.9%，岗地占5.8%，平原占9.8%。地势东南部和东北部高，西南部低，相对高度达1500米。境内山丘分属连云山脉和幕阜山脉。连云山主峰海拔1600.3米，为境内最高峰。幕阜山主峰海拔1593.6米。此外，东南部的十八折、黄花尖、下小尖；南面的轿顶山、福寿山、白水坪、甑盖山、十八盘、寒婆坳；东北部的一峰尖、九龙池、云腾寺、黄龙山、只角楼、秋水塘、丘池塘；北部的流水庵、凤凰山、凤凰翅、燕子岩、冬桃山等21座山，海拔均在1000米以上。项目所在地以丘陵地形为主，属前震旦纪冷家溪群第四岩组第一段，出露为灰棕色粉砂质千枚岩、红板岩及凝灰质板岩；自然土壤以红壤、黄棕壤为主，还有湖积性草甸土、砂丘土以及山区垂直分布的诸类土壤。本区地震基本烈度为Ⅵ度。 矿区内海拔+226+150米，为侵蚀丘陵地貌区，水系不发育。区内植被发育良好，山坡为灌木林地。采区位于山坡上，且坡度较大，地形地貌对采矿有利。 3. 地质水文 地质：平江县境内地质结构复杂，地层发育齐全，地势东北部和东南部高，西南部低，相对高差达1500米。平江县地貌类型多样，以山地和丘陵为主，境内主要山脉有连云山脉（主峰海拔高度1600.30米）和幕阜山脉（主峰海拔高度1593.60米），石牛寨分布有大面积的丹霞地貌，连云山有大量的溪谷。本项目所在区属侵蚀丘陵地貌，矿山地质环境条件复杂程度总体属简单类型。 水文：平江县域内河网密布，河网密度为0.64公里/平方公里，主要干流汨罗江属长江流域南洞庭湖水系，拥有大小支流141条，干支流总长2656.90公里，全县除板江乡71.93平方公里属新墙河流域外，其余均属汨罗江流域。本项目区无大型地表水体，水文条件简单，矿区雨水经沉淀后排入附近小沟渠。 4. 气候、气象 平江县气候属大陆性季风气候区，东亚热带向北亚带过渡气候带。主要气候特征为：春温多雨、寒流频繁，降水集中；夏秋多旱；严寒期短，无霜期长；风小、雾多、温度大。常年积温6185.3℃，1月平均气温4.9℃，7月平均气温28.6℃。年平均气温5℃以上的持续时期为295天。常年雨季从四月初开始，持续80天，年雨雪天气160天。雨季降水最占全年降水量的50%。年日照1731小时，太阳辐射平均为每平方厘米108.5千卡。 年平均气温 16.8˚C； 极端最高气温 40.3˚C（1971年7月26日）； 极端最低气温 -12˚C（1972年2月9日）； 年平均相对湿度 82%； 年平均降雨量 1700mm； 年平均蒸发量 1262mm； 年日照时间 1731h； 年平均风速 2.2m/s； 最大风速 16m/s； 全年主导风向 N； 夏季主导风向 S。 5. 植被、生物多样性 平江县森林覆盖率达57.3%，是湖南省重点林业县，有山林面积417万亩，占全县国土总面积的67.3%。境内北有幕阜山，南有连云山，地形复杂，有多种土壤分布，气候温暖湿润，雨量充沛，阳光充足，适宜于各种林木生长，森林大多为天然林，属针、阔叶混交林区。县域内树木品种繁多，裸子植物和被子植物两大门类都有，世界五大名科齐全。据调查全县树木共有95科，281属，800种。主要树种有松、杉、油桐、梓、枫、樟、柳、棕、楠竹等；珍稀植物主要有银杏、水杉、金钱松及杜仲、厚朴、黄连、青檀等。珍稀野生动物主要有獭、穿山甲及白鹳、草鹗、鸳鸯、红嘴相思鸟等。野生动植物中仅药用植物就有175科，615属，1301种。平江县动植物资源丰富，生态环境良好。 项目所在区域主要为林地，地表植被发育良好，植被主要为灌木杂草；动物以常见种为主，如蛇、喜鹊等。项目所在区域未见珍稀野生动物，未发现保护性动植物。 经调查，建设区范围内无重点风景名胜、自然景观、重点文物保护单位等环境敏感点。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1. 社会经济概况 2014年全县完成GDP 199.44亿元，同比增长7.6% 。其中第一产业完成38.61亿元，同比增长4.7 %，对GDP的贡献率11.3%,拉动GDP增长0.86个百分点；第二产业完成 92.44亿元，同比增长5.9%，对GDP的贡献率37.7%，拉动GDP增长2.85个百分点；第三产业完成 68.39亿元，同比增长11.6%，对GDP的贡献率51%，拉动GDP增长3.86个百分点。产业结构由上年同期的19.2: 47.6: 33.2 调整为19.5: 45.8：34.7 ，第二产业占比下降了1.8个百分点，第一、第三产业占比分别提高了0.3、1.5个百分点。 农业：农业生产稳步提升。全年完成农林牧渔总产值57.68亿元，同比增长 1.07 %，实现农业增加值 38.6亿元，同比增长1.1%。农作物总播种面积141.24千公顷，同比增长1.16%。其中粮食播种面积82.56千公顷，同比增长1.16%，粮食总产量48.56万吨。早稻30.8千公顷，产量16.17万吨；中稻9.68千公顷，产量7.0万吨；晚稻33.1千公顷，产量21.10万吨。经济作物:油菜播种面积16.57千公顷，产量2.31万吨；棉花播种面积1.32千公顷，产量1643.4吨；花生播种面积1.8千公顷，产量8640吨；蔬菜播种面积13.68千公顷，产量39.43万吨；瓜果产量4.14万吨。 林业发展保持生态平衡。全年木材采伐6.03万立方米，楠竹43.73万根。荒山造林167公顷，人工造林4900公顷。森林覆盖率63.2%。 工业：工业生产保持增长。全县150家规模以上工业企业完成总产值315.45亿元，同比增长2.2 %；实现规模工业增加值81.73亿元，同比增长5.3%，工业增加值占GDP的比重为40.98%，其中园区工业增加值39.25亿元，占全县规模工业增加值比重48.03%。实现销售产值315.02亿元，同比增长2.1%；规模以上工业实现利润总额11.24亿元。平江工业园获评省级高新技术园区，综合实力在全省148个省级工业园区中排第36位，比上年前进12位。 建筑业：建筑业平稳运行。全县完成建筑业总产值14.72亿元，房屋建筑施工面积132.12万平方米。房屋竣工面积63.59万平方米，竣工产值10.84亿元。 财政和金融：财政收入平稳增长。全县公共财政总收入完成9.34亿元，占预算的107%，同比增长13%。其中：国税完成2.49亿元，占预算的100%，同比增长10.1%；地税完成4.81亿元，占预算的100.3%，同比增长5.5%，财政完成2.03亿元，占预算的141.5%，同比增长41.1%。财政总收入中税收收入为7.19亿元，占总收入的77%。财政一般公共服务支出 3.69亿元。 金融业稳步发展。金融机构各项存款余额153.41亿元，比年初增长13.11%，其中：储蓄存款114.62亿元，比年初增长15.48%；金融机构各项贷款余额55.45亿元，比年初下降2.52%。其中：中长期贷款37.90亿元，比年初增长6.26%；本外币存贷比为36.14%。 贸易与生态旅游：消费品市场运行平稳。2014年实现社会消费品零售总额44.16亿元，同比增长12.5%。消费品市场运行有四大特点：一是城镇消费仍占主导领先优势。城镇消费实现37.38亿元，占整个社会消费品零售总额的84.6%；二是批发业和零售业增长稳定。全年批发业实现6.88亿元，同比增长21%。零售业完成34.18亿元，同比增长11.4%;三是住宿业和餐饮业增长较缓。住宿业完成1.27亿元，同比增长7.5%。餐饮业完成1.82亿元，同比增长6.8%；四是汽车消费发展趋旺。全县16家限额以上汽车销售服务有限公司年汽车销售额达到6.04亿元。全年新注册汽车6753辆，增速高达34%。全县进出口总额857万美元，其中出口709万美元，进口148万美元。 旅游业持续升温。2014年全县旅游产业发展持续保持快速增长的良好态势。全县共接待游客人数838万人，全县接待游客人数、旅游收入、就业人数的年增长率分别达到50%、51%、44%。假日和夏季旅游经济异常火爆。2014年“十一”、“五一”大小黄金周全县共接待游客51.6万人次，石牛寨、沱龙峡、白寺村的日最高接待量分别达到了18000、5000、3000人次。石牛寨全年可实现门票、索道等经营收入5000余万元。旅游富民效应明显，石牛寨周边农家乐“十一”黄金周单日单户实现营业收入6万元，白寺村单户单日营业收入达到了2万余元，沱龙峡景区日销酱干达到了4000斤。紧抓旅游项目建设不放松：石牛寨景区投资6000万元完成了游步道、飞索、缆车等项目的建设和安检；连云山景区投资5000万元全面完成了整个景区的全面升级，目前已是省内硬件最好的漂流景区；沱龙峡景区投资500万元完成了河道、接待中心等提质升级改造；白寺村完成了500万元的景区基础设施和接待设施投入；“自在平江”项目投资1.3亿元基本完成了山舍组团、双溪书院的建设，明年元旦，一期可对外营业，“激情山水·自在平江”旅游形象进一步提升。旅游项目的稳健推进，夯实了平江县旅游产业发展的良好基础。 梅仙镇面积205.3平方千米，人口61961人（2009年末），镇政府驻花地坪，距县城19千米。梅仙镇下辖毛泥岭、花坪2个居委会，白荻、填德、小沅、稻田、新霞、团山、玳璋、高古、三里、三坪、张韩、竹岭、胡舟、九坳、石塘、石岭、青桥、招贤、中家、板口、凤形、松山、高义、东皋、柘冲、雁影、东影、天鹅山、尖山、下白、柘庄、万谷、黄泥、吉山、哲寮、姜沅36个行政村，603个村民小组。106国道过境。 梅仙镇2015年栽种粮食作物2.1万亩,其中优质稻种植面积达1万多亩,产量50多万公斤；通过与岳阳林纸集团有限公司签定借山造林协议，共投资7500多万元,联营造林11000多亩;全年种植反季节蔬菜3000多亩，蚕桑基地发展到2100多亩，果树基地发展到800多亩。全年发展良种猪3.5万头，出栏2.8万头，黑山羊3万只，出栏1.6万只，发展土鸡2万多羽。大力夯实村级基础,增强农业的发展后劲,全年共投资20多万元,新修村级公路30千米,维修45千米,整修山塘,水库29口，修复渠道堰坝12处，新修水渠3条，7千米，扩大旱涝保收面积注册资金3085万元，全年营业额达12067万元，市场成交额达4860万元。其中个体商店892家、餐馆106家、舞厅6家、旅社18家，从事水果、肉类经销的达185家。电信支局有职工11人，全年架设光缆38千米，新装电话502部；邮政储蓄900多万元。 2. 相关矿产资源总体规划 （1）根据《岳阳市矿产资源总体规划》（2008—2015年）： ①矿产资源开发利用与保护 重点鼓励开采建筑用花岗岩、板岩、水泥用灰岩、水泥用硅质岩、玻璃用白云岩、饰面用花岗岩、高岭土、长石等符合市场需要的优质非金属矿产；严格限制重晶石、萤石等出口优势矿产的开采总量，鼓励伴生萤石矿产综合回收利用； 本项目开采的为建筑用花岗岩，属于鼓励开采的矿种，符合矿产资源开发利用与保护目标。 ②矿产资源调查与勘查 鼓励开采区：华容塔市驿—三封寺花岗岩开采区、临湘白云镇白云岩、灰岩开采区、平江梅树湾铜铅锌开采区、汨罗白水—归义高岭土开采区、平江万古黄金开采区、平江连云山—黄金洞金铜铅锌多金属开采区。 限制开采区：华容三郎堰—许市稀土限采区；华容河砂石限采区；岳阳郭镇—新开塘石煤、钒、铀限采区；岳阳新墙河流域稀有、稀土、砂石限采区；平江南江桥—梅仙稀有、稀土、石煤限采区；汨罗江流域伍市—浯口砂金、砂石限采区；湘阴袁家铺稀土限采区。 禁止开发区：东洞庭湖国家级自然保护区、大云山国家级森林公园、张谷英名胜古迹保护区、幕阜山国家级森林公园、福寿山国家级风景旅游区、集成麋鹿省级自然保护区、桃花山省级森林公园、五尖山省级森林公园、龙源省级风景名胜保护区、石牛寨省级地质公园、横岭湖省级自然保护区、铁山水库水资源保护区、龙源水库水资源保护区、华一水库水资源保护区、大荆湖水资源保护区均为禁止开采区，此外铁路、高速公路、国道、省道两侧200米范围内；重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施等200米范围内；港口、机场、国防工程设施圈定的地区也划为禁止开采区。 本项目距离平汝高速公路约300m，不属于限制、禁止开发区范围。 ③矿产资源开采总量调控 非金属矿产中以现有矿山企业为核心，进行规模化经营，加快发展非金属矿业，培育新的经济增长点；加强环保、节能、农用非金属矿产的开发利用；加强对华容塔市驿的花岗岩开采、加工。重点鼓励开采建筑用花岗岩、板岩、水泥用灰岩、水泥用硅质岩、玻璃用白云岩、饰面用花岗岩、高岭土、长石等符合市场需要的优质非金属矿产。 严格限制重晶石、萤石等出口优势矿产的开采总量，鼓励伴生萤石矿产综合回收利用。 本项目开采的为花岗岩，符合矿产资源开采总量调控。 （2）根据《平江县矿产业发展规划》 严格规定开采范围和开采规模，设立鼓励开采区6个，限制开采区6个禁止开采区7处。 规划鼓励开采区。鼓励开发的矿产主要为花岗石、黄金、矿泉水、铜铅锌多金属矿。在鼓励开采区内，允许审批新建矿山，在开采总量允许的条件下扩大生产规模，引导矿山企业逐步走向规模化、集约化。 ①南江桥——冬塔花岗石规划鼓励开采区。跨南江、冬塔两个乡镇，面积51.72平方公里。鼓励开采矿种为花岗石材、碎石，混合岩石材，板岩石材及其碎石，本区限制开采的矿种为长石。 ②伍市花岗石规划鼓励开采区。位于伍市镇境内，面积40.23平方公里。鼓励开采花岗岩、混合岩石材。 ③万古金矿规划鼓励开采区。位于三阳乡境内，面积112.96平方公里。鼓励规模开采黄金，综合回收砷。 ④思村铜铅锌多金属规划鼓励开采区。位于思村乡境内，面积157.44平方公里，鼓励开采铜铅锌。 ⑤福寿山矿泉水规模鼓励开采区。位于思村乡境内，面积14.62平方公里。 ⑥黄金洞—南桥金矿规划鼓励开采区。跨黄金、南桥两乡，面积162.08平方公里，鼓励开采金矿，综合回收砷。 规划限制开采区。规划限制区内开采的矿种有水泥灰岩、石煤、长石、砖瓦粘土等矿产。在限制开采区内，限制审批采矿许可证，严格控制矿山开采总量。 ①大洲水泥灰岩，石煤限制开采区。位于大洲乡境内，面积24.30平方公里。限制开采石煤、钒矿、水泥灰岩。到2010年石煤矿关闭。 ②南江独居石限制开采区。位于南江镇境内，面积27.38平方公里。限制开采独居石和其他共(伴)生矿产。 ③南江长石限制开采区。位于南江镇境内，面积53.79平方公里，限制开采长石。 ④传梓源—梅仙长石、稀有金属限制开采区。位于三墩、梅仙境内，面积112.40平方公里，限制开采长石、稀有金属。 ⑤虹桥—大坪长石限制开采区。跨虹桥、大坪两乡镇，面积54.39平方公里，限制开采长石。 ⑥城关—伍市汨罗江砂石限制开采区。跨伍市镇浯口镇、瓮江镇、余坪乡、城关镇5个乡镇，面积113.25平方公里，限制开采河砂。 3）规划禁止开采区。本规划确定幕阜山自然保护区、石牛寨地质遗迹保护区、黄金洞水库区、福寿山、连云山风景名胜区，以及平江县城周边30.50平方公里范围内为禁止开采区。 除上述7处禁止开采区外，重点水土保持区和饮水水源集雨区，主要交通要道两侧300米或第一道山脊线外可直视范围内，中心城镇发展规划区，除水汽矿产和指定河段的河沙可按规定开采外，不得从事其他矿产开采活动。 项目不属于《平江县矿产业发展规划》中规划的限制开采区和禁止开采区。 区域环境功能区划 本项目所在地环境功能见表8。 表8 本区域环境功能区划表 编号 项目 功能属性及执行标准 1 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准 2 声环境功能区 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 3 水环境功能区 Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准限值 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是两控区 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂集水范围 否 1 是否属于生态敏感与脆弱区 否

# 三、环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1. 环境空气质量现状 本项目位于岳阳市平江县梅仙镇，附近区域为少量零散居民，区域内无明显大气污染源。项目所处地区的环境空气质量类别按照《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ/T14-1996）规定，属于“二类区域”，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本次大气环境评价引用岳阳市山立贸易有限公司《平江县梅仙镇公路加油站项目环境影响报告表》中的空气质量数据，该项目位于梅仙镇青桥村，位于本项目西面，距本项目约1 km，因此项目引用青桥村监测点位的监测数据是可行的。湖南品标华测检测技术服务有限公司（以下称“华测公司”）于2016年7月18~20日对平江县梅仙镇青桥村所在地的空气质量进行了监测，数据详见下表。 表9 青桥村环境空气质量监测结果 mg/m3 监测日期 监测项目 日平均浓度 标准值 超标率 （%） 最大超标倍数 2016年07月18日 SO2 0.029 0.15 0 0 NO2 0.047 0.12 0 0 TSP 0.142 0.3 0 0 2016年07月19日 SO2 0.032 0.15 0 0 NO2 0.033 0.12 0 0 TSP 0.171 0.3 0 0 2016年07月20日 SO2 0.048 0.15 0 0 NO2 0.030 0.12 0 0 TSP 0.165 0.3 0 0 结果表明，项目所在区域的环境空气中SO2、NO2、TSP日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，表明区域环境空气质量现状较好。 2. 地表水环境质量现状 为了解项目所在区域地面水环境质量现状，本次地表水现状数据引用岳阳市山立贸易有限公司《平江县梅仙镇公路加油站项目环境影响报告表》中的青桥河断面水质监测数据。青桥河断面位于本项目西面，距本项目约1 km，也是本区域纳污水体。湖南品标华测检测技术服务有限公司（以下称“华测公司”）于2016年7月19日至7月20日对青桥河进行水质现状监测数据，监测结果见表9。 表10 青桥河监测断面水环境质量监测结果统计 单位：mg/L pH无量纲 检测项目 结 果 GB5084-2005水作标准值 Cij值 备注 2016-07-19 2016-07-20 pH 6.95 7.03 5.5-8.5 0.02~0.003 化学需氧量 30 33 150 0.02~0.22 五日生化需氧量 8.1 8.7 60 0.135~0.145 氨氮 0.280 0.232 1.0 0.232~0.28 参考GB3838-2002中III类标准 | 总磷 0.15 0.13 0.2 0.65~0.75 粪大肠菌群 1.6×104 1.6×104 4000 4.0 监测结果表明：青桥河水质现状监测断面粪大肠菌群超标严重，其主要原因包括当地未经处理的生活污水的排入影响以及当地农业耕作使用过量的化肥农药，导致水体出现富营养化，为细菌的繁殖提供了丰富的氮源和磷源；其余各监测因子均未超标，符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作标准以及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准。 3. 地下水环境质量现状 为了解项目所在区域地下水环境质量现状，本次评价引用岳阳市山立贸易有限公司《平江县梅仙镇公路加油站项目环境影响报告表》中2016年7月19日至7月20日湖南品标华测检测技术服务有限公司对项目所在区域居民地下水井现状采样监测分析数据。监测结果见表11。 表11 地下水环境质量监测结果统计 检测项目 结 果 标准值 Cij值 1#水井 2#水井 3#水井 pH值 6.89~7.30 7.35~7.48 6.98~7.18 6.5~8.5 0.22~0.32 总 度 17.0~18.4 | 55.2~57 0 51.5~55.2 450 0.04~0.13 硫酸盐 7.19~7.21 8.28~8.4 2.88~7.69 250 0.012~0.034 氯化物 0.82~0.96 3.51~3.55 3.55~6.65 250 0.002~0.027 高锰酸盐指数 1.2~1.2 1.0~1.1 1.5~1.5 3.0 0.33~0.50 氨氮 ND ND ND 0.2 \ 石油类 ND ND ND 0.05 \ 总大肠菌群 ND ND ND 3.0 铁 ND ND ND 0.3 \ 锰 ND ND ND 0.1 \ 砷 ND ND ND 0.05 \ 镉 ND ND ND 0.01 \ 监测结果表明，本项目所在区地下水环境质量现状各主要监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的III类标准，表明项目所在区域地下水环境质量现状良好。 4. 声环境质量现状 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）的规定，项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 2016年12月17日项目组采用便携式声级仪对场界四周进行声环境噪声监测，噪声监测布点见附图2，监测结果见表12。 表12 项目所在地噪声监测结果 单位：dB(A) 测点 昼间 夜间 标准值 监测值 达标情况 监测值 达标情况 N1工业广场场界东 50.3 达标 41.9 达标 昼间：60 夜间：50 N2工业广场场界南 49.7 40.5 N3工业广场场界西 49.0 43.0 N4工业广场场界北 50.0 42.4 根据监测结果可知，各噪声监测点昼间、夜间噪声值均达标，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，项目所在地声环境质量现状良好。5. 生态环境 本区属大陆性季风气候区，东亚热带向北亚带过渡气候带。项目区的土壤主要是黄壤，为第四系残坡积砂跞、粉砂质粘土及耕植土。成土母质为粉砂质板岩、板岩等风化残坡物，土壤表土层的厚度一般为0～10m，土壤呈中性反应，pH 值7.0 左右，风化淋溶系数0.17。土壤物理性较好，疏松易耕，土壤养分一般，其中：有机质含量3.5g/kg左右，全氮0.5～0.9g/kg，全磷0.7～2.0g/kg，速效钾25～50mg/kg。矿区内海拔+226～+150米，为侵蚀丘陵地貌区，水系不发育。采区位于山坡上，且坡度较大，地形地貌对采矿有利。 区内岩体岩性主要为花岗岩、砂岩。岩体新鲜岩石致密坚硬，抗剪、抗压强度较高，稳定性能好。根据《湖南省工程地质岩组特征一览表》统计数据，花岗岩岩一般抗压强度15.69—26.2兆帕，内摩擦角平均52°—48°，弹性模量5.80×104—8.82×104兆帕，泊松比0.14—0.16，软化系数0. 54—0.97，区内未见滑坡、崩塌、危石等不良工程地质现象。 本区地下水的补给来源于大气降水，大气降水沿松散沉积物孔隙入渗，在地势相对低洼的沟谷地段以下降泉形式排泄；矿山为露天开采，开采最低标高均在当地潜水面之上，部分大气降水沿孔隙带下渗，绝大部分呈地表径流沿采区地面排泄，区内地表水、地下水对矿山开采无明显影响。 区内地表多为林地，主要以杂木为主，主要草本植物为针茅、蒿类及芨芨草等；本区气候多雨温湿，植被生长条件较好，覆盖率达85％以上。 矿区范围为林地，地表植被发育良好，植被主要为灌木杂草，无大树名木；动物以常见种为主，如蛇、喜鹊等，为零散分布，无迁徙性动物。项目所在区域未见珍稀野生动物，未发现保护性动植物。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于平江县梅仙镇毛泥岭居委会。项目用地现状为林地，采矿区周边300m内无居民等敏感点。环境空气保护目标主要为西北侧毛泥岭居委会居民、声环境保护目标主要为采矿区周边200m范围，地表水环境保护目标为西侧青桥河，生态环境保护目标为矿山内及周边200m范围。具体详见表13。环境目标保护图见附图。 表13 建设项目环境保护目标 环境 要素 保护目标 规模 方位 与本项目的距离（m） 保护要求 大气 环境 毛泥岭居民点 约50户，约200人 WN 320m~1000m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 水环境 青桥河 小河 W 约1000 m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 声环境 评价区200m范围内无敏感点 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 生态 环境 项目周边植被 -- 项目周边 保护项目所在区的生态环境，尽量减少其造成的植被破坏和降低水土流失，避免因本项目的建设造成不可逆转的生态破坏。 其它 平汝高速公路 300m 安全距离 北 速 水 泥 路 高 进 场 汝 道 平 路 图1-项目平面示意图 |
| --- | --- | --- |

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1. 环境空气： 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2. 水环境： 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3. 声环境： 项目所在区域声环境功能区划为2类区，应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“2类标准”要求。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1. 废水：本项目生活污水经化粪池处理后用作农肥；地表径流经截排水沟引至沉淀池中，经沉淀后回用于地面洒水降尘。暴雨期间，不能完全回用的地表径流经沉淀池沉淀后，外排至附近小沟。 2. 废气：项目废气主要为爆破废气、矿石开采扬尘、破碎粉尘以及堆场、装卸扬尘，废气排放浓度应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的相关要求。 3. 噪声：营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准。 4. 固体废物：本项目一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关要求； |
| 总量控制指标 | 本项目无需申请总量 |

# 五、工程分析

工艺流程简述（图示）： 1. 施工期 本项目进场道路已经修好，本次环评不再进行分析，施工期主要是工业场地、配电房、空压机房、排土场的建设以及设备安装调试。 2. 营运期 营运期工艺流程及产污环节见图2。 图2 采矿工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： 本项目为建筑用花岗岩的开采，矿石营运期主要包括山体表土剥离、岩体爆破、破碎后装车、成品运输等工艺过程。 （1）开采工艺流程说明 项目开采方式应严格按照《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）中的要求进行开采。 ①山体表土剥离： 在矿山开采时，由于山体内石材被表土、强风化岩所覆盖，在采石前须将其剥离。开采后的剥离物堆放于排土场，用于后期生态恢复。该工序产生的污染物主要为粉尘、表土、噪声。 ②穿孔爆破 本项目爆破工作委托当地的民爆公司进行，一般采用中深孔爆破方式。设置孔径100mm，安全平台宽度5m。该阶段主要是炸药的填装和爆破，炸药的主要成分是NH4NO3，爆破过程的化学反应方程式为： NH4NO3→ H2O + NOX↑ 在爆破过程中产生的污染物主要是爆破废气（主要成分为NOX、CO）、粉尘、噪声、振动。 ③破碎筛分 按照客户的需要，本项目需将大块石料破碎筛分成不同粒径的小石块。本项目设有一条破碎生产线，设1台颚式破碎机和1台反击破碎机。 矿石从采矿区运输到临时堆场的大块石料经漏斗机传送至一次颚式破碎机破碎后由皮带传送至反击破碎机进一步破碎；破碎后的石料经振动筛筛选出合格成品碎石后暂存于堆场，不合格品重新由皮带返回输送至反击破碎机中破碎直至合格。 ④装车外运：经简单破碎后的矿石，由自卸式汽车外运出售。 （2）物料平衡 拟建项目年开采建筑用花岗岩5万立方米（13万吨），开采的矿石采用矿车运输至破碎场，按照客户的需要，将石料破碎成不同粒径的小石块，再装车外运。该项目总料平衡见表14。 表14 拟建项目总物料平衡表 序号 工段 名称 投入 产出 原料名称 耗量（t/a） 产物名称 产量（t/a） 备注 1 矿 体 开 采 花岗岩 130000 矿石 129977.342 外售 爆破粉尘（G1） 0.08 无组织排放 开采扬尘（G2） 1.728 破碎加工粉尘（G3） 19.5 堆场粉尘（G4） 0.35 装卸扬尘（G5） 1 主要污染工序： 1. 施工期主要污染工序 （1）废气 ①施工扬尘 在矿区建设过程中将要进行排土场、工业场地修建等，在土石方开挖过程中将产生施工扬尘和粉尘及车辆运输产生扬尘和粉尘。通过施工场地的类比调查表明，在不洒水的条件下，施工场地下风向200m范围内TSP的浓度在0.56～11.03mg/m3之间，超过二类区环境空气标准限值数倍至数十倍；200m以外TSP浓度将逐渐下降，洒水后基本可达标，可见施工现场通过洒水降尘，效果比较明显，降尘效率在31～80％之间，平均可降尘50％左右。详见下表。 表15 施工场地TSP浓度值 （风速3.0m/s） 距施工场地距离（m） 0 20 50 100 200 TSP(mg/m3) 不洒水 11.03 2.89 1.65 0.86 0.56 洒水 2.11 1.40 0.80 0.60 0.28～0.29 降尘效率（％） 80 52 41 31 50 ②临时表土存放区扬尘 临时表土存放区在不同干燥度、不同风速状态下的起尘强度见表16。 表16 堆场起尘量计算结果 风速（m/s） 1.8 2.1 3.4 空气相对湿度（%） 70.0 57.0 57.0 废石总表面积（m2） 1500 1500 1500 含水率为3.2%时起尘量（mg/s） 15 54 996 含水率为6.0%时起尘量（mg/s） 3 11 213 含水率为10.0%时起尘量（mg/s） 0.5 1 2 ③车辆尾气 施工期间运施工机械、车辆较多，排放的尾气比较集中。 据对燃油车辆调查，每辆车日耗油量为11.52kg/d，其中70%为柴油，30%为汽油。单车平均日排放污染物见下表。车辆选型时应该尽量选用新型、可达尾气排放标准的施工车辆。 表17 单车辆排放尾气污染物 kg/d 污染物 SO2 NOX 颗粒物 产生量 0.027 0.431 0.04 （2）废水 项目施工期不设置施工营地，施工人员均不在场地内食宿，利用当地居民生活污水设施处理，施工过程中产生的废水主要为施工作业产生的废水。施工废水主要包括施工机械跑、冒、漏、滴的油污及露天机械经雨水冲刷后产生的含油污水；施工物料、施工泥渣受雨水冲刷产生的污水；机械设备运转的冷却水和洗涤水；各种建材的清洗水；及道路修建时的雨天冲刷水。施工废水中污染物主要有SS、石油类等。施工废水排放方式是间歇式排放，废水量不稳定，根据类比同类项目，预计平均每天产生2m3。 （3）噪声 施工期噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声和物料运输车辆造成的交通噪声，各类大型机械设备声级强度见下表18。 表18 各施工阶段主要噪声源状况表 声源 声级/dB（A） 推土机 90 电锯、电焊机 80 大型载重车 90 （4）固体废物 基础施工时，因进场道路已经完工，项目区挖方主要为场地平整时产生的少量挖方，项目区所挖土石方可以用于场地内低洼面填补，项目区不产生的弃土。 （5）生态影响 项目对生态环境的影响因素主要体现在以下几点： ①地表植被破坏 项目的采矿区的开挖和辅助设施的建设将不可避免的对现有地表植被产生一定的影响，导致地表植被的破坏，植被覆盖率降低。 ②土地利用类型改变 项目占地及临时用地以林地为主，建成后将成为矿山工业用地，土地利用类型发生改变。 ③地形地貌及景观变化 项目采矿区露天采场、辅助设施场地及运输道路建设对地形地貌产生影响，与此同时，形成的露天采场、矿山道路、工业场地与周边景观不协调。 ④水土流失加剧 采矿作业将破坏原有的地表结构，甚至破坏原地表自然稳定状态，从而引发水土流失。本项目位于山地区，引发水土流失的可能性较高，但如果土方堆砌较多，遇雨季易造成局部水土流失。 2. 营运期主要污染工序 （1）废气 项目运营期大气污染物主要来源于爆破废气、矿石开采扬尘、破碎加工粉尘、排土场风蚀扬尘、堆场扬尘、装卸扬尘以及公路运输扬尘。其排放特点是：①排放高度低，属于面源污染；②排放点多而且分散；③排放量受风速和空气湿度影响较大。 ①爆破废气（G1） 项目矿山开采爆破由专业的爆破人员进行爆破，矿区内不设置炸药库。矿山开采所用炸药主要化学成分为硝酸铵（NH4NO3），爆炸时产生的气体主要有：CO2、H2O、CO、NOx和粉尘等、其中有害气体主要为NO2和粉尘。根据《工程爆破中的灾害及其控制》及相关资料，每千克岩石炸药可产生l4.6gNOx、54.2g粉尘。本矿山开采时消耗炸药1.5t/a，NOX产生量为0.022t/a（折合成NO2约为0.018t/a），粉尘产生量为0.08t/a。 ②矿石开采粉尘（G2） 本项目主要使用挖掘机进行矿石的开采，根据《矿山粉尘的产尘强度和沉积量指标》一文并结合项目的实际情况，在干燥的情况下，挖掘机运作时粉尘产生量约为300mg/s台，矿区共设置1台挖掘机，工作制度为1班/天，8小时/班，挖掘机年运营天数为200天，因此在生产过程挖掘机所造成的采剥扬尘产生量为1.728t/a。 ③破碎加工粉尘（G3） 项目营运期破碎加工场地产生的粉尘主要来源于漏斗给料、皮带传输、破碎、筛分、卸料等过程。 类比相同类型项目，本项目在漏斗给料、破碎、筛分、卸料等环节按原材料用量的0.1‰计算，皮带传输环节产尘系数按原材料用量的0.05‰计，经计算，破碎加工粉尘产生总量约为19.5t/a。 ④堆场扬尘（G4） 项目开采出的矿石经破碎筛分后，于破碎堆场临时堆放，然后装车外运，矿石堆场因风蚀作用会产生一定量的风蚀扬尘，起尘公式如下： 式中：Qp—堆场起尘量，kg/a； K—经验系数，是含水量的函数，取K=0.96； U—堆场平均风速，m/s； U0—粉尘的启动风速，取3.0m/s； W—矿石表面含水率，取10%； P—堆场年累计堆存量，t/a，本项目矿石产生量约为13万t/a。 根据公式计算，本项目破碎加工场的临时堆场排放的粉尘量为0.35t/a。 ⑤装卸粉尘（G5） 矿石装卸过程中会产生粉尘，粉尘产生可按照装卸粉尘产生公式计算： 式中：Q——物料起尘量，kg/s； t——物料装车所用时间； H——装卸平均高度，取2.5m； U——气象平均风速，取2.2m/s； W——物料含水量，取3.0%。 根据矿石物理特性，对上述公式计算结果进行修正。硬度反映物料中细粒量的差异，比重影响起尘粒径和起尘量。因此，在实际应用中，如对于粒径大于2cm，且密度远大于煤的密度（如石灰石堆放等）的颗粒物堆放起尘计算中，估算结果应乘以0.4～0.6的修正系数。 经计算，本项目装卸过程中物料起尘量在224.5mg/s~336.7mg/s之间，取平均值280.6mg/s，约1t/a（年运输矿石量约130000t，平均每辆汽车装5t，装载约26000次，每次约3min）。 ⑥排土场扬尘 本项目设置一个排土场用于堆存采矿过程中产生的表土，面积约1500m2。若在大风气候条件下，会因风蚀作用产生扬尘。本评价采用以下公式对风蚀扬尘量进行计算： 式中：——堆场起尘强度，mg/s； ——地面平均风速，m/s； ——堆场表面积，m2； ——堆场产品含水率，%。 项目所在地年平均风速为2.2m/s；临时排土场堆存的弃土含水率为5%。把以上数据带入上式中计算可得，排土场扬尘产生量为82.5mg/s、2.6t/a。 ⑦运输扬尘（G6） 本项目花岗岩矿通过矿山简易公路及G106路运送至需求企业使用。运输车辆在运输过程中将产生一定的扬尘，路面扬尘的产生量与路面情况、天气情况、风速、湿度及汽车运行速度等因素有关，矿山条件不同，起尘量差异也很大。根据相关资料，当运石汽车以14m/s速度运行时，汽车路面空气中的粉尘量约为15mg/m3，矿区运矿汽车车速一般为12~16m/s的范围。 大气污染源和污染物具体排放见表19。 表19 项目废气产生情况一览表 内容 类型 排放源 污染物名称 产生量 大 气 污 染 物 爆破废气（G1） NO2 0.018t/a 粉尘 0.08t/a 矿石开采粉尘（G2） 粉尘 1.728t/a 破碎加工粉尘（G3） 粉尘 19.5t/a 堆场扬尘（G4） 粉尘 0.35t/a 装卸粉尘（G5） 粉尘 1t/a 排土场扬尘（G6） 粉尘 2.6t/a 运输扬尘（G7） 粉尘 / （2）废水 本项目营运期产生的废水主要为办公生活污水及矿区雨水。 ①办公生活污水 本项目的生活污水主要是采石场人员的生活污水。项目工作人员为10人，其中5人在厂内住宿，生活用水为1.025t/d（307.5t/a）。生活污水按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.82t/d（246t/a）。主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等，浓度分别为COD：300mg/L、BOD5：170mg/L、NH3-N：30mg/L，SS：200mg/L，则生活污水的污染物产生量COD：0.074t/a，BOD5：0.042t/a，NH3-N：0.007t/a，SS：0.049t/a。生活污水经旱厕收集后，定期交由周边居民清运沤肥，不外排。 ②矿区雨水 项目所在地年平均降雨量为1450.8mm，径流系数约为0.8。主要为开采区、工业场地（含石料堆场）、排土场、厂区公路。开采区占地0.0164km2，则露采雨水产生量为7926m3/a；工业场地占地2500m2，则堆场雨水产生量为2900m3/a；排土场占地1500m2，则排土场雨水产生量为1740m3/a；厂区公路占地3000m2，则露采雨水产生量为3480m3/a。综上，开采期雨水产生量为16046m3/a。 本项目集水面积按13833m2计（包括采矿区、堆场、加工场及场区道路）。根据平江县气象资料，项目所在区域最大暴雨降雨量为68mm/h，假设日平均降雨量集中在降雨初期3h（180min）内，则暴雨时的初期雨水（降雨形成地面径流后15min的雨水）的产生量为13833×68/1000×0.8×15/60=188m3/次。 该废水的主要污染因子为SS，污染物浓度可达300mg/L，故主要污染物SS产生量为4.82t/a。项目雨水通过截排水沟收集至沉淀池中，用于地面洒水降尘。回用不了的矿区雨水经沉淀池沉淀处理达标后外排至附近沟渠。 本项目水污染物产生情况见表20。 表20 项目水污染物产生情况 污染源名称 污染物 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 生活污水 （246m3/a） COD 300 0.074 BOD5 170 0.042 NH3-N 30 0.007 SS 200 0.049 地表径流（16064m3/a） SS 300 4.82 （3）噪声 本项目的主要噪声源为爆破噪声、石料加工过程中涉及的设备、车辆运输等噪声，根据类比相关资料其设备运转噪声一般都可以达到90dB（A）左右，各设备噪声见表21。 表21 生产设备噪声声压级一览表 序号 噪声源名称 数量 声级dB(A) 排放方式 1 爆破 1 120~140 间歇 2 破碎机 2 90~96 连续 3 载重汽车 / 75～85 间歇 4 挖掘机 2 94~100 间歇 （4）固体废物 本项目固体废物包括：采矿区表层剥离弃土、职工办公生活垃圾、沉淀池沉渣。 ①剥离弃土 类比同类型项目的资源储量报告，本项目每年开采花岗岩5万立方米，产生约0.2万立方米/a弃土（0.52万吨/a），剩余服务年限内的弃土量为3.85万吨。 ②职工生活垃圾 本项目职工总人数约10人，每年工作日300天，按每人每天产生生活垃圾1kg计，则生活垃圾年产生量为3t/a。这些垃圾应集中堆放，由环卫部门清运。 ③沉淀池沉渣 生产区雨水径流废水沉淀处理后会产生一定量的沉渣，经估算年产生量约为4t/a，属一般固体废物。该部分废水沉渣主要成分为砂石颗粒，排水沟及沉淀池底定期清理后为附近低洼地填平用。 ④含油擦布 根据建设单位提供资料，本项目机油滴漏一般采用棉布擦拭、擦布用量约0.001t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年版）附录的危险废物豁免管理清单可知：废弃的含油抹布、劳保用品（废物代码：900-041-49）可混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理。 项目固体废物详见表22。 表22 项目固废产生一览表 项目 产生量 排放量 备注 剥离弃土 0.52万t/a 0 / 职工生活垃圾 3t/a 0 / 沉淀池沉渣 4t/a 0 / 含油擦布 0.001 0 可混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理 （5）生态环境 项目为露天开采，项目营运期的矿山开挖将不可避免的扰动地表和土壤。对生态环境的影响主要体现在在以下几个方面： ①动、植物破坏 由于地表开挖，会使本项目用地范围内的植被和地貌景观被破坏。随着厂区活动的正常生产，生产机械和工作人员进场及噪声将破坏现有动物的生存环境，导致动物栖息环境改变，使该区域的动物不得不迁移到周围适宜的环境中去。 ②水土流失 本项目采石场运营会造成一定程度的水土流失。不仅采石本身要挖山体，而且还要砍伐树木，剥离表土，产生的废表土的堆放也要占用一定的空间，这些都可能对植被造成破坏，并在雨水的冲刷作用下造成当地的水土流失。 综上所述可知，矿山运营期对生态环境的影响主要体现在矿山开采、排土场对当地生态的破坏。矿山的开采影响了当地生态景观，同时，露天开采扰动地表，降低土壤侵蚀能力，引起水土流失，对生态环境产生不利影响。 3. 矿山闭矿期 本项目退役期对自然环境诸要素的影响趋于减缓，各产污环节将逐渐减弱或消失，区域环境质量将会明显改善。露天开采会形成露天采坑，基岩大量裸露，一方面改变微观的地形地貌，一方面造成视觉的不良景观，同时加剧区域水土流失。项目在矿山服务期满后，将按《矿山地质环境保护与恢复治理（含土地复垦）方案》对露天开采的采空区利用剥离表土进行回填和土地覆土绿化，恢复植被汇入自然景观，以防止造成水土流失。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度和产生量 | 排放浓度和排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运 营 期 | 大 气 污 染 物 | 爆破废气 | NO2 | 0.018t/a | 0.018t/a |
|  |  |  | 粉尘 | 0.08t/a | 0.024t/a |
|  |  | 矿石开采粉尘 | 粉尘 | 1.728t/a | 0.52t/a |
|  |  | 破碎加工粉尘 | 粉尘 | 19.5t/a | 3.9t/a |
|  |  | 堆场扬尘 | 粉尘 | 0.35t/a | 0.105t/a |
|  |  | 装卸粉尘 | 粉尘 | 1t/a | 0.3t/a |
|  |  | 运输扬尘 | 粉尘 | / | / |
|  | 水 污 染 物 | 办公生活 污水 | COD | 300mg/L，0.074t/a | 附近农田菜地施肥 |
|  |  |  | BOD5 | 170mg/L，0.042t/a |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.049t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.007t/a |  |
|  |  | 地表径流 | SS | 300mg/L，4.82t/a | 0 |
|  | 固 体 废 物 | 剥离弃土 | 弃土 | 0.52万t/a | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3t/a |  |
|  |  | 沉淀池沉渣 | 砂石 | 4t/a |  |
|  |  | 危险固废 | 废含油擦布 | 0.001t/a |  |
|  | 噪声 | 项目营运后噪声影响主要来自爆破噪声、石料加工过程中涉及的设备、行车等的运转噪声。爆破噪声源强为120～140dB(A)；破碎机噪声源强90~96 dB(A)；设备、车辆噪声源强为75～85dB(A)。 建设单位应该优先选用低噪音设备，采取隔声降噪措施，降低对附近居民的影响。 |
|  | 其他 | 无 |
| 主要生态影响 本项目对生态环境的影响集中在营运期，主要体现在一下几个方面： 1、地表开挖导致植被破坏，破坏当地景观； 2、在雨水的冲刷作用下会造成当地的水土流失。 闭矿期的生态恢复工作，将尽早进行植被恢复(覆土造林植草等)；同时生产过程中，将弃土妥善堆存，减缓项目的建设对生态环境的影响。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 1. 大气环境影响分析 （1）合理的施工组织，土石方开挖及时送至填方处，并压实，以减少粉尘的产生；场区地面的硬化与绿化应在施工期同步进行。 （2）加强施工机械的使用管理和保养维修，提高机械设备使用效率，缩短工期，降低燃油机械废气排放，将其不利影响降至最低。 （3）对开挖区域要加强地面的清扫，防止尘土四处洒落；对运输车辆在驶离作业点时，对车身进行清洗；严禁车辆超载超速行驶，以防止运输中的二次扬尘产生。 经采取以上措施后，施工期扬尘排放浓度控制在1.0mg/m3以下，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控限值的要求。 2. 水环境影响分析 在施工期间，施工建筑废水需要采取临时沉淀池等措施进行处理后回用于建筑施工，不外排。同时，严格禁止施工场地外部的径流流经工地，并在施工场地内部修建排水沟，场内场外分开排放，严格禁止施工废水随意排放。 车辆检修、清洗施工机械场地须有防渗地坪，并将清洗、检修水收集后经沉淀后用作降尘用水。 生活污水经化粪池处理后用于周边农作物施肥；施工废水、设备检修及清洗废水经沉淀池沉淀后用于洒水降尘；冲刷雨水经沉淀池收集处理后回用于洒水降尘。排水沟及沉淀池需经硬化处理，经采取以上措施后，施工期废水可以得到有效控制，对周边水环境基本无影响。 3．声环境影响分析 施工期应合理选择施工机械、施工方法、尽量选用低噪声设备，并设专人对设备进行定期保养和维护；施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣、严禁超载；文明施工，强化噪声环境管理，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），避免因施工噪声产生纠纷。 4．固体废物 施工期的固体废弃物主要为生活垃圾。施工人员的生活垃圾也及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，由当地环卫部门统一及时清运处理；工业场地、排土场、辅助设施平整过程产生的挖方均用于各设施周边地面回填，项目无弃土产生。 综上，采取以上措施后，施工期对周边影响较小。 营运期环境影响分析： 1. 大气环境影响分析 项目运营期大气污染物主要来源于爆破废气、矿石开采扬尘、破碎加工粉尘、堆场扬尘、装卸扬尘以及公路运输扬尘。 （1）爆破废气 本项目爆破过程中产生的NO2和粉尘量为0.018t/a和0.08t/a。采场爆破后对爆破工作面进行洒水抑尘，对粉尘的去除率可达70%，则爆破粉尘无组织排放量约为0.029t/a。由于本项目为露天爆破，地表较为开阔，因此爆破废气能较快在大气中自然扩散。只要在放炮过程中采取相应措施，可减少其废气产生量，减少对环境的影响。具体措施为：要求有风天气少放炮，在大风天气禁止放炮，小风天气放炮时应减少放炮用药量。矿工远离放炮点，且站在放炮点上风向，减轻粉尘对人员健康的危害。采场爆破后对爆破工作面进行洒水抑尘，对粉尘的去除率可达70%，则爆破粉尘无组织排放量约为0.029t/a。 （2）矿石开采粉尘 本项目采用挖掘机对矿山进行矿石的开采。根据前述工程分析，本项目矿石开采粉尘产生量为1.728t/a，建设单位拟对采矿工作面进行洒水抑尘，对粉尘的去除率可达70%，则矿石开采粉尘无组织排放量约为0.52t/a。在落实洒水抑尘等措施后，该项目开采粉尘对周围大气环境影响较小。 （3）破碎加工粉尘和堆场扬尘影响分析 根据工程分析，本项目在加工场地进行的漏斗给料、皮带传输、破碎、筛分、卸料等过程中产生的破碎加工粉尘产生量为19.5t/a，堆场扬尘产生量为0.35t/a。 环评建议在运输带上加装隔尘罩，以减少石料传输过程中粉尘的逸散，同时在漏斗进料和筛分过程中进行洒水降尘，遇到大风天气，停止进行石料的破碎加工工序。在采取上述措施后，本项目破碎加工粉尘的去除率可达到80%，整个破碎加工粉尘的排放量为3.9t/a。 根据工程分析，本项目堆场粉尘产生量为项目拟采用喷雾洒水降尘的方式减少粉尘的逸散，必要时候采取对料堆加盖篷布等措施。在采取上述措施后，本项目堆场粉尘的去除率可达70%，堆场扬尘的排放量为0.105t/a。 本环评以破碎加工场及堆场作为一个整体面源对破碎加工及堆场粉尘进行预测，面源的相关参数见表23。预测结果见表24。 表23 破碎加工场及堆场面源参数 面源 （破碎加工场地） 长度 宽度 高度 评价因子源强 粉尘 单位 m m m t/a 数据 50 50 3 4.005 表24 破碎加工场及堆场面粉尘预测结果表 序号 距离（m） 粉尘浓度（mg/m3） 1 5 0.1243 2 100 0.3299 3 137 0.3427 4 200 0.309 5 300 0.2373 6 400 0.1845 7 500 0.1457 8 600 0.1168 9 700 0.09535 10 800 0.08002 11 900 0.0682 12 1000 0.05887 13 1100 0.05163 14 1200 0.04571 15 1300 0.04082 16 1400 0.0367 17 1500 0.03324 18 1600 0.03026 19 1700 0.02768 20 1800 0.02546 21 1900 0.02352 22 2000 0.02181 由以上分析可知，项目破碎加工场及堆场粉尘最大落地浓度为0.3427mg/m3，相对应的距离为137m，与项目区域大气环境背景值叠加后，仍能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 根据预测结果，本项目厂界外无超标点，因此本项目不设置大气环境防护距离。 （4）装卸粉尘 本项目石料装卸过程中，小颗粒会随着原料的落下，随空气流动四处飘散，产生少量的装卸扬尘。根据工程分析源强估算情况，装卸过程中总共会产生1t/a的粉尘。对矿石装卸时洒水降尘，并控制装卸高度后，去除率可达70%，粉尘的排放量为0.3t/a。 项目装卸点项目堆场，场地较为开阔，扩散条件好，采取了洒水降尘、控制装卸高度等措施后，装卸扬尘对环境空气的影响较小。 （5）运输扬尘 本项目矿区道路为泥结碎石路面，路面容易起尘，特别是在旱季，粉尘量较大，对沿途环境空气有一定影响。为减少运输过程中的粉尘污染，环评要求在原矿装车时对表面洒水，增加含水率；控制石料的装卸高度，严禁石料超出箱板；粒径较细的矿石在运输时，车辆采用篷布进行遮盖；沿线经过乡镇居民集中区等环境敏感点时，运输车需低速行驶，禁止鸣笛等。 采取以上措施后，汽车运输过程中产生的粉尘对环境空气的影响较小。 2. 水环境影响分析 本项目营运期产生的废水主要为办公生活污水及矿区雨水。根据工程分析，本项目生活污水产生量约为0.82m3/d（246m3/a）。主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等，浓度分别为COD：300mg/L、BOD5：170mg/L、NH3-N：30mg/L，SS：200mg/L，则生活污水的污染物产生量COD：0.074t/a，BOD5：0.042t/a，NH3-N：0.007t/a，SS：0.049t/a。本项目办公生活污水经旱厕收集后，定期交由周边居民清运沤肥，不外排。 根据工程分析，本项目矿石雨水为21760m3/a，夹杂着大量的泥沙，若控制得不好，对附近的小沟渠水环境会造成一定的影响。 因为本项目破碎堆场场地势高，因此本环评建议建设单位在破碎堆场周围结合现场地势开挖截排水沟，同时矿区道路南北方向紧邻矿区，地势为南高北低，建议建设单位在破碎堆场北侧（矿区道路东侧位置）设置一处沉淀池，容积约为120m3， 用以收集破碎堆场和矿区道路的初期雨水；排土场地势低，建议在排土场北侧设置1处沉淀池，总容积约为22m3；针对采矿区的初期雨水，建议在采矿区下方设置了一处容积为85m3的沉淀池。矿区雨水经截排水沟汇至沉淀池沉淀处理后回用于生产过程的洒水降尘；回用不了的矿区雨水经沉淀处理达标后外排至附近沟渠。 类比同类露天开采建筑用岩石的项目，初期雨水在沉淀池中的停留时间达到5min中即可满足80%的去除率，经前述计算，本项目区域暴雨期间雨水的产生量为188m3/次（暴雨期间15min中降雨量），沉淀池总容积为227m3，即使暴雨期间，也能很好的收集初期雨水。雨水经沉淀池处理后SS的浓度为60mg/L。能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准要求（SS：70mg/L）。故经相应处理措施，本项目初期雨水不会对附近沟渠产生影响。 3. 声环境影响分析 （1）预测内容 本次声环境影响预测拟根据项目主要噪声源破碎机（1台）对厂界噪声进行噪声影响预测，评价其影响程度。 （2）预测模式 本次噪声影响评价选用点声源的噪声模式，将本项目各破碎机合成视为一个噪声源，在声源传播过程中，噪声经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。 ①噪声在空气中的理论衰减公式为： 式中：Lp：距声源r(m)处的噪声值，dB(A)； L0：距声源r0(m)处声源值，dB(A)； r0：测定声源时距离，m； r：衰减距离，m； α：空气中衰减系数。 ②噪声叠加计算模式 式中：L：噪声叠加后噪声值dB(A)； Li：第i个噪声值，dB(A)； （3）预测结果 按上述预测模式，破碎机在采取基础减震、加设罩子等措施后，使噪声受到一定程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源项目设备噪声值，通过距离衰减到厂界处贡献值见表25。 表25 噪声预测结果 噪声源 声级混合值 采取措施消减量 预测源强 预测参数 厂界贡献值 东厂界 西厂界 北厂界 破碎机 99 20 79 距离m 15 55 45 贡献值 dB（A） 55.5 44.2 45.9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） 从表25预测结果可以看出，本项目投产运行后，生产设备在采取噪声防治措施下，通过设备减震和距离衰减后，项目运营后厂界昼间噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的“2类排放标准”要求。夜间不生产，不会影响周围声环境质量。 为进一步降低本项目噪声对环境造成的影响，本评价报告提出如下噪声控制措施： （1）主要噪声源破碎机布置于破碎加工场的南侧位置，利用现有山体阻隔，减轻噪声影响。 （2）在生产过程中加强生产设备的维修和保养，确保机械设备处于良好运行状态，该措施一般可以有效减少机械设备不良运转产生的高噪声影响。 （3）运输汽车应文明驾驶，禁止鸣笛；运输线路尽量避开居民集中住宅区，中午、夜间休息时间，禁止运输；严格控制运输车辆车速；控制转载量，严禁超载。 （4）进矿车辆应严格执行机动车辆噪声限值控制法规和标准；严格控制机动车辆鸣笛、刹车和其他音响信号装置噪声等偶发噪声；重点检测和控制、定期保养高噪声车辆消声器、刹车机构、发动机罩、车体板件等涉噪设备。 （5）爆破噪声在120~140dB(A)，但是瞬时的，应合理控制炸药的数量，采取科学的爆破方案、爆破时间以及利用山体的阻隔后可有效控制并减少爆破噪声对周围环境的影响。 根据以上分析，在落实本环评给出的处理措施后，项目营运期噪声对环境的影响可以控制在可控范围内。 4. 固体废物环境影响分析 本项目营运期间的固体废物主要为采矿区表层剥离弃土、办公生活垃圾、沉淀池沉渣及废含油擦布。 （1）采矿区表层剥离弃土 根据工程分析，本项目在矿山服务期内剥离量为0.52万吨/a。本项目的排土场位于采场北面，占地为1500m2。由于本项目弃土量较少，根据土地复垦报告，建设单位计划边开采边恢复，前期弃土置于排土场，后期弃土于采空地段覆土。 排土场需构筑挡土墙，墙体采用浆砌石，采用粉喷桩基础，地面用混凝土硬化处理。排土场四周建集水沟收集溢流雨水。排土场运行期间应严格禁止危险废物、II类一般工业固体废物和生活垃圾混入，使用单位应建立检查维护制度，定期检查维护挡土墙、导流渠、集排水设施，发现损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行，同时使用单位应建立档案制度，长期保存，供随时查阅。 （2）办公生活垃圾 根据工程分析，本项目办公生活垃圾产生量为3t/a，垃圾收集后由当地环卫部门统一清运。 （3）沉淀池沉渣 经估算沉淀池沉渣年产生量约为4t/a，属一般固体废物。该部分废水沉渣主要成分为砂石颗粒，对这些砂石颗粒定期清理后做为附近低洼地填平用。 （4）废含油擦布 废含油擦布产生量约为0.001t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年版）附录的危险废物豁免管理清单可知：废弃的含油抹布、劳保用品（废物代码：900-041-49）可混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理。收集后由当地环卫部门统一清运。 固体废物经采取上述处理措施，不对外排放，对周围环境不会造成污染影响，符合环境保护局有关固体废物应实现零排放的规定。 5. 采矿区振动环境影响分析 爆破时不仅会产生瞬时噪声，还会对周边环境产生振动影响。项目矿山开采爆破由专业的爆破人员进行爆破，单次炸药的使用量约为100kg。 爆破时会产生振动，振动会对周边环境产生一定影响。爆破时的允许安全距离根据《爆破安全规程》（GB6722-2011）公式计算： 式中：R——爆破地震安全距离（m）； Q——炸药量、齐发爆破为总药量，延时爆破为最大一段药量（kg）； V——保护对象所在地质点振动安全充许速度（cm/s），取2.5； K——与爆破地点地形、地质条件有关系数，取100； α——与爆破地点地形、地质条件衰减系数，取1.5。 项目一次爆破最大装药量约为100kg，根据上述振动爆破安全距离计算模式估算其振动安全距离约为54m，个别碎石飞散的安全距离设为200m。本项目爆破工作面周边300m范围内的3栋居民住房已经被建设单位租赁下来用作办公及存放杂物使用，不再作为居住使用。因此，本项目的爆破对居民产生的震动影响可以控制在可控范围内。据现场调查，本项目东北向有一条110千伏高压线，建设单位必须按电力部门的要求，保持一定的安全距离，按照平江县政府县长办公会议纪要（[2016]第1次）精神，对新矿权范围内的电力线路实施迁移，确保电力线路安全。 考虑到爆破振动具有累积效果，振动可能会扩大矿体裂缝，长时间积累，可能会产生泥石流、滑坡等危害。 为了减少振动产生的环境影响，本评价建议建设单位做好以下防范措施： （1）在进行爆破作业时必须视爆破方法、规模及地形特征等因素，根据爆破安全规程按爆破地震、爆破冲击波等安全距离要求划定爆破危险区边界，设置安全警示装置，做好警戒工作，确保人员和财产安全。 （2）从事爆破作业的人员必须受过爆破技术培训，熟悉爆破器材性能、操作方法和安全规程，并持证上岗。本项目的爆破作业委托专业民爆公司进行，建设单位在爆破前有责任检查爆破人员的相关证书。 （3）合理使用爆炸品，控制装药量，减少震动。 （4）爆破后须经安全人员认真工作面安全情况，确认爆破地点安全后才准恢复作业。 （5）在夜间、大雾、雷雨天严禁进行爆破作业。 （6）临近最终边坡采用控制爆破，以保持岩体的完整性和边坡的稳定性。 6. 生态环境影响分析 根据现场勘测，项目所在地为山地，项目开采区内没有耕作田地，矿区内植被因矿石开采有所减少，周边植被较好，受人为扰动较少。评价区内未发现珍稀动植物，不属生态敏感与脆弱区。 采石的过程，一般都伴随着植被的破坏，表层土体的剥离，岩石的开采等过程。这些过程破坏了生态系统的稳定与良性循环，产生了一定的环境影响和危害，包括植被破坏、土壤破坏以及水土流失。 针对矿山开采过程中对生态环境可能产生的破坏情况，参照国内同行业采石场生态恢复方案，建设单位在矿山服务期内应按照工程需要，分清轻重缓急，合理安排生态保护工程的建设时间，并采取如下措施： （1）排土场和临时堆场应选择在早期采矿活动的采空区，可以减少总体生物损失量。 （2）制定合理有效的规章制度，避免人为因素对矿山周围生态环境的破坏。明确开采范围，禁止工人进入非开采区活动，严禁烟火和破坏植被活动。 （3）分片区开采，边开采边绿化，先将剥离的土壤回填到已开采完的片区，再将剥离的植被移植过去，同时进行人工浇水、施肥，尽量保持绿化覆盖率。 （4）矿山投入运行后逐步落实生态恢复和补偿的工作，边开采边恢复，通过采取废土回填及场地周围绿化等措施，可加快生态系统恢复和正向演替的过程，结合本区生态环境和土地功能区划，本项目矿山开采完成后对终止使用的采场表面应采取整治和覆土措施，改造成可利用的土地。经过整治的土地，应根据其质量条件和项目区的需要，进一步对其地表加工处理，分别改造为农业、林业用地和其它用地。对矿山开采造成的生态破坏进行有效的补偿。 （5）按照水土保持方案设计中的要求采取水土保持相关措施。 7. 环境风险分析 环境风险评价是环境影响评价领域中的一个重要组成部分，伴随着人们对环境危险及其灾害的认识日益增强和环境影响评价工作的深入开展，人们已经逐渐从正常事件转移到对偶然事件发生可能性的环境影响进行风险评价。环境风险评价的目的，就是找出事故隐患，提供切合实际的应对对策，使区域环境系统达到最大的安全度，使公众的健康和设备财产受到的危害降到最低水平。即所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。在经济开发项目中人们关心的危害有：对人、动物与植物有毒的化学物质、易燃易爆物质、危害生命财产的机械设备故障、构筑物故障、生态危害等。本次评价重点是把事故引起厂(场)界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。 本项目是开采花岗岩，项目不储备炸药，产生的主要污染物为粉尘、表土等剥离物、碎石及块石，原材料和产品均不属于风险物质，本项目粉尘较易扩散，因此本项目主要风险物质为表土等剥离物及碎石、块石的暂存的存放风险。 （1）风险识别及分析 开采过程环境风险分析 开采过程中边坡失稳，造成事故往往是多种因素综合作用的结果，既有岩石内在因素，也有外在因素。产生原因及照成的风险主要如下。 ①采场工作面边坡角过大或采场上方残坡堆积物未进行有效清理，有可能引发大范围滑坡而导致重大事故的危险； ②工作面切割后不及时清理，有形成不规则的岩体在坡面滚跳落而伤人的可能； ③采深越大，边坡的岩石压力越大，越易造成边坡的垮落；该建设项目设计最终边坡高差达76m，如最终边坡角不符合设计要求，有发生 坍塌、滑坡的可能； ④矿区局部节理发育，有产生边坡坍塌、滑坡的危险； ⑤岩体中的地下水作用，实践证明，边坡的滑坡多发生在雨后，水的静水压力作用等加速破坏边坡的稳定性； ⑥对边坡管理不善，接近边坡开采时，易破坏边坡的稳定性。在边坡坡肩附近建有建筑物或堆废碴而加大边坡承载重量，增加了边坡滑体的下滑力，发生滑坡事故； ⑦岩体开采后暴露地表，经风吹日晒、冷热雨淋，长期风化作用，形成深度不等的风化外表，极不稳定，可能威胁到边坡的稳定； ⑧地震是影响边坡稳定的一个重要因素，地震时边坡更易发生滑坡； ⑨在生产中，如对现有的宕口高陡边坡没有采取相应防范措施，其上部的松散结构、碎裂结构岩土物质有滑落的可能，人员误入易造成伤害； ⑩边清坡边采装，容易产生落石伤人或设备事故； （2）排土场风险分析 该矿矿体直接出露地表，表土覆盖层很薄，剥离量较少，前期开采时剥离的表土大部用于修筑开拓运输道路，只有少量堆放在采场西侧的临时排土场，如不严格按照设计参数及操作规章进行排土，可能造成以下事故及灾害。 ①排土工艺不当、边坡角过大，有可能出现排土场滑坡、泥石流等灾害； ②在排卸废土石时有人员或机械设备自坡顶滚落到坡底造成人员伤亡的可能； ③由于排土台阶岩土松散、孔隙率高，台阶的沉降变形频繁容易引起滑车、翻车而造成车毁人亡事故的可能； ④因排土场平台边缘未设安全车挡而造成汽车卸载时发生翻车事故； ⑤因排卸时滚石到坡底或人员自坡顶滑落到坡底造成人员伤亡； ⑥排土场管理监测不到位而造成排土场滑坡及变形的危险； ⑦排土场截洪、防洪和排水设施不完善，有发生泥石流的危险； ⑧排土作业如无人指挥，将山谷中的泄洪溶洞堵塞，降雨无法外排，有可能出现排土场滑坡、泥石流等灾害。 ⑨排土场溃坝的风险：因排洪设施损坏或淤堵、坝体失稳等原因发生坝体滑动、坍塌等事故，另外排土场周边非法开采、挖土等也会导致坝体失稳，引发大面积坍塌。 （3）雨水排放风险分析 项目在多日连续特大暴雨天气下，可能会造成沉淀池水位过高，导致露采雨水排放至附近沟渠，对附近水体会产生一定的影响。根据现场调查及建设单位介绍，项目附近水体为西面青桥河及东侧无名沟渠，均为农灌用水。项目周边无饮用水源保护区，雨水中主要污染物是SS，其他污染物浓度很低，在沉淀池沉淀后上清液中SS的浓度可以大大降低，对附近的水环境质量的影响不大。 （4）其他风险 本项目不设置炸药库，爆破委托专业的公司进行，爆破时的风险主要是振动、飞散的废石对周边的影响，该部分内容已经在上述“采矿区振动环境影响分析”中已经分析，此处不再赘述。 根据现场勘察情况，目前有大量的碎石堆放在场内北侧，该处南高北低，为一斜坡，未设置任何防冲刷措施，若发生大雨天气，或者进行爆破时因为振动的影响，有可能会形成泥石流，从而造成严重的后果。环评要求业主合理设置堆放量及堆放高度，避免堆放的矿石发生泥石流；为避免在连续降雨、暴雨期间矿山发生泥石流，环评要求采取如下措施：①矿山应该建立健全边坡安全管理和检测制度，发现潜在的滑坡危险时应及时采取加固等措施，严禁高陡边坡作业；②在雨季前、后及雨季中，矿山要根据轻重缓急情况专门组织技术人员及时巡查矿山；③矿山及时进行生态恢复，尽量提高矿区植被覆盖率，以抑制泥石流的形成，降低泥石流发生概率等。 建设方应尽快进行安全评价，办理安全生产许可证，并根据《安全评价》中的防护措施建设本项目风险防护措施。 （5）风险防范措施 1)边坡安全防护对策措施 ①设计采场最高开采标高+226m，最低开采标高+150m，最终边坡高差76m,应严格按设计要求控制最终边坡角； ②加强边坡安全管理。矿山应成立专门的边坡维护队伍，制定边坡管理制度，严格执行到边坡到界靠帮操作规程。建立有效的边坡监测系统，以确保矿区生产期的边坡安全； ③矿山进入初中期开采后，应对边坡的稳定性进行专项研究，以确保矿山安全生产的长期性； ④加强生产勘探工作，对最终边坡有影响的节理、裂隙，除应适当调整最终边帮的位置外，同时对最终边帮进行稳定性评价，根据评价结果，调整最终边帮坡面角； ⑤按照自上而下的开采顺序，分台阶正规开采，台阶高度、边坡角、台阶宽度须符合设计方案等有关规定。各作业台阶应保持一定的超前距离，严禁从下部不分段掏采，采剥面禁止形成伞檐、空洞等； ⑥矿山必须建立健全边坡管理和检查制度，当发现边坡有裂隙可能导致滑坡或有大块浮石、伞檐及片帮悬在上部时，必须迅速进行处理，处理时要有可靠的安全措施，有关人员和设备需撤至安全地点； ⑦应选派技术人员或有经验的工人专门负责边坡的管理工作，及时消除事故隐患。尤其在暴雨季节应加强对边坡、采场的检查，发现边坡有塌方、滑坡等危险征兆时，有权制止采剥作业，撤出人员和设备，并向负责人报告。 2）排土场风险防范措施 为保证排土场环境安全，提出本工程风险防范措施，见表26。 表26 风险防范措施表 类 别 防范措施 工程设计与施工 ① 设计阶段，应结合排土场地址工程地质条件，充分考虑拦渣坝稳定性、坝体抗滑动和抗倾覆稳定性等因素，严格按《排土场安全管理规定》和有关设计规范进行设计，建设单位严格按设计施工技术要求组织施工，施工及施工监理工作必须由具有相应资质条件的单位承担，确保工程质量。 ② 应选择正确坝址，更重要的是，设计中应有足够的排洪设施，确保洪水期排土场的安全使用。 ③ 筑坝时清除坝基和坝肩的松散覆盖层，剥去基岩顶部的半风化层，确保坝体稳定性。坝下游边坡应开凿防滑齿槽各一道，深度不小于1.5m，用浆砌块石护坡，防止雨水冲刷。坝上游边坡与原堆石坝做整体处理，原堆石坝外坡平整干砌石面改动成犬牙交错状，使新旧堆石体之间结合的更好。 生产管理 ① 必须严格按照设计文件的要求和有关技术规范，做好废渣倾倒堆存坡度、根据采矿的时间段，分段使用排土场，分节建设拦渣坝；防汛度汛、抗震等检查和监测工作，确保排土场及其配套设施正常运行。 ② 控制汇水面的排水沟的管理。对坝体渗流、变形等现象，应及时采取措施。每年做好防汛准备工作，确保排洪系统正常运行。一旦出现险情，应立即组织抢险。 防洪措施 ① 明确防汛安全生产责任制，建立值班、巡查和下游居民撤离方案等各项制度，组建防洪抢险队伍。 ② 疏浚排土场周边的截洪沟、坝面排水沟及下游排洪河(渠)道；详细检查排洪系统及坝体的安全情况，确保排洪设施畅通。 ③ 备足抗洪抢险所需物资，落实应急救援措施。 ④ 及时了解和掌握汛期水情和气象预报情况，确保上坝道路、通讯、供电及照明线路可靠和畅通。 ⑤洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理。发现问题应及时修复，同时，采取措施降低库水位，防止连续暴雨后发生垮坝事故。 安全检查 ① 防洪检查：设计防洪标准，对拦渣坝进行检查，如：坝体的轮廓尺寸，变形、裂缝、滑坡和渗漏等。 ②排土场区检查：周边山体稳定性，违章建筑、违章施工和违章采矿活动等情况。任何单位和个人不得在排土场内从事采矿作业。严禁在排土场进行爆破、滥挖尾矿等危害排土场安全的活动。 防治泥石流措施 ① 对排土场可能产生的泥石流的成因进行研究，并提出合理的防治措施。 ② 设计单位严格按照泥石流的研究成果进行设计；建设单位应委托具有相应等级的合格施工单位进行施工；施工过程中，应有监理单位进行质量监控，确保设施的建设质量。 ③ 在排土场周围上部山坡设置截洪沟，将山坡雨水引出场外。堆置完毕的场地应在其上部覆土复绿，在坡面上种草，减轻雨水冲刷，以保持排土场的稳定。 ④排土场前缘坡较高、场地斜坡较陡可能造成排土场失稳，因此在斜坡地段应采用阶梯式或依地势沿排土场两侧堆积，从而控制排土场前缘坡不要过高。 ⑤ 排土场坡脚设置适当的挡墙，保证排土场的稳定。 ⑥ 严禁在排土场所及范围内进行非正常作业等其它影响排土场稳定的作业。 ⑦ 生产过程中应设置专门的管理部门，加强各项设施的日常管理和维护工作，出现问题，及时解决，不留隐患。特别是在雨季、汛期加强管理，以保证遇到险情及时报告、及时排除。 3)雨污水排放风险防范措施 沉淀池应采取严格的措施进行控制管理，并设置专职环保人员进行管理及保养处理系统，使之能长期有效地正常运行。 在多日连续特大暴雨天气下，可能会造成沉淀池水位升高、超出其容量而导致露采雨水排放，对附近水环境质量会产生一定的影响。 本项目所在区域不属于饮用水源保护区。雨水中主要污染物是SS，其他污染物浓度很低，在沉沙池中沉淀后上清液中SS的浓度可以大大降低，且主要是流入附近山体溪流，供附近林地浇灌，其对水环境质量的影响不大。在沉沙池高位处设置排水阀门，进一步降低雨水排放对水环境质量的影响。 （6）应急预案 应急预案主要内容见下表。 表27 应急预案内容 序号 项 目 内 容 1 健全环境风险应急管理组织机构 要求建立环境风险应急管理，成立环境风险应急控制指挥部，为一级应急管理指挥机构，由法人代表担任负责人 2 报警 事故部门或事故发现者必须以最快的方法向值班干部或调度报警，报告事故发生的时间、地点、有无人受伤等。 3 应急抢救、救援及控制措施、事故环境监测 接到报警后，应立刻启动应急救援程序，成立现场指挥部，立即向环保、消防、安监等部门报警，通知相关人员和各专业分队赶赴现场开展应急救援行动。 紧急通告周边群众，组织附近员工安全疏散，并建立警戒区域，设置明显警戒标志，控制人员与车辆的出入，维持秩序。 事故监测队到达现场后，对事故影响的范围及程度进行分析预测，并向事故现场指挥部报告监测情况。 4 社会力量参与 如救援力量不够，应尽快请社会力量参与抢险救援行动。 5 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理、恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 6 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 7 事故原因调查 当事故得到控制后，应调查事故原因和落实防范措施，并向环保部门汇报。 8 信息发布 及时准确地向社会公众及新闻媒体发布有关事故和事故救援情况。 （7）风险评价小结 本项目存在事故风险的可能性，但建设单位只需按照设计要求严格施工，认真执行评价所提出的各项综合风险防治措施后，可把事故发生概率降至最低，环境风险水平可接受。 8. 清洁生产分析 所谓清洁生产就是指依靠改进生产工艺和加强生产管理等措施在生产过程中消除或减少污染物的产生，并结合废物利用、节能节水以及未端治理等措施使工业发展对环境的破坏降到最低。改变过去先生产、再治理的被动为先防治再生产的主动。本评价从以下几个方面对本工程清洁生产水平进行评述： （1）原辅材料、能源清洁生产水平 本工程生产为花岗岩的开采，本项目原矿成分简单，属不易氧化，基本无溶出的毒性原料，矿石硬度较小，易加工。 本工程所用能源为电源，属于清洁能源，工艺中不使用锅炉、燃料油、煤等，对环境的影响极小。生产用水为场区沉淀池收集的雨水。 （2）生产工艺 本工程为露天开采，服务年限为7.43年，开采面积较小，对地表破坏程度小；采用湿式作业和洒水降尘，可有效减少采矿过程中粉尘产生量，减少采矿过程中粉尘对周边大气环境的影响。 （3）生产设备 本工程采用的生产设备破碎机、挖掘机、铲车等均为现在国内小型矿山普遍使用的设备，无淘汰落后设备。在设备选型时选择自动化水平高、节能型设备，不仅降低了项目“三废”的排放，同时减少原料损耗，符合清洁生产要求。 （4）产品的清洁生产水平 项目花岗岩加工成碎石、块石外售作为铺路材料。符合国家相关产业政策要求，项目产品的销售过程中不会对环境造成影响，项目产品指标符合清洁生产理念。 （5）污染物产生和排放指标： 本项目生产过程中注重“三废”的控制，初期雨水经过沉淀处理后回用于洒水降尘，无生产废水的产生；废气和噪声得到有效治理，对周围环境不会造成明显的影响；固体废物均得到合理有效处置。 （6）固废利用 根据工程分析，项目采矿产生的表土等剥离物暂存于排土场，待服务期满后全部用于采矿区复垦及绿化。 综上所述，经过与同类工程比较，本工程清洁生产水平为国内一般水平。 9、服务期满后影响分析 项目服务期满后运行期的废气、废水和噪声的影响随之消失，但仍有地表移动和排土场影响矿区生态环境。 而矿山及排土场地表裸露，降雨时会产生水土流失，暴雨时有可能引发泥石流，干旱时可产生扬尘，加剧矿区生态环境的恶化。 （1） 矿山服务期满后影响分析 ①矿山退役时，应委托有资质单位进行矿山退役设计，报相关部门批准后，方可进行闭矿。 ②根据矿山退役设计要求，认真进行闭矿施工，经验收后，方可正式闭矿。矿山闭矿后，业主仍对矿山的安全等方面负责，负有管理责任。 ③采取有效的矿区生态恢复措施。矿山退役后，应进行生态恢复。 采场使用期满，要对采场进行生态恢复措施，可平整复土垦植。复土厚度20~50cm，种植林草植物，增加植被覆盖率，改善生态环境。 （2）排土场服务期满后影响分析 ①排土场封场时要覆土0.5m以上，种植灌木或耐贫瘠草，进行人工植被恢复。 ②加固拦石坝，并加强坝体周围绿化，防止暴雨引起垮坝。 ③绿化矿区进出道路、生活区。 ④安排专人负责矿区植被恢复工作，直至形成稳定的生态系统。 通过采取以上措施后，可使矿区服务期满后的环境影响降至最低。 10、环境监测计划 项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成较大的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 表28 环境监测计划一览表 名称 监测项目 监测计划 备注 水型污染源 pH、SS、COD、砷、铅、镉、六价铬 每季一次 沉淀池雨水 空气环境质量 TSP 每半年一次 采矿场、排土场、堆场 地表水环境质量 pH、COD、氨氮、SS 每半年一次 青桥河 噪声 Leq(A) 每年一次 场界，居民点处 生态环境 水土流失、边坡防护、场区绿化等检查 每年一次 采场、排土场、堆场 11. 产业政策及规划相符性分析 （1）与《产业结构调整指导目录(2011年本)》2013修正版的相符性分析 本项目为建筑用花岗岩开采项目，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》2013修正版规定的国家限制类和淘汰类产业，属于允许类，项目建设符合国家产业政策。 （2）与《岳阳市矿产资源总体规划》（2008-2015年）的相符性分析 根据《岳阳市矿产资源总体规划》（2008—2015年），本项目符合《岳阳市矿产资源总体规划》（2008—2015年）矿产资源开发利用与保护目标、符合《岳阳市矿产资源总体规划》（2008—2015年）矿产资源开采总量调控；本项目位于平江县梅仙镇毛泥岭，不属于《岳阳市矿产资源总体规划》（2008—2015年）中限制、禁止开发区范围，符合《岳阳市矿产资源总体规划》（2008—2015年）矿业经济分区。 （3）与《湖南省2013-2015年金属非金属矿山依法整顿工作实施方案》（湘政办发[2013]18号）的相符性分析 根据《湖南省2013-2015年金属非金属矿山依法整顿工作实施方案》（湘政办发[2013]18号），以下新建项目一律不予批准：1.露天采石场生产规模低于10万吨/年的；其他矿山年生产能力低于国家规定的最低生产规模的；2.地下开采的采石场；3.开采年限小于3年的；4.没有按照《湖南省矿产资源开采登记条件规定》（省政府令第257号）的规定配备专业技术和生产作业人员的；5.露天采石场与周边人员居住场所、重要建（构）筑物及设施最小安全距离小于300米的；6.露天采石场与铁路直线距离小于1000米的；7.相邻露天采石场开采范围之间的最小安全距离小于300米的；8.露天采石场没有采用中深孔爆破技术进行开采的；9.未达到法律法规规定的其他安全生产条件要求的。 本项目为露天开采，开采规模5万m3/a，折算为13万吨/年，满足最低的开采规模要求（10万吨）；开采年限约7.4年，满足最低的年限开采要求（3年）；露天采石场周边300m范围内的房屋已被建设单位租赁作为办公生产之用，不再用作居住之用，因此满足露天采石场与周边人员居住场所、重要建（构）筑物及设施的最小安全距离要求（300m）；开采时采用中深孔爆破技术，满足露天采石爆破技术要求（中深孔爆破技术）；同时其他方面也满足上述要求。 依据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中的规定：禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。本项目开采顺序应为先由北向南开通一条进道，再转向开采，其开采平台须设在采矿区的东南方向，在平汝高速公路的有效可视范围内保留西北侧山体，利用西北侧山体的阻隔可使矿山开采活动不在平汝高速公路直观可视范围内。 12. 选址合理性分析 本项目位于平江县梅仙镇毛泥岭，有一条自建乡村水泥道路与G106国道相连，交通较便利；拟建地环境质量较好，环境容量大；本项目选址在农村地区，不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域，也不属于重要生态功能区和禁止开发区。从环保角度考虑，项目选址基本合理。 13. 平面布置合理性分析 本项目为非金属矿开采项目，开采方式为露天开采。破碎加工区设置在采石场西侧原采矿区进口处，碎石堆场位于采矿区北侧处，排土场则布置在碎石堆场北面。矿区公路由从北自南沿着地势爬升连接乡村道路。办公生活区采用租赁民房，位于项目东北侧，；空压机房及配电房位于破碎区西侧原采矿区办公区，距离破碎区较近，满足生产需求。项目采矿区平面布置见附图。 采矿区利用西北侧山坡的阻隔可使矿山开采活动不在平汝高速公路直观可视范围内，破碎加工区设置在采石场西侧原采矿区进口处，利用场区西北侧和东南侧山体阻隔，可减轻机械噪声和粉尘对周围环境的影响；排土场位于采矿区北侧山坳，场地较为开阔，汇水面积不大，离附近居民较远，只要建设单位按设计要求建设拦挡坝墙的防护设施可防止滑石等影响。 本项目总平面布置的原则是尽可能节约用地、少用土地，尽可能节约矿山基建投资并符合环保要求，项目总平面如上布置，整体而言，基本做到了功能区分明确、工艺流程通顺、减少污染等方面的要求，因此本项目总平面布置较合理。 14. 三同时验收清单及环保治理投资 本项目“三同时”竣工验收清单见表29。项目环保投资73.47万元，占工程投资18.4%。 表29 营运期环保投资及“三同时”竣工验收清单 要素 污染源 分类 防治措施及验收内容 验收标准 环保投资 （万元） 大气环境 粉尘 喷淋措施； 破碎机、传送带密封作业 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求 8 水 环 境 生活污水 化粪池 生活污水不外排 2 矿区雨水 沉淀池3处（破碎堆场1处，容积为120m3，排土场1处，容积为22m3，采矿区1处，85m3） 矿区雨水不随意外排 纳入水保投资中 固 体 废 物 剥离弃土 弃土前期于采场北面山坳暂存，后期用于覆土绿化；适当设置挡土墙（坝）、截排水沟和沉淀池，雨水经截排水沟导至沉淀池，经沉淀后再外排。 不随意外排，防止水土流失 纳入水保投资中 生活垃圾 交于环卫工人定期处理； 垃圾收集桶的设置 无外排 10 沉淀池沉渣 定期清理后为附近低洼地填平用 声 环 境 设备噪声 减震，加强管理 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准 1 生态环境 生态景观、水土流失 工程措施有挡土墙50m、浆砌石排水沟490m、浆砌石截水沟180m、浆砌石沉淀池4个；植被措施有撒播草籽1.48hm2、栽植乔木472株、栽植灌木3291株。 100 合计：121万元

# 八、建设项目拟采取的防治措施

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 大 气 污 染 物 | 粉尘 | 粉尘 | 洒水抑尘 | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准中的相关要求 |
|  |  | 爆破废气 | CO、HC、NOX | 加强厂区绿化及通风 |  |
|  | 水 污 染 物 | 办公生活污水 | COD、BOD5、SS、 NH3-N | 化粪池收集后由附近居民定期清理沤肥使用 | 不随意外排 |
|  |  | 矿区雨水 | SS |  |  |
|  | 固 体 废 物 | 剥离弃土 | 弃土 | 前期弃土置于采场北面的山坳，后期弃土于采空地段覆土 | 无外排 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 由当地环卫部门统一清运 |  |
|  |  | 沉淀池沉渣 | 砂石 | 定期清理后为附近低洼地填平用 |  |
|  |  | 危险固废 | 废含油擦布 | 由当地环卫部门统一清运 |  |
|  | 噪声 | 项目营运后噪声影响主要来自爆破噪声、石料加工过程中涉及的设备、行车等的运转噪声。爆破噪声源强为120～140dB(A)；破碎机噪声源强90~96 dB(A)；设备、车辆噪声源强为75～85dB(A)。 建设单位应该优先选用低噪音设备，对设备加设减震垫、隔声降噪措施，降低对附近居民的影响。 |
|  | 其他 | 无 |
| 主要生态影响 本项目对生态环境的影响集中在营运期，主要体现在一下几个方面： 1、地表开挖导致植被破坏，破坏当地景观； 2、在雨水的冲刷作用下会造成当地的水土流失。 闭矿期的生态恢复工作，将尽早进行植被恢复(覆土造林植草等)；同时生产过程中，将弃土妥善堆存，减缓项目的建设对生态环境的影响。 |

# 九、结论与建议

1. 项目概况 平江县梅仙镇上高冲建筑用花岗岩采石场位于平江县梅仙镇毛泥岭。该矿原名为梅仙镇洪家冲建筑用花岗岩石矿，2015年9月15日，陆研伶以最高价竞得原平江县洪家冲采石场所有资产及采矿许可权。并更名为平江县梅仙镇上高冲建筑用花岗岩石场。 但因该采石场部分矿权位于平汝高速公路300米范围内，按照高速公路管理有关规定，不符合安全管理要求。鉴于上高冲采石场（原洪家冲采石场）矿权设置时间在平如高速公路修建之前，为了不影响平汝高速公路的正常通车。依据【2016】第1次平江县县长办公会议纪要，原则同意对该采石场变更外延，拟变更矿权范围至距平汝高速公路300米以外，各相关部门依法依规办理矿权外延、恢复开采等有关手续。2016年，平江县国土资源局对该矿权范围重新进行了核定，矿区面积为0.0164平方公里，准采标高+226m~+150m。本项目是对原采石场变更外延，变更矿权范围。 2. 产业政策及规划相符性分析 本项目为建筑用花岗岩开采项目，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》2013修正版规定的国家限制类和淘汰类产业，属于允许类，项目建设符合国家产业政策。 根据《岳阳市矿产资源总体规划》（2008—2015年），本项目符合《岳阳市矿产资源总体规划》（2008—2015年）矿产资源开发利用与保护目标、符合《岳阳市矿产资源总体规划》（2008—2015年）矿产资源开采总量调控；本项目位于平江县梅仙镇毛泥岭，不属于《岳阳市矿产资源总体规划》（2008—2015年）中限制、禁止开发区范围，符合《岳阳市矿产资源总体规划》（2008—2015年）矿业经济分区。 3. 区域环境质量现状评价结论 项目区SO2、NO2、PM10的日平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 项目区附近青桥河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。项目北侧梅仙镇居民水井各评价因子均未超标，均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848—93）的Ⅲ类标准，水质较好 项目厂界各噪声监测点昼间、夜间噪声值均达标，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，项目所在地声环境质量现状较好。 4. 项目环境影响分析结论 ①大气环境 本项目产生的大气污染物主要为采剥粉尘、装卸扬尘、破碎粉尘、排土场粉尘、运输扬尘。采剥扬尘经洒水处理、排土场粉尘采取人工洒水降尘、运输扬尘采取对矿区道路采取洒水降尘、及时清扫、降低汽车行驶速度等，经采取以上措施后，本项目开采区各粉尘（扬尘）对周边影响较小，可符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求 ②水环境 生活污水经化粪池收集处理后，定期交由周边居民清运沤肥，不外排。由于项目采矿区、堆场及排土场均为露天的，矿山开采遇暴雨季时节会形成地表径流，导致水土流失，为了防止雨水冲刷堆场、排土场造成的地表径流对水环境造成影响，在堆场、排土场卸车平台及道路两侧建设截排水沟，将上坡方向的少量来水（指雨水和矿区淋溶水等）由矿区截排水沟引流项目沉淀池（雨水淋溶水中不会产生重金属污染），经沉淀处理后可直接用于矿区生产降尘用水，富余外排至东侧无名小溪，经无名小溪进入青桥河。 通过上述措施后，项目对该区域地表水体和地下水体影响较小。 ③噪声 通过合理布局，对设备加设减震垫、隔声降噪措施后，厂界噪声均能达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放标准的要求。 ④固体废物 本项目营运期间的固体废物主要为采矿区表层剥离弃土、办公生活垃圾、沉淀池沉渣及危险固废。 前期剥离弃土置于采场北面的山坳，后期弃土于采空地段覆土，不随意外排；生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运；沉淀池沉渣定期清理后做为附近低洼地填平用；废物堆场按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单的规定建设。 固体废物经采取上述处理措施，可以安全处置。 ⑤生态影响分析结论 本项目对生态环境的影响集中在营运期，主要体现在：地表开挖导致植被破坏，破坏当地景观；土壤的开挖将破坏整个土壤的结构和层次，在雨水的冲刷作用下会造成当地的水土流失。随着闭矿期的生态恢复工作，这些生态影响将逐步消失 ⑥退役期环境影响结论 项目服务期满后，营运期的废气、废水和噪声的影响随之消失。矿山退役后，应进行生态恢复。平整复土，种植林草植物，增加植被覆盖率，改善生态环境。 5.清洁生产结论 从原辅材料、能源、生产工艺与设备、产品、资源利用指标等方面综合分析，本项目的清洁生产水平属国内一般水平。 6、总量控制 根据项目的污染物排放分析可知，项目生产过程中无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后用于周边林地、耕地浇灌；大气污染物主要为粉尘，不在国家环保部确定的污染物总量控制指标之内。因此，建议本项目不设主要污染的总量控制指标。 8. 环评总结论 本建设项目符合国家相关产业政策，符合岳阳市矿产资源总体规划，项目对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取了较为妥善的处理处置措施，各污染物均能达标排放，污染物排放量相对较小，对周围环境影响不大，周围环境质量能满足功能区划要求。本项目在符合安全防护距离，严格执行环境保护“三同时”制度、对各项污染防治措施予以落实、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目在总体上对周围环境质量的影响可以得到有效控制，符合国家、地方环保标准。因此本项目的建设从环保角度而言是可行的。 9. 建议和要求 （1）建设方应严格执行国家有关环保政策，严格执行本报告提出的环保措施，做到各污染源达标排放。 （2）建设方应按相关部门的要求对原采矿区进行生态恢复，加强矿区绿化与复垦意识。 （3）建立环境管理机构，强化环境管理。设置1～2名环保兼职人员，督促实施本评价提出的各项环境保护防治措施，有力减少噪声扰民、扬尘扩散，最大限度减少污染物的产生和排放。 （4）建设方必须加强对排土场，采取预防措施，消除事故隐患，确保设施安全可靠的运行。在排土场服务期满后，应及时实行复垦与绿化，恢复并改善生态环境质量，将矿区建设对周围环境的影响降到最低。 （5）必须按安全管理的要求，与平汝高速公路和附近高压线保持一定的安全生产防护距离。 （6）规范开采顺序，应为先由北向南开通一条进道，再转向开采，矿山开采工作台面须设置东南面，保留西北侧山体，利用西北侧山体的阻隔使矿山开采活动不在平汝高速公路直观可视范围内。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

新鲜水

生活用水

化粪池

沤肥

61.5

307.5

246

246

民居

民居

民居

林

地

民居

堆土场

碎石堆场

配电房

原采矿区

采矿区

破碎加工区

表土剥离

爆破

扬尘、植被破坏

水土流失

复垦

噪声、粉尘

噪声、扬尘、植被破坏、水土流失

破碎加工场堆存

扬尘

排土场暂存

表土

块石

破碎

噪声、粉尘

矿山

装车外运