建设项目环境影响报告表

项目名称：年生产平板8万平方米、路沿石5万米

建设单位（盖章）： 平江县铭盛石业有限责任公司

国家环保部制

编制日期：2017年7月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年生产平板8万平方米、路沿石5万米 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 平江县铭盛石业有限责任公司 |
| 法人代表 | 黄聿强 | 联系人 | 黄聿强 |
| 通讯地址 | 平江县伍市镇武岗村赵公桥北侧 |
| 联系电话 | 18975810555 | 传真 | —— | 邮政编码 | 414517 |
| 建设地点 | 平江县伍市镇武岗村赵公桥北侧 |
| 立项审批部门 | —— | 批准文号 | —— |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | C3033 建筑用石加工 |
| 占地面积 (平方米) | 266667（约40亩） | 绿化面积 (平方米) | 3000 |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中：环保投资(万元) | 20 | 环保投资占总投资比例 | 20% |
| 评价经费 (万元) |  | 预计投产日期 | 2017年9月 |
| 工程内容及规模： 1、项目的由来 花岗岩（Granite）的语源是拉丁文的granum，意思是谷粒或颗粒，俗名麻石。因为花岗岩是深成岩，常能形成发育良好、肉眼可辨的矿物颗粒，因而得名。花岗岩是一种岩浆在地表以下凝却形成的火成岩，主要成分是长石和石英。花岗岩质地坚硬，颜色丰富且较均匀，具有不掉碎屑，不易刮伤，不怕高温，难被酸碱或风化作用侵蚀，抛光后表面光泽度高等特点，常被用于建筑物的材料。随着经济的发展，花岗岩的应用范围不断扩大，花岗岩装饰板材大批量的进入建筑装饰行业，不仅用于豪华的建筑物，也大量用于城市公用设施建设，并且进入了家庭装饰。 中国在20世纪80年代以来随着金刚石加工工具的普遍使用，花岗岩加工由难变易，产量、用量增长很快，至1995年全国花岗岩的产量、用量已是大理石的2倍。中国花岗岩开采和花岗岩加工企业日趋成熟，在各大花岗岩产区已陆续建起了较大规模的矿山和加工厂，使花岗岩的供应能稳定发展。花岗岩不仅可以满足国内市场需求，而且能大量出口换汇。 平江县境内有极其丰富的花岗岩矿产资源，它以质坚、色美、花纹各异而闻名。鉴于花岗岩石材加工市场的良好发展趋势，平江县铭盛石业有限责任公司拟投资100万元租用童思见私人现有场地（租赁合同见附件3）在平江县伍市镇武岗村赵公桥北侧新建年生产平板8万平方米、路沿石5万米，该地块原租给平江县源盛矿业有限公司进行年生产1.8万吨陶瓷原料项目用地，由于市场销售不佳，该厂区已于2017年1月停止生产。 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，此项目需办理相关环保手续，为此平江县铭盛石业有限责任公司委托我公司（常德市双赢环境咨询服务有限公司）承担了《年生产平板8万平方米、路沿石5万米》的环境影响评价工作。在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 2、编制依据 2.1 国家法律、法规与部门规章 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日起实施； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起实施； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施； （6）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日施行； （7）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日施行； （8）《中华人民共和国节约能源法》，2016年7月2日起施行； （9）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号），1998年11月29日； （10）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号）； （11）《产业结构调整指导目录（2011年版）及2013年修正》（国家发改委9号令）； （12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修订版，2015年6月1日施行）； （13）《清洁生产审核办法》，（2016年7月1日起施行）； （14）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）； （15）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （16）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （17）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）； （18）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）。 2.2 地方法规、规划 （1）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（2007年10月1日施行）； （2）《湖南省“十三五”环境保护规划》湘政办发〔2016〕25号； （3）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005； （4）《湖南省环境保护条例（第三次修正）》，2013年5月27日修正； （5）《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》（2013年12月23日）； （6）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知湘政发〔2015〕53号（2015年12月31日）； （7）《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》的通知（岳政办发〔2014〕17号）； （8）湖南省地方标准《用水定额》。 2.3 技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； （7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （8）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）。 2.4相关技术文件、资料 （1）环评委托书； （2）建设单位委托本单位编制环境影响评价报告表的合同书； （3）场地租赁合同、花岗岩购销合同； （4）建设方提供的其他相关资料。 3、项目概况 3.1项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：年生产平板8万平方米、路沿石5万米 （2）建设单位：平江县铭盛石业有限责任公司 （3）建设地点：平江县伍市镇武岗村赵公桥北侧 （4）项目性质：新建 （5）总投资：100万元，其中环保投资20万元，占总投资的20%。 （6）项目拟建地周边环境概况：项目拟建于平江县伍市镇武岗村赵公桥北侧，南侧临近乡村道路，属于农村环境。北侧及东北侧5-500m分布有武岗村居民点约50户；东侧20-200m分布有武岗村居民点约30户；西南侧150-500m分布有武岗村居民点约150户；南侧120-500m分布有武岗村居民点约50户；东南侧150-500m分布有武岗村居民点约60户。除此外，项目临近地区主要为菜地、荒地和山丘。 3.2建设内容和规模 本项目由主体工程、辅助工程、环保工程和公用工程组成，具体情况见表1-1。 表1-1 项目主要建设工程组成一览表 序号 名称 建筑面积（m2） 备注 主体工程 大切车间 900 1栋1层，高8m，封闭式钢结构，本次需新建 磨光喷砂火烧车间 800 1栋1层，高8m，钢结构，现有，需完善为封闭式钢结构 切边车间 600 1栋1层，高8m，钢结构，现有，需完善为封闭式钢结构 辅助工程 办公楼 600 1栋3层，高9m，砖混结构，现有 门卫用房 200 1栋2层，高7m，砖混结构，现有 储运工程 成品仓库 750 1栋1层，砖混结构，现有 原料库 200 1栋1层，砖混结构，现有 运输 项目运输方式：a. 厂外运输采用公路运输的方式；b.厂内运输采用汽车、叉车。运输设备：工程的厂内外运输均由社会运力承运。 环保工程 生活污水 化粪池处理后用作农肥 （利用厂区已经化粪池、位于办公楼东侧） 生产废水 在厂区西北侧设置三级沉淀池（其中污水收集池尺寸为14×7.5×2m、一级沉淀池尺寸为14×4×2m、二级沉淀池尺寸为14×7.5×2m、三级沉淀池尺寸为30×25×6m、清水池尺寸为35×8×6m）处理后回用于生产，不外排，各污水池均为防渗、防漏的水泥砖混结构 切割、磨光、喷砂等工序产生的粉尘 湿法作业降尘 道路扬尘 洒水、清洁 火烧烟气 加强车间通风 隔声、减震 机械设备噪声 一般固废暂存场所 一般固废暂存场所位于成品仓库西侧 绿化 种植绿化植物以吸声、降噪 公用工程 供水 以厂区现有水井水为水源 供电 由伍市镇电网专线提供、厂外设置专业变压器 环评要求：项目厂区内各生产加工车间、原辅料和产品暂存区均应设计为密闭结构，不得露天堆放和加工；各类生产设备应加强维护，并设置在远离周边敏感目标一侧。 项目具体技术经济指标一览表1-2。 表1-2 拟建项目技术经济指标一览表 序号 项目 单位 数量 备注 1 总用地面积 m2 266667 约40亩 2 总建筑面积 m2 3950 2.1 大切车间 m2 900 1栋1层 2.2 磨光喷砂火烧车间 m2 800 1栋1层 2.3 切边车间 m2 600 1栋1层 2.4 办公楼 m2 600 1栋3层 2.5 门卫用房 m2 200 1栋2层 2.6 成品仓库 m2 750 1栋1层 2.7 原料库 m2 200 1栋1层 3 项目总投资 万元 100 4 工作制度 d/a 300 每天8小时，一班制 5 劳动定员 人 15 3.3主要生产设备 项目主要生产设备见表1-3： 表1-3 主要设备一览表 序号 名称 型号 数量 备注 1 组合大切机 24片、132kw 9台 2 组合中切机 8片、55kw 6台 3 手摇切边机 / 3台 4 红外线自动桥切机 18.5 kw 6台 5 20头连续磨光机 20头、7.5kw 1台 6 火烧机 7.5kw 1台 7 喷砂机 30kw 1台 8 叉车 7.5t、4.5t 2台 9 行车 5t 2台 10 水泵 1.5kw 5台 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要，且环评要求建设单位不得选用高噪声设备。 3.4原辅材料及能源消耗 表1-4 主要原辅材料及能源消耗表 序号 项目 消耗量 来源 1 花岗岩荒料 6000m3/a 隆回县小沙江镇天华石材厂（购销合同与供货单位相关手续详见附件4） 2 生产新鲜用水 2268m3/a 来自厂区水井，此处为新增补充水量 3 液氧 200瓶/a 规格10m3/瓶，当地购买，汽车运输 4 液化石油气 50罐/a 25kg/罐，当地购买，汽车运输 5 金刚砂 1t/a 当地购买，喷砂工序损耗 6 生活用水 225m3/a 当地厂区水井 7 电 20万度 区域电网 厂区液氧最大储量为5瓶、液化石油气最大储量为4罐。 由于目前伍市镇正处于矿石整治阶段，区内主要花岗岩开采企业海力石材国土手续已经到期，目前正在办理续证，且其开采量已经难以满足伍市镇石材生产企业的供货量需求。从手续合法性以及运输成本因素出发，本项目所需石材拟由隆回县小沙江镇天华石材厂提供，该企业有环评手续以及国土部门颁发的采矿许可证，属于合法合规企业，符合要求。 项目不使用润滑油、乳化冷却液。 原辅材料理化性质说明 1、花岗岩 花岗岩（Granite），大陆地壳的主要组成部分，是一种岩浆在地表以下凝结形成的岩浆岩，属于深层侵入岩。主要以石英或长石等矿物质形式存在。花岗岩不易风化，颜色美观，外观色泽可保持百年以上，由于其硬度高、耐磨损，除了用作高级建筑装饰工程、大厅地面外，还是露天雕刻的首选之材。密度：2790~3070 kg/m3、 抗压强度：1000-3000 kg/cm2、弹性模量：（1.3~1.5）x106 kg/cm2、吸水率：0.13 %、肖氏硬度：> HS70、比重：2.6~2.75。项目年消耗花岗岩约6000m3/a，按照密度3000kg/m3计算，则总重量约18000t/a。 2、氧气 氧气（分子式O2）是氧元素最常见的单质形态。氧气是空气的组分之一，无色、无嗅、无味。氧气密度比空气大，在标准状况（0℃和大气压强101325帕）下密度为1.429克/升，能溶于水，溶解度很小，1L水中约溶30mL氧气。在压强为101kPa时，氧气在约-180摄氏度时变为淡蓝色液体，在约-218摄氏度时变成雪花状的淡蓝色固体。 氧气本身并不能燃烧，但它是一种化学性质极为活跃的助燃气体，能与很多元素化合，生产氧化物。通常情况下把激烈的氧气氧化反应称为燃烧。切割正是利用可燃气体和氧气燃烧所放出的热量作为热源。 3、液化石油气 由炼厂气或天然气加压降温液化得到的一种无色挥发性液体。易燃。空气中液化石油气含量达一定浓度范围时，遇明火即爆炸。由炼厂气得到的液化石油气，主要组分为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯（可以是一种或几种烃的混合物），并含有少量戊烷、戊烯和微量硫化物杂质。其中氧硫化碳用醇胺吸收塔脱除，并用碱洗法去除硫化物。由天然气（包括油田伴生气）得到的液化气基本上不含烯烃。炼油厂汽油稳定操作塔顶产品为液化石油气。可用作发动机燃料、家用燃料、基本有机合成原料等。 健康危害：有麻醉作用。急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。 危险特性：极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 储运注意事项：易燃压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间，仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射，应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。罐储时要有防火、防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 3.5产品方案 项目生产的产品为平板和路沿石，其中平板包括火烧板、磨光板以及喷砂板三种类型，产品主要用于市政工程、外墙以及园林等，项目具体产品方案见表1-5。 表1-5 项目产品方案表 序号 产品 单位 产量 规格 1 平板 火烧板 万平方米/年 1 300×600mm、400×600mm、600×600mm，厚度20mm 磨光板 万平方米/年 6 喷砂板 万平方米/年 1 2 路沿石 万米/年 5 普通长方体，主要规格900mm×150mm×250mm 3.6总平面布置 项目位于平江县伍市镇武岗村赵公桥北侧，项目总平面布置充分利用厂区现有建筑，布置情况为：南侧临近乡村道路设置为厂区出入口、大门西侧为南往北依次为门卫用房、大切车间、成品仓库、生产废水处理池；大门东侧第二栋建筑为办公楼；东侧设置为原料库；中间为磨光喷砂火烧车间以及切边车间；另外在厂区北侧以及办公楼南侧有两栋闲置用房，为厂区现有建筑，本项目生产过程中不使用，保持现状。 厂区平面布置见附图2。 3.7给排水 （1）给水 由于石材切割、切边、打磨等工序会产生高温摩擦热，需使用冷却水对切割机、切边机等设备进行喷淋降温，同时，减少切割、磨光过程粉尘产生量，项目冷却用水来自沉淀池，沉淀池补水来自厂区自建水井补充，员工生活用水采用厂区自建水井，项目年新鲜水用量为2493t/a（8.31t/d）。 根据现场调查，目前伍市镇伍岗村已经敷设有自来水管网，周边居民今后采用自来水为主要水源，自建水井将作为备用水源。项目厂区水井为自建，为项目生产供应用水，而本项目新鲜用水量为2293t/a（8.31t/d），用水量不大，项目水井完全具备供水能力，且不会影响周边居民用水。同时项目废水经三级沉淀处理后回用于生产中不外排，不会对周边水体（汨罗江备用水源取水口和车队河）以及居民水井水质产生不利影响。项目废水处理及相关环保措施见水环境影响分析相关内容。 （2）排水 项目生产废水经沉淀池处理后循环利用，无生产废水排放。员工生活污水办公楼东侧已经的化粪池处理后用于西侧及东侧林地农肥使用，不外排至西侧车队河和西北侧汨罗江。 厂区雨水通过周边自然沟渠外排至西侧车队河。 3.8供电工程 本工程电源由平江县伍市镇当地电网供电。在厂区设户外厢式变电所，内设高压配电柜、干式变压器及低压配电柜。高压配电装置采用金属铠装中置式真空开关柜，进出线断路器、设置过电流保护、电流速断保护、变压器出线断路器设置过电流保护、电流速断保护、超温保护及零序保护。 3.9运输线路 项目生产区道路交通方便，周边已经有乡村道路通往厂区，项目原料由汽车从邵阳通过高速进入平江走S308转乡村道路运至厂区内，项目采用密闭化车辆运输。运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护，确保正常使用；运输途中不得泄漏、散落、飞扬物料。 3.10劳动定员及工作制度 本项目劳动定员15人，均为附近村民，不在厂区食宿，公司年生产天数为300天，生产班制为一班制，每班8小时，项目夜间不得进行生产。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目拟建于平江县伍市镇武岗村赵公桥北侧，该地块属于童思见私有，原租给平江县源盛矿业有限公司进行年生产1.8万吨陶瓷原料项目用地，该公司由于市场销售不佳，厂区已于2017年1月停止生产。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题即已经停产的平江县源盛矿业有限公司历史遗留问题。原平江县源盛矿业有限公司是以长石原矿为原料，经过破碎、清洗及打粉或破碎等工序选矿石，产品为：年生产长石粉0.8万吨、长石砂1万吨以及副产品（不规格砂）0.2万吨。 根据现场踏勘可知，目前原平江县源盛矿业有限公司各类设备已经拆除完毕，西北侧沉淀池已经清理干净，无沉淀物。存在的主要环境问题为：①拆除的各类设备凌乱的堆放在厂区东侧；②在厂区东北侧处堆放有约10吨长石砂；成品仓库内堆放约有1吨袋装的长石粉。 根据建设单位提供的资料，拟将堆放在厂区的长石砂和长石粉作为生产陶瓷原料直接外售；各类拆除堆放在东侧的设备（主要为铁质设备）作为废品外售，采取上述措施后，厂区遗留的环境问题将得到妥善解决。 针对现有废弃设备及产品处理过程中可能产生的环境问题，提出如下污染防治措施：运输车辆禁止鸣笛，限制车速；运输长石砂过程注意防漏，不得超载运输。 采取上述措施后现有的环境问题将得以改善，原平江县源盛矿业有限公司营运过程中所在地所产生废水、废气、废渣及噪声影响也随之消失。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 平江县位于湖南省东北部，处汨水、罗水上游。东与江西省修水、铜鼓县交界，北与湖北省通城县和本省岳阳县相连，南与浏阳市接壤，西与长沙县、汨罗市毗邻。京珠高速经过本县，在伍市镇设有出入口，并以平伍公路连接县城。随着106国道和308、207省道平江段改造和岳汝高速和通平高速的修建，平江将与长株潭融为一体，区位优势进一步凸显。交通区位优势独特，位于长株潭两型示范区和武汉城市圈之间，岳汝高速、G106 、S308线均通过本地。 本项目拟建于平江县伍市镇武岗村赵公桥北侧，南侧临近乡村道路，交通便捷，具体位置见附图1。 2、地形地貌 平江县内地质结构较为复杂，地貌类型多样，以山地和丘陵为主。平原404.38平方公里，占总面积的9.8%；岗地238.3平方公里，占总面积的5.8%；丘陵2306.4平方公里，占总面积的55.9%；山地1176.1平方公里，占总面积的28.5%。地势东南部和东北部高，西南部低，相对高度达1500米。境内的主要山脉有连云山脉和幕阜山脉。连云山主峰海拔1600.3米，为境内最高峰。幕阜山主峰海拔1593.6米。项目拟建地地质条件良好，不属地震活动带。根据《中国地震烈度区划图》，该地区的地震烈度为六度。 3、气候、气象 项目拟建地所在地气候特征与县城相似，平江地处湿润的大陆性季风气候区，属中热带向北亚热带过渡气候带，气候温和，雨量充沛，多年平均气温16.8℃，极端最高温度40.3℃(1971年7月28日)，极端最低气温-12℃(1972年2月9日)。年降雨天数160天左右，年日照小时1687h，全年无霜期266天。工程所在地多年平均降雨量1700mm，春夏两季雨量为全年的70%左右，多年平均蒸发量1262mm，多年平均风速1.5m/s，最大风速16m/s。主要气候特征为：春温多雨、冬无严寒、夏无酷暑。常年积温6185.3℃，一月平均气温4.9℃，七月平均气温28.6℃。 4、水文 平江县境内河网密布，分属汩罗江和新墙河两大水系。汩罗江流域面积占96.1%；新墙河流域面积占3.9%。发源于黄龙山梨树埚（江西修水县境）。经修水白石桥至龙门进入县境，汩水自东向西贯穿全境，境内全长192.9公里，有大小支流141条，一级支流50条，二级支流67条，三级支流21条，四级支流3条。总长2656.9公里，集雨面积达300平方公里以上的5条， 200~300平方公里的1条，100~200平方公里的6条，50~100平方公里的13条；20~50平方公里的29条；5~20平方公里的87条。河网密度0.64公里/平方公里。径流总量32.56亿立方米。汩罗江由伍市进入新市街入汩罗市。流域面积4053.3平方公里，落差107.5米，平均坡降 4‰。 根据平江黄旗水文站资料，汩罗江最高水位47.69m，最低水位39.46mm，平均流量为825m3/s，枯水期流量80m3/s。车对河发源于汨罗境内玉池乡，总流域面积344km2，总长41km，流经项目拟建区域河宽约45m，水深约1.2-2.5m，平均流量为8.5m3/s，枯水期流量0.6m3/s，其水域功能为渔业用水区，其由南往北在项目厂区拟建地西北侧约260m处汇入汨罗江内。 5、土壤植被 平江县森林覆盖率达57.3%，是湖南省重点林业县，有山林面积417万亩，占全县国土总面积的67.3%。境内北有幕阜山，南有连云山，地形复杂，有多种土壤分布，气候温暖湿润，雨量充沛，阳光充足，适宜于各种林木生长，森林大多为天然林，属针、阔叶混交林区。县域内树木品种繁多，裸子植物和被子植物两大门类都有，世界五大名科齐全。据调查全县树木共有95科，281属，800种。主要树种有松、杉、油桐、梓、枫、樟、柳、棕、楠竹等；珍稀植物主要有银杏、水杉、金钱松及杜仲、厚朴、黄连、青檀等。珍稀野生动物主要有獭、穿山甲及白鹳、草鹗、鸳鸯、红嘴相思鸟等。野生动植物中仅药用植物就有175科，615属，1301种。平江县MW 动植物资源丰富，生态环境良好。 区域内土壤类型主要为第四系红壤，土地肥沃，气候适宜，区内岗多田少，农作物以水稻为主。区域开发后，由于平整土地，覆盖于丘岗及坡地的原生植被受到破坏。随着开发区内的建设，区内绿化已日趋完善。 项目拟建区域未见野生动物，更未发现珍稀植物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、行政区划、人口状况 平江位于湖南省东北部，湘鄂赣三省交界处。现辖三阳、板江、大洲、木金、三墩5个乡，汉昌、三市、安定、福寿山、加义、长寿、龙门、石牛寨、虹桥、上塔市、南江、梅仙、余坪、岑川、瓮江、浯口、伍市、向家、童市19个镇，总面积4125km2，总人口110万人。伍市镇地处汨罗江下游，素称“平江西大门”，是平江对外开放的西大门，镇域面积225平方公里，辖37个村，一个居委会，人口8.1万。 二、经济发展状况 2015年平江县完成GDP 216.95亿元，同比增长8.7%，增速比上年同期提高了1.1个百分点。其中第一产业增加值42.1亿元，同比增长4.4%，对GDP的贡献率9.2%,拉动GDP增长0.8个百分点；第二产业增加值97.21亿元，同比增长7.7%，对GDP的贡献率42%,拉动GDP增长3.7个百分点；第三产业增加值77.65亿元，同比增长12.4%，对GDP的贡献率48.8%,拉动GDP增长4.2个百分点。产业结构由上年同期的19.5: 45.8：34.7, 调整为19.4: 44.8：35.8 ，第一、第二产业占比分别下降了0.1、1个百分点，第三产业占比提高了1.1个百分点。 三、区域环境功能区划 本项目拟建地环境功能属性见表2-1。 表2-1 环境功能属性 编号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境功能区 车对河 渔业用水 GB3838-2002Ⅲ类标准 汨罗江 渔业用水 2 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准 3 声环境功能区 2类声环境区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类环境噪声限值 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是两控区 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂集水范围 否 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 为了解本项目所在区域环境空气质量现状，特委长沙华泽检测技术有限公司对项目拟建地进行了一期环境空气质量监测。 （1）监测时间：2017年5月15日~17日，连续监测三天。 （2）监测布点：项目拟建地厂界下风向5m处。 （3）监测项目：SO2、NO2、PM10。 （4）采样和分析方法：采样方法按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准规定执行。 （5）评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （6）监测及评价结果：见表3-1。 表3-1 评价区环境空气质量现状监测统计结果 单位：mg/m3 监测 点位 监测因子 监测范围 平均值 标准值 超标 率 超标倍数 是否达标 厂界下风向5m处 SO2 0.03-0.03 0.03 0.15 0 0 达标 NO2 0.005ND-0.005 0.0013 0.08 0 0 达标 PM10 0.070-0.093 0.0702 0.15 0 0 达标 监测结果表明：项目拟建地区域SO2、NO2、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，项目拟建区域环境空气质量较好。 2、水环境质量现状 为了解本项目周边水体西侧车对河和西北侧汨罗江的水环境质量现状，特委托长沙华泽检测技术有限公司对其进行了现状监测。 ①监测时间：2017年5月16-17日。 ②监测点位：S1：项目拟建地车对河上游200m； S2：项目拟建地拟建车对河排放汨罗江下游300m。 ③监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、SS、石油类。 ④评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 ⑤监测结果分析：具体水质监测结果见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状监测评价结果统计表[单位：mg/L，pH除外 监测点 监测因子 监测值 标准限值 最大超标倍数 超标率（％） S1 pH 7.41-7.46 6~9 / / CODcr 14.3-15.1 ≤20 / / BOD5 3.29-3.34 ≤4.0 NH3-N 0.55-0.58 ≤1.0 / / SS 24-27 / / / 石油类 0.01ND-0.01 ≤0.05 / / S2 pH 7.23-7.26 6~9 / / CODcr 16.3-17.1 ≤20 / / BOD5 3.69-3.74 ≤4.0 / / NH3-N 0.34-0.53 ≤1.0 / / SS 24-26 / / / 石油类 0.01ND ≤0.05 / / 监测结果表明，西侧车对河和西北侧汨罗江各断面监测因子浓度均符合足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，表明区域地表水环境质量较好。 3、地下环境质量现状 本次地下水环境质量现状评价，委托长沙华泽检测技术有限公司2017年5月16-17日对厂区水井进行现状监测。 （1）监测点位：厂区水井1个； （2）监测因子：pH、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、挥发性酚类、氯化物、细菌总数； （3）采样时间与频率：2017年5月16日~17日，连续监测2天。 具体水质监测结果见表3-3。 表3-3 地下水水质现状监测与评价结果 监测 点位 监测 日期 监测项目 计量 单位 监测值范围 超标率 超标 倍数 Ⅲ类 标准 厂区 水井 2017.5. 16-17 pH 无量纲 7.30-7.49 0 0 6.5-8.5 CODmn mg/L 1.22-1.31 0 0 ≤3.0 总硬度 mg/L 52.1-52.4 0 0 ≤450 氯化物 mg/L 10ND 0 0 ≤250 NH3-N mg/L 0.10-0.120 0 0 ≤0.2 硝酸盐 mg/L 0.14-0.17 0 0 ≤1.0 挥发性酚类 mg/L 0.002ND 0 0 ≤0.05 细菌总数 个/L 10-16 0 0 ≤100 由上表监测结果可知，厂区水井各项指标均达到《地下水质量标准》（GB14848-93）中的Ⅲ类标准，表明区域地下水环境质量较好。 4、声环境质量 为了解项目所在区域的声环境质量现状，特委托长沙华泽检测技术有限公司于2017年5月15日对沿厂区四界各布设1个点，共设4个点进行了监测，监测结果见下表3-4： 表3-4 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 编号 监测点位名称 监测时间 等效声级Le [dB(A)] 昼间 夜间 1＃ 项目拟建地东 5月15日 51.4 47.4 2＃ 项目拟建地南 5月15日 52.3 46.3 3＃ 项目拟建地西 5月15日 50.6 47.3 4＃ 项目拟建地北 5月15日 53.1 48.2 注：各监测点均执行（GB3096-2008）中的2类标准 [昼间60dB(A)，夜间50 dB(A)] 从监测数据来看，项目拟建地各监测点声环境昼间、夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求（昼间≤60dB（A）；夜间≤50 dB（A）），表明项目拟建地声环境质量较好。 5、生态环境质量现状与评价 根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。 厂区主要植被为禾本草丛，整个评价区无裸露的山地。评价区也没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目拟建于平江县伍市镇武岗村赵公桥北侧，属于农村环境。周边临近地块主要为居民、农田、菜地等。根据项目特点确定评价范围内周围居民点、学校为主要大气环境保护目标；西侧车对河以及西北侧汨罗江为地表水环境保护目标；项目评价范围内周围居民点为声环境保护目标。项目周边环境保护敏感点具体情况见表3-5和3-6，项目敏感保护目标图见附图4。 表3-5 主要环境保护目标（大气、声、生态） 项目 保护目标 与项目 厂界距离 与项目 生产区距离 性质规模、功能 保护 级别 大 气 环 境 武岗村居民点 E，20-50m E，85-135m 居民点（3户） GB3095-2012二级 武岗村居民点 E，50-400m E，135-485m 居民点（约25户） 武岗村居民点 N，5m E，70m 居民点（1户） 武岗村居民点 N，60-200m N，60-270m 居民点（约12户） 武岗村居民点 N，210-400m N，280-470m 居民点（约6户） 武岗村居民点 EN，120-200m EN，190-270m 居民点（约10户） 武岗村居民点 EN，210-500m EN，280-570m 居民点（约30户） 武岗村居民点 S，140-200m S，170-230m 居民点（约20户） 武岗村居民点 S，200-500m S，230-530m 居民点（约15户） 武岗村居民点 ES，160-200m ES，190-230m 居民点（约6户） 武岗村居民点 ES，200-500m ES，230-530m 居民点（约40户） 新市镇居民点 WS，140-200m WS，180-240m 居民点（约5户） 新市镇居民点 WS，200-500m WS，240-540m 居民点（约150户） 声 环 境 武岗村居民点 E，20-50m E，85-135m 居民点（3户） GB3096-2008 2类 武岗村居民点 N，5m E，70m 居民点（1户） 武岗村居民点 N，60-200m N，60-270m 居民点（约12户） 武岗村居民点 EN，120-200m EN，190-270m 居民点（约10户） 武岗村居民点 ES，160-200m ES，190-230m 居民点（约6户） 新市镇居民点 WS，140-200m WS，180-240m 居民点（约5户） 生态环境 项目周边 农田、林地与水生动物 周边500m范围内 表3-6 水环境保护目标 类别 名称 水域及长度 方位、距离、功能 保护级别 备注 水环境 汨罗江 汨罗市水厂取水口上游100m至下游200m 西，5.0km，饮用水源保护区 GB3838-2002 Ⅱ类 新市片区的下游，但片区依托汨罗市城市污水厂排口在其下游 汨罗市水厂取水口下游200m至南渡桥 西，1.0km，饮用水源保护区 GB3838-2002Ⅲ类 坝址和汨罗市城市污水厂排污口上游 南渡桥至磊石 西北，270m，渔业用水区 GB3838-2002 Ⅲ类 汨罗市城市生活污水处理厂受纳水体，罗江汇入 汨罗江新市断面国家自动监测点 西南，2.0km GB3838-2002 Ⅲ类 国家自动监测点 车对河 汨罗境内，发源于玉池乡，总流域面积344km2，总长41km，最终汇入汨罗江 西，30m，渔业用水区 GB3838-2002 Ⅲ类 项目拟建地周边水体 新市镇取水口 现状规模为1万t/d，其取水水源现在从兰家洞水库，其汨罗江取水口不在城市水源区内，目前不在汨罗江取水，汨罗江作为备用水源 西南，500m 饮用水源 GB3838-2002 Ⅲ类 新市片区的下游，但片区依托汨罗市城市污水厂排口在其下游

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气： 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称 标准限值 1小时平均 日平均 SO2 0.50 0.15 NO2 0.20 0.08 PM10 / 0.15 2、地表水： 项目西侧车对河和西北侧汨罗江水质均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标 pH CODCr BOD5 氨氮 石油类 Ⅲ类 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.05 3、地下水 项目拟建区域地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848—1993）中Ⅲ类标准。 表4-3 地下水质量评价标准 单位：mg/L，除PH外 水质指标 pH（无量纲） CODmn 硝酸盐 氯化物 Ⅲ类 6.5-8.5 ≤20 ≤50 ≤250 氨氮 总硬度 挥发酚 细菌总数 ≤0.2 ≤450 ≤0.002 ≤100 4、声环境 项目拟建地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，执行标准值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准限值 类 别 等效声级Leq 昼 间 夜 间 《声环境质量标准》2类 dB（A） 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 大气污染物： 外排废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，具体标准值见表4-5。 表4-5 大气污染物无组织排放标准 mg/m3 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度 （mg/m3） 颗粒物 厂界外浓度 最高点 1.0 二氧化硫 0.40 氮氧化物 0.12 2、废水： 项目生活污水经化粪池处理后用于周边农肥，不外排；生产废水经沉淀处理后回用，不外排。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，标准限值见表4-6和4-7。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 等效声级：dB(A) 昼间 夜间 70 55 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 （摘要） 单位：dB（A） 昼间 夜间 60 50 4、固体废弃物： 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 项目生活污水经化粪池处理后用于周边农肥，不外排；生产废水经沉淀处理后回用于生产，不外排，因此无需设置废水总量指标。项目火烧板生产过程中需要燃烧液化气，会产生污染物SO2、NOx。根据计算项目总量控制建议指标为SO2：0.09kg/a，NOx：1.05kg/a，由于污染物排放量极少，且使用清洁能源液化气，采取通风等管理措施，废气对周边环境影响较小，无需另外申请购买该部分总量。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 项目产品为平板和路沿石，运营期不包括开采石材和石材染色工序，其生产工艺流程及产物节点情况分别如下： 1、路沿石生产工艺流程及产物节点图 项目路沿石生产工艺流程及产物节点如下： 图5-1 路沿石生产工艺流程及产物节点图 工艺流程简述： ①大切成坯：将用汽车运输进原料堆场的大块石材毛料用叉车输送到大切机工作台，按照要求进行切片，切割过程需要用水进行冷却（减少切割粉尘排放的同时降低高温对大切机的使用寿命的影响），经大切机切割后成坯料。 ②中切成型：中切成型即按照标准尺寸，将板材进行切边，切边过程需要用水进行冷却，切边冷却用水对水质要求较低，只需要进行简单沉淀处理后即可回用。 ③检验入库：检验合格后的产品入库准备外售。 2、板材生产工艺流程及产物节点图 项目板材包括火烧板、磨光板以及喷砂板三种类型，其基本工艺流程一致，主要区别在于不同类型板材采用不同的表面处理工序，各类板材的生产工艺流程及产物节点如下： 图5-2 平板生产工艺流程及产物节点图 工艺流程简述： ①大切成坯：将用汽车运输进原料堆场的大块石材毛料用叉车输送到大切机工作台，按照要求进行切片，切割过程需要用水进行冷却（减少切割粉尘排放的同时降低高温对大切机的使用寿命的影响），经大切机切割后成坯料。 ②表面处理工序 喷砂：将原料经过大切机湿法切割后，再使用全自动喷砂机喷砂处理。 磨光：大切机湿法切割后石料粗糙不平，需要磨光，磨光过程需要用水进行冷却（用水冷却的同时可以减少磨光粉尘的排放）。 火烧：原料经过多片锯、红外线切机等设备湿法切割后， 在火烧机中经高加热至晶体爆裂，火焰喷烧采用液化石油气、氧气喷枪，火焰在板面上均匀地移动，移动速度为每秒钟 120～250mm，喷枪口与板面的距离是 20～40mm，并互相成倾角，火焰的温度为 800～1000℃，造成表面粗糙的效果，火烧板入库外售。通过该方法加工的大理石材料暴露了石块本色，具有古朴、粗犷，自然感强。 ③切边：为了达到客户对产品的高要求，企业使用红外线自动桥切机或手切边机对产品进行精细切边。 ④检验入库：检验合格后的产品入库准备外售。 说明：项目大切、中切、磨光、切边以及喷砂工序均采用湿法加工，不使用冷却液，直接用水喷淋，废水经配套沉淀池处理后循环使用，不足部分定期补充。湿法加工工序产生的粉尘经水冲击后基本随冷却水冲刷到地面上对大气环境影响较小。火烧工序不需要使用水，其产污主要是液化气燃烧废气。 3、相关平衡 ①物料平衡 项目生产过程中物料平衡见图5-3（花岗岩密度取3t/m3）。 图5-3 项目总物料平衡图 （单位：m3/a） ②水平衡 项目生产过程中用排水情况见废水污染源分析，其中生产工序冷却水损耗主要是产品表面及沉淀池沉渣带走，总的水平衡见图5-4。 图5-4 项目总水平衡图 （单位：m3/a） 三、主要污染源 施工期污染源分析 项目租用童思见私人现有场地进行生产（租赁合同见附件3），施工期主要是将现有敞开式钢架棚改造为封闭式，并新建一栋封闭式钢架棚作为大切车间；同时新建一个容积为1680m3的生产废水处理后暂存的清水池，并安装设备。 施工期主要污染源为新钢架棚建设、现有钢架棚改造和设备安装过程产生的噪声；新废水处理池开挖过程中产生的弃土及少量扬尘。 营运期污染源分析 1、废气 项目石材加工废气主要来自石材切割、磨光、切边工段等产生的粉尘、道路扬尘以及火烧废气。 （1）粉尘 本项目石材加工工艺采用湿法作业，即在生产加工过程中采用边喷水、边加工的方式，通过水流将切割或者打磨下的细小的石粉或者石粒冲走，避免石粉散发到空气中，从而避免因切割、打磨导致的大气环境治理难度增大的问题。项目年加工石材量6000m3，花岗岩的密度约为3.0t/m3，由于粉尘粒径较大产生量较少，其量按原料用量0.1‰计，则粉尘产生量为1.8t/a。由于项目采取湿式作业，因此散发到空气中的粉尘量较少，约为产生量的10%，即0.18t/a，其粒径较大，一般会自然沉降在工作区10m范围内。 （2）道路扬尘 运输车辆运行将产生道路扬尘，而道路扬尘属于线源，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。 （2）火烧废气 火烧板生产过程中采用烧板机通过液化石油气喷烧来进行，根据建设单位提供资料，项目液化石油气年用量约为500Nm3/a。参照《 社会区域类环境影响评价》 中燃气污染物排放数据，每燃烧1万立方米液化石油气（主要成分为丙烷、丁烷和甲烷），产生主要污染物排放量SO2 1.8kg、烟尘2.2kg、NOx 21.0kg。则该项目液化石油气燃烧的SO2产生量为0.09kg/a，烟尘产生量为0.11kg/a，NOx产生量为1.05kg/a。 2、废水 （1）生产废水 项目石材加工由于石材切割、磨光、切边、喷砂等工序会产生高温摩擦热，需使用冷却水对大切机、磨光机、切边机、喷砂机等设备进行喷淋降温，需要用冷却水。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》31非金属矿物制品业3133 建筑用石加工业产排污系数表（工业废水量0.873t/ m2产品）以及建设单位提供的资料，项目产品为平板8万平方米、路沿石5万米，通过计算项目生产冷却废水产生量约113490t/a，项目年工作日为300天，因此项目加工冷却废水产生量为378t/d。根据水的损耗量，每天补充的新鲜水量约为废水量的2%，即每天补充新鲜水约7.56t。废水中主要污染因子为SS，参照《天然饰面板材加工废水处理工程技术规范》（DB35/T1099-2011），其平均浓度约为2000mg/l，则SS产生量为226.8t/a。其它污染因子为COD和石油类，其浓度分别约为71mg/l、0.25 mg/l，浓度较低，废水回用主要是SS影响，无需不考虑COD和石油类处理。 （2）生活污水 项目职工15人，年工作300天，职工均为周边居民，不在厂区内食宿。按照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）中的指标计算，不住宿职工生活用水量按50L/d•人计，则项目生活用水量为0.75m3/d（225t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为0.6m3/d，180t/a。类比平江县居民小区生活污水数据，则本项目污水及污染物产生情况见表5-1。 表 5-1 营运期项目生活污水及污染物排放情况一览表 排水量 污染物 CODCr BOD5 SS NH3-N 180m3/a 处理前污染物浓度(mg/L) 300 150 200 30 产生量(t/a) 0.054 0.027 0.036 0.0054 3、噪声 项目石材切割、磨光、切边、喷砂等工序均有强噪声产生，以及在石材的运输与装卸等过程产生的噪声，其噪声值在75-95dB(A)之间，具体如下表5-2： 表5-2 工程主要噪声源及源强 噪声源名称 数量 单台源强 排放特征 大切机 9台 90~95 dB（A） 间断 中切机 6台 80~85 dB（A） 间断 切边机 9台 75~80 dB（A） 间断 磨光机 1台 75~80 dB（A） 间断 喷砂机 1台 80~85 dB（A） 间断 火烧机 1台 75~80 dB（A） 间断 叉车 2台 80~85 dB（A） 间断 水泵 5台 85~90 dB（A） 间断 运输车辆 —— 80~84dB（A） 间断 4、固体废物 项目营运期固废主要是职工日常生活产生的生活垃圾、废石料、沉淀池底泥以及废刀片、废砂轮、废滤芯。 （1）生活垃圾 项目员工均不在厂区内食宿，生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，项目职工15人，生活垃圾产生量约2.25t/a。 （2）废石料 项目在加工、运输、存储等过程中会有产品的损坏，这些过程均会产生废石料；属于一般工业固体废物。项目原料为矿山开采中的品位不高的较规则长方体荒料，根据建设单位提供的经验参数，废石料产生量可按照矿石消耗量的5%计算，合计约900t/a（300m3/a，密度按照3.0g/cm3计算）。 （3）沉淀池底泥 项目生产废水经沉淀池处理后会产生一定量的沉渣，根据生产废水产生情况可知：项目生产废水中SS浓度约为2000mg/L，废水量为 11340t/a，按沉淀后废水SS浓度50mg/L计算，则沉渣产生量约为 221t/a（含水量按照90%计，脱水后干重约22.1t/a），暂存于固废暂存间，定期外运至环保砖生产企业回收利用。 （4）废刀片、废砂轮 项目生产设备需定期更换切割刀片、砂轮等器具，将产生少量的废刀片、废砂轮，产生量约 0.5t/a。 （5）废滤芯 根据建设单位提供资料，喷砂机需定期更换滤芯。滤芯产生量为 0.3t/a，由厂家回收。 表5-3 本项目固废产生处置情况表 序号 类型 数量（t/a） 废物性质 去向 1 生活垃圾 2.25 一般固废 交由环卫部门处理 2 废石料 900 一般固废 作为修路材料外售 3 沉淀池底泥 22.1 一般固废 运送至平江县腾达新型墙材有限公司作为原料 4 废刀片、废砂轮 0.5 6 一般固废 集中收集外售 5 废滤芯 0.3 一般固废 由厂家回收利用

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割、切边等 | 粉尘 | 1.8t/a | 0.18t/a |
|  | 道路扬尘 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  | 火烧废气 | SO2、烟尘、NOx | SO2：0.09kg/a，烟尘：0.11kg/a，NOx：1.05kg/a | SO2：0.09kg/a，烟尘：0.11kg/a，NOx：1.05kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | 废水产生量 | 180t/a | 化粪池处理后用于农肥，不外排 |
|  |  | CODcr | 300mg/L | 0.054t/a |  |
|  |  | BOD5 | 150mg/L | 0.027t/a |  |
|  |  | SS | 200 mg/L | 0.036t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30 mg/L | 0.0054t/a |  |
|  | 切割、切边等工序循环冷却水 | 废水产生量 | 113490t/a | 沉淀池处理后回用 |
|  |  | SS | 2000mg/l | 226.8t/a |  |
| 固 体 废 物 | 切割、切边 | 废石料 | 900t/a | 作为修路材料外售 |
|  | 沉淀池 | 沉渣 （脱水干渣） | 22.1t/a | 运送至平江县腾达新型墙材有限公司作为原料，实现综合利用 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 2.25t/a | 交由当地环卫部门处理 |
|  | 生产设备 | 废刀片、废砂轮 | 0.5t/a | 集中收集外售 |
|  | 喷砂机 | 废滤芯 | 0.3t/a | 厂家回收利用 |
| 声 | 主要是切割机等设备运行产生的噪声，噪声在75-95dB(A)之间。 |
| 主要生态环境影响： 项目为租用童思见私人现有场地进行生产，施工期主要是厂棚搭建和设备按照，对区域生态环境的影响较小，建议建设单位进一步加强厂界周边绿化，减轻粉尘对周边环境的影响。 |

# 七、环境影响分析

一：施工期的环境影响分析： 项目施工期主要对现有敞开式钢架棚改造为封闭式、新建一栋封闭式钢架棚、新建一个容积为1680m3的生产废水沉淀后暂存的清水池及设备安装。 项目新建钢架棚及改造旧棚和设备安装产生噪声，但施工和安装在白天进行，时间较短，完成之后对周边声环境的影响也随之消失，对周边环境影响不大。新修建的清水池将产生约1680m3的弃土，按照渣土部门要求外运至定点地方，对周边环境影响较小。 综上可知项目施工时间较短，采取相应措施后对周边环境影响较小。 二：营运期的环境影响分析 大气环境影响及污染防治措施分析 项目花岗岩板材加工废气主要来自石材切割、切边工段等产生的粉尘、道路扬尘以及火烧废气。 （1）生产粉尘影响分析 本工程石材加工中切割、切边、磨光、喷砂等工序均采用湿式作业，散发到空气中的粉尘量较少，粒径较大，排放量约为0.18t/a，一般会自然沉降在工作区10m范围内。则在加工工作场所封闭的环境下，不会对外环境产生明显影响，主要是对加工区工作人员的工作环境会有一定的影响。 项目生产性粉尘尽管对环境影响不大，但建设单位也应引起足够的重视，采取以下相应的措施：定时洒水，及时清扫生产车间地面；利用绿化带进行降尘；加强对操作设备的运行管理等。确保作业过程的用水量和用水方式的正确性，一方面能减少无组织排放粉尘外排量，另一方面能有效降低设备温度，增加设备使用寿命。 同时，必须加强对生产区员工的工作环境管理，员工佩带防尘口罩等措施来减轻粉尘对员工的影响，同时，定期对操作工人进行体检，发现问题，及时就医或采取相关措施，以确保不对员工产生职业伤害，不得相关的职业病。 （2）道路扬尘影响分析 运输车辆运行将产生道路扬尘，而道路扬尘属于等效线源，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。因此，车辆扬尘对运输线路周围小范围大气会造成一定程度的影响。 防治措施：①原料及产品在运输过程中产生的道路扬尘，可采取对进厂道路进行定期洒水、植树绿化及运输车辆在通过居民住户时降速行驶等措施。②为了减少成品装卸、运输过程中的污染，厂区内场地应采取硬化措施并定期（根据情况）洒水，对场地及时清扫，减少扬尘产生量。 （3）火烧烟气影响分析 项目火烧工序使用的燃料液化石油气属于清洁能源，且其使用量较少，项目产生的火烧废气产生量较少，通过加强车间通风等措施可快速扩散，废气排放浓度较低，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，对周围环境空气质量影响较小。 大气环境防护距离 ①大气环境防护距离确定方法 按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂内平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。 ②大气环境防护距离参数选择 根据污染物的产生和排放情况，选择生产区无组织排放的粉尘为项目大气环境防护距离计算的预测因子。无组织排放废气中粉尘的排放量为0.18t/a（0.075kg/h）。 根据《环境影响评价技术导则》（HJ 2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算，评价标准参照《环境空气中量标准》（GB3095-2012）中总悬浮颗粒物（TSP）日均浓度二级标准值，将生产区当作一个面源，计算出本项目无组织排放粉尘大气环境防护距离。 表7-1 大气环境防护距离计算参数表 序号 污染物名称 面源 排放量 评价标准值 长（m） 宽（m） 高（m） 1 粉尘 80 40 5.0 0.18t/a 0.3mg/m3 ③大气环境防护距离计算结果分析 按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算结果显示无超标点。因此，本项目无需设置大气环境防护距离。 图7-1 大气防护距离计算结果 卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）要求计算无组织排放卫生防护距离。无组织排放源的卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm－标准浓度限值，mg/m3； L－工业企业所需卫生防护距离，m； r－有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D－卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别由该标准表中查取； Qc－工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 针对本项目无组织粉尘排放源设置卫生防护距离，有关计算参数选取及计算结果见表7-2。 表7-2 卫生防护距离计算 污染 因子 源强（kg/h） 标准浓度限值mg/m³ 生产单元占地面积（m2） 计算系数（无因次） 卫生防护距离 （m） A B C D 粉尘 0.075 0.9 3200 400 0.010 1.85 0.78 2.571 根据上式计算，计算结果L（粉尘）=2.571m，按（GB/T13201-91）规定，L值在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；大于1000m时，级差为200m。 因此项目生产区须需设置50m卫生防护距离（该卫生距离从生产区边界算起）。根据现场踏勘可知，项目厂界最近居民点为北面1户居民，离厂界最近距离为5m、离生产区距离70m，能够满足卫生防护距离要求。因此，项目50m卫生防护距离内不存在拆迁户。 同时在项目卫生防护距离设置范围内禁止新建居民住宅、学校、医院等敏感点及比较敏感的企业（如食品、饮料厂）等。 项目生产区具体的卫生防护距离范围见图7-2。 图7-2 项目卫生防护距离包络图 2、地表水环境影响分析 （1）生产废水 由工程分析可知，项目花岗岩切割、磨光等工序会产生一定量的冷却废水，废水产生量约113490t/a（378t/d），废水中主要污染因子为SS，平均浓度约为2000mg/l，则SS产生量为226.8t/a。根据业主提供的信息及同类生产企业可知，项目切割、磨光等生产工序用水对水质没有严格的要求，主要是去除SS颗粒物，因此循环冷却废水只需要进行沉淀（一、二级沉淀：14m×4m×2m；三级沉淀：30m×25m×6m）处理后即可全部循环回用，不外排。同时由于切割、打磨等工序运行过程中水分会高温蒸发及水分附着在加工花岗岩上而被带走，因此沉淀水池需定期补充用水，根据业主提供资料，水池补充水量约7.56t/d，即2268t/a。 项目沉淀池建设参数如表 7-3。 表 7-3 项目沉淀池建设参数 构筑物名称 规模 设计参数 功能 污水收集池 14m×7.5m×2m=210m3 水泥砖混结构、防渗漏 均匀水质、水量 一级沉淀池 14m×4m×2m=112m3 水泥砖混结构、防渗漏 固液分离 二级沉淀池 14m×7.5m×2m=112m3 水泥砖混结构、防渗漏 固液分离 三级沉淀池 30m×25m×6m=4500m3 水泥砖混结构、防渗漏 固液分离 清水池 35m×8m×6m=1680m3 水泥砖混结构、防渗漏 蓄水 项目厂区内冷却用水处理循环利用关系见下图7-3，补充的少量新鲜水可由厂区水井提供。 图7-3 项目生产废水处理循环关系 由于项目各工序对用水水质要求相对较低，废水相对较小，且生产废水中污染物 SS 主要为比重较大的花岗岩石粉颗粒，经一级沉淀池处理效率可达到 80%，二、三级沉淀处理效率分别可达到60%，通过处理后的废水 SS 浓度为 64mg/L。因此，通过三级沉淀后，废水完全可以达到回用要求，完全能够实现循环利用，三级沉淀池总容积（约4724m3）也完全满足废水沉淀需求（一天废水量最大为378m3）；因此冷却废水通过以上处理工艺处理后不会对区域地表水环境产生影响，无需另外采取措施。实际生产过程如沉淀效果不佳，环评建议建设单位在沉淀过程中添加絮凝剂，可确保废水悬浮物沉淀下来。 为将生产工艺废水对周围水域的影响将至最低，本环评建议项目应同时采取以下措施： ①生产厂区内必须实行严格的雨污分流； ②冷却废水必须采用防渗漏的明沟收集； ③各水池（污水收集池、沉淀池及清水池）都必须采用红砖、水泥砌筑，底部采用防渗漏的措施、同时必须及时清理各水池底渣（沉渣）； ④环评要求建设单位配套建设底渣（沉渣）干化池，干化池须采用红砖、水泥砌筑，底部采用防渗漏的措施，上方搭棚防尘和雨水。底渣（沉渣）干化过程产生的废水收集后进入废水沉淀池重新处理； ⑥严禁向简易土池和废弃的山塘排放废水。 因此，项目生产工艺废水经过处理后回用于生产，不会对周围水域产生影响。 （2）生活污水 由工程分析可知本项目营运期外排废水生活污水主要为员工生活、办公用水，生活污水量按生活给水的80%计，排放量为0.6t/d，180t/a。主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮等。项目生活污水经过化粪池处理后用于周边农肥，项目位于农村环境，周边土地主要为农地和菜地，所需浇灌用水远大于本项目废水排放量，因此项目外排废水有足够的土地消纳，采取上述措施后，项目外排废水对周边地表水环境影响较小。 3、声环境影响分析 （1）环保措施 项目石材切割、切边等工序均有强噪声产生，其噪声值在75-95dB(A)之间，具体如下表5-3，建设方采取以下几个方面做好噪声防治措施： ①厂区的合理布局，将高噪声源产生车间布置在厂区东侧的中间部位，同时在在生产车间与厂界围墙区域建立绿化带，以实现绿化降噪、降尘；②全封闭式生产；③加强管理，控制车辆速度及鸣笛；④对于切石机、磨石机等高噪声设备运行时震动产生的噪声，做隔声、减振措施；⑤选用优质设备，定期的对各类设备进行检查、维修。 同时为了减少运输车辆对运输道路周边敏感点的影响，要求建设到位做到以下几点：①选择合适的路线，尽量走对居民影响较小的路线；②选择适当的时间进行运输，避开居民出行高峰期，尽量避免夜间运输；③加强对运输车辆的检修和维护。 通过采取以上措施后，噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。对外环境影响较小。 （2）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3） 预测结果 项目采用8小时制度，即各机械仅在白天作业，其中项目主要机械设备距离各厂界的距离分别为：北侧65m，南侧45m、东侧60m、西侧20m，利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-4： 表7-4 项目营运期厂界噪声预测结果 序号 厂界 方位 正常工况（dB(A)） 达标情况 预测值 标准值 〔dB（A）〕 达标 超标 1# 东厂界 49.4 昼间：60 ( 2# 南厂界 51.9 ( 3# 西厂界 58.9 ( 4# 北厂界 48.7 ( 由上表的预测结果可以看出，项目投产后，在采取以上噪声防治措施的前提下，各厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，西侧厂界预测值较大，但西临近车对河，其周边100m范围内无敏感点，因此项目噪声外环境影响较小。 4、固体废物的影响分析 营运期产生的固体废物为废石料、沉淀池产生的泥渣、职工的生活垃圾以及废刀片、废砂轮。 （1）一般工业固体废物 根据工程分析可知，项目边废石料产生量为900t/a，要求项目每天对生产车间产生的废石进行清理，清理后的废石暂存于项目西侧的一般固废暂存间；一般固废暂存间应进行水泥硬化，并采取防渗防漏措施，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的相关要求进行建设，废石料可用于修路或给周边农户实现综合利用，不随意外排，不会对外环境产生影响。 三级沉淀池产生的泥渣，通过干化池干化后定期进行收集（每月收集一次），产生量约22.1t/a，再定期运送至周边工厂（平江县新型墙材有限公司）作为原料（处置协议见附件8），实现综合利用，也不会对外环境产生影响。干化后不能及时运走的泥渣袋封装后暂存于项目一般固废暂存间内（该暂存间为砖混结构，水泥硬化地面，具有防雨防尘防渗漏流失的作用）。 平江县新型墙材有限公司是以石粉、粉煤灰、砂等为原料生产新型墙材的公司，其位于平江县伍市工业园，本项目产生的泥渣可以作为代替石粉的原料综合利用，且该公司石粉年消耗量在1000t以上，而本项目泥渣产生量约为22.1t/a，其完全有能力能够连续消耗项目产生的泥渣。 废刀片及废砂轮主要是设备使用后损坏，产生量约0.5t/a，统一收集后，定期外售给专业回收公司处理，也不会对外环境产生影响。 项目喷砂机需定期更换滤芯，滤芯产生量为 0.3t/a，统一收集在厂区一般固废件暂存达到一定量后，定期由厂家回收综合利用，不得在厂区内乱堆堆放。 （2）生活垃圾 根据工程分析可知，生活垃圾产生量为2.25t/a，生活垃圾集中收集，统一交由环卫部门送至垃圾填埋场，不会对周围环境造成影响。 采取上述措施，项目固废得到妥善处置，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）相关要求。 5、运输过程对周边和沿线居民的环境影响分析 项目主要运输道路为项目南侧乡村道路和S308。成品外出通过该道路进入省道308及平江县各级道路，并最终运送至需产品点；原材料花岗岩由汽车从邵阳通过高速进入平江走S308转乡村道路运至厂区内。项目原材料及成品运输车辆噪声源强在80~84dB(A) 之间（本次环评取84 dB(A) ），由于项目运输量较大，评价采用有限长线声源衰减模式预测交通噪声对沿线居民环境的影响。预测公式如下： Lp(r)= Lp(r 0)-15lg( r/r0) 式中：Lp(r)、Lp(r 0)——预测点r 、r0 处的声压级； 预测结果见表7-5 表7-5 项目运输道路交通噪声衰减预测结果 单位：dB(A) 距离（m） 噪声值（dB(A)） 20 40 60 80 100 120 160 200 300 84 75 70 68 66 64 63 61 60 57 根据表7-5可知，项目原材料及成品运输过程中交通噪声对沿线居民住宅和周边等敏感区产生一定的影响。根据调查，村级公路和省道308两侧20-50m范围内分布有一定数量的居民住宅。 项目原材料及成品运输过程中产生的交通噪声和扬尘对沿线居民生活环境产生一定的影响，特别是夜间。因此，评价建议采取如下噪声防治措施： （1）严禁车辆超速、超载、超高运输，在经过集中居民区时应低速行驶； （2）合理安排下货、进料、生产、运输的作业时间，夜间不能生产作业和运输； （3）加强对运输车辆的日常维护，避免因故障运行而产生高强度噪声； （4）加强运输道路的维护，对路面破损路段进行硬化修复。 （5）加强对原料的调度管理，在物料堆放、装卸过程中尽量降低落差，文明装卸，减少原料在装卸、运输过程产生的粉尘。 （6）原料运进不应装载过满，且应对运输车辆进行加盖封闭处理，成品外运时应对运输车辆进行密闭，实行密闭运输。 （7）原料和产品堆场采用封闭式结构，避免原料和产品在堆存过程中因风力起尘形成无组织粉尘。 在采取上述措施后，可将项目运输车辆产生的噪声和粉尘降低到最低程度，减小对沿线居民和周边敏感点的影响。 6、清洁生产 清洁生产是指不断采取改进设计，使用清洁的能源和原料，采用先进的工艺技术与设备，改善管理，综合利用等措施，从源头消减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。因项目所在行业无清洁生产标准，故本报告清洁生产分析从项目原材料、产品、生产工艺与设备、废物回收利用和循环利用、末端处理以及管理水平等方面进行定性分析。 6.1、清洁生产水平分析 （1）原辅材料和能源 本项目加工料为花岗岩荒料，属无毒无害材料，原材料在厂区设有专门的原料库存放，不存在露天堆放；同时项目原料来源应从有正规环保国土手续矿点购入，确保质量合格。项目消耗能源为电能和石油液化气，电能使用过程中不产生其他污染物，但在用能过程中需考虑节电节能，减少能源浪费。石油液化气属于清洁能源，燃烧后污染物产生较少，项目建设符合原辅材料和能源方面清洁生产要求。 （2）产品 项目产品为建筑用石材，各类产品应符合使用质量标准和环保要求，同时作为建材用产品对环境基本不产生危害性的影响。 （3）生产工艺 项目花岗岩加工工艺不属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)》（2013 年修正）中的限制和落后淘汰技术工艺。石材的切割、磨边等加工采用湿法作业，能够减少污染物的排放，生产工艺较为环保、清洁。 （4）生产设备 项目生产设备均采购目前行业内较为先进、低噪声的设备。机械设备清单对照《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正），不属于国家明令禁止使用的落后淘汰设备。 （5）废物回收利用和循环利用 项目生产过程产生的废石料可作为修路建筑材料外售、沉淀池沉渣外运平江县腾达新型墙材有限公司作为生产原料，项目在厂区内建设干化池对沉渣进行脱水处理；同时设置一般固废暂存间收集暂存各类固废（粉尘、沉渣等），固废暂存间为砖混结构，水泥硬化地面，具有防雨防尘防渗漏流失的作用。项目生产废水经修建的三级沉池池充分沉淀后可回用于生产，不外排。生产过程中产生的废弃物具有较高的回用效率，对环境二次污染小。 （6）管理 环境管理要求主要从企业是否进行了生产过程的环境管理、环境审核、是否符合环境法律法规、废弃物处理处置和相关环境管理等五个方面考虑。在环境管理要求中，应按照清洁生产审核指南的要求进行审核:要求企业能按照 GB/T14001 标准建立并运行环境管理体系，企业的环境管理手册、程序文件及作业文件等应齐备;要求生产管理中有原材料质检制度和原材料定额管理及能耗、水耗、产品合格率方面的考核制度。 综上所述，项目从原辅材料、产品、生产工艺与设备、能源、废物回收利用方面都考虑到了清洁生产，本项目的建设基本符合清洁生产要求。 6.2、清洁生产对策和措施 ①建议积极推行节水、节能措施，节约能源使用。 ②落实生产固废的综合回收利用。 ③加强操作人员的培训，树立清洁生产的思想意识，严格操作技术规范进行操作，防止违规操作和生产中的跑冒滴漏。 ④提高企业全体职工环保意识，建立和完善清洁生产制度。 ⑤加强厂区保洁工作，并进一步增加厂区周边绿化。 7、环境风险评价 根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）、项目环境风险评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》（ HJ/T169-2004），对本项目存在的潜在危险、有害因素、建设和运行期间可能发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）所造成的人身安全与环境影响的损害程度等进行分析和预测，并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平，从而达到降低风险性、减少危害程度之目的。 7.1、环境风险识别 本项目为石材加工项目，项目所用主要原辅材料为花岗岩荒料、液化石油气和氧气，涉及的风险物质主要为液化石油气，生产设施主要为火烧工序使用的全自动烧板机及 配套的液化石油气瓶和氧气瓶。 ①液化石油气危险危害性概述 侵入途径：吸入。 健康危害：本品有麻醉作用。急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下、尿失禁、意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。 环境危害：对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。 危险特性：极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 ②氧气危险危害性概述 危险特性：是易燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如石油气等）形成有爆炸性的混合物，若发生泄漏造成高氧环境，易引发爆炸的危险。 7.2、重大危险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（ GB18218-2009）中的有毒物质、易燃物质及爆炸性物质名称及临界量的规定，本项目涉及的风险物质及临界量具体见表7-6。 表7-6 危险化学品重大危险源辨识结果 序号 物质名称 临界量（t） 实际量（t） q/Q 1 液化气 50 0.1 0.002 由表7-3可知，本项目厂区液化石油气的最大堆放量为4瓶（25kg/瓶），即0.1t，远低于其临界量，则项目厂区无重大危险源。 7.3、评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）中评价工作级别判别可知，本项目不存在重大危险源，项目所在地非环境敏感地区。因此，项目风险评价等级为二级。 7.4、最大可信事故的确定 依据国内外同行业事故统计分析及典型事故案例等资料，确定本次环境风险评价的重点是液化气贮存、生产使用过程中的火灾事故的发生。 7.5、环境风险事故防范措施 尽管环境风险的客观存在无法改变，但通过科学的设计、施工、操作和管理，可将风险事故发生的可能性和危害性降低到最小程度，真正做到防患于未然，达到预防事故发生的目的。风险管理的重点在于减缓、防范措施，因此，本环评根据以上分析，从风险防范方面提出本项目应采用的防范及应急处理措施： ①提高认识，完善制度，严格检查 企业领导应提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟常鸣。建议企业建立安全与环保科，并由企业领导直接领导，全力支持。安全环保科主要负责、检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章、制度。并开列出潜在危险的工艺、原料、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。 ②加强技术培训，提高安全意识 企业应加强技术人员的引进，同时对生产操作工人加强技术培训，严格管理，提高安全意识。 ③提高应急处理能力 企业应对具有高危害设备设置保险措施，如对反应器前的设备可设置双阀门，对危险车间或工段可设置消防装置等必备的应急措施。并制定厂内的应急总计划、定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，配备必要和适当的通讯工具和应急设施。 ④项目厂区液化石油气瓶最大存放量为4瓶（1瓶50kg），氧气瓶为5瓶(1瓶25kg)，企业应合理放置气瓶，且储存气瓶用量较小，做到随用随补充，同时加强职工安全教育，可有效避免灾害发生。加强气罐使用日常监管维护来避免火灾爆炸的发生。生产过程中确保机械及生产线的安全，采用安全装置和防护装置，避免设备可能产生的意外不安全， 制定并严格遵守操作规程、作业指导书以避免机械伤害的发生。 ⑤运输事故防范措施：a. 运输，沿途不穿越居住区、学校等人口密集区。按照预先设定线路行驶，不得擅自变更运输路线，禁止随时停车。b. 加强司机安全教育与培训，持证上岗。严禁疲劳及酒后驾驶。c. 出车前检查车辆等设备状况，运输工具应具备优良的工作性能，设置防泄漏装置。d.制定完善的事故应急措施和社会救援应急预案。e、在危险品使用过程中，应该严格参照《危险化学品安全管理条例》（国务院第344号令）要求，需要做好这些化学品的贮存、使用，防止火灾风险事故的发生。 7.6、应急措施 ①泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 ②急救措施：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 6.7、风险防范应急预案 企业应当按照国家有关规定编制建设项目的事故应急救援远预案，应根据实际情况预计可能发生的重大事故并建立应急救援预案，公司应建立《应急准备和响应程序》，组成应急救援领导小组和专业队伍，配备应急车辆、抢修工具等，并组织实施平时的演练，检查督促事故预防措施和应急救援的准备工作，并被证明有效。以便能随时应对突发事件。一旦发生事故，应及时赶到现场，立即启动《应急程序》，按预案进行处理，组织抢修，尽量减少污染和损失。 应急预案内容参照见表7-7。 表7-7 环境突发事故应急措施纲要 序号 项目 内容及要求 1 总则 总体概述 2 危险源情况 详细说明危险源类型、数量、分布及对环境影响 3 应急计划区 储存区、临近地区 4 应急组织 储存区内应有专人负责——现场全面指挥、专业救援队伍、负责事故控制、救援及善后处理 临近区域：区内专人负责全面指挥、救援、管制和疏散 5 应急设施设备与材料 区内防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防毒有害物质外溢、扩散，主要为水或喷淋设备、防毒服和中毒急救药物、器材。 临近区域：中毒急救药物、器材 6 应急通讯及交通措施 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项 7 应急环境监测及事故评估 由专业人员对环境风险事故现场进行预测，对事故性质、严重程度等造成的环境后果进行评估，吸取经验教训避免事故再次发生，为决策提供依据 8 人员培训与演习 应急计划制定后，组织相关人员进行事故应急相关知识的培训及事故应急处理演习；储存区内个人进行安全卫生教育 7.8、风险评价结论 环境风险管理作为安全生产管理的一部分，重在警钟长鸣，防患于未然。本报告建议公司首先积极做好氧气和液化气等的贮存、运输、使用等方面的安全管理工作，严格各工序操作规程，健全安全消防制度。其次，通过制定应急预案，加强反事故演练，提高员工对事故处置能力，防止污染事故发生。其三增加公司应对环境风险的设备设施，一旦发生事故迅速反应，采取合理的应对方式，并立即向政府有关部门汇报，寻求社会支援，可将环境风险危害控制在可接受的范围内。 8、环境管理与监测计划 8.1、环境管理 项目建成营运期间，企业应建立完整的环境保护管理体系，使企业排放的污染物达到有关标准，消除环境隐患，达到经济与环境的的协调发展。 主要环境管理措施如下： 1）成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施全厂环境管理工作。设置环保专职人员1人，并由一名副总经理分管。 2）加强环境保护法规政策学习和宣传，落实可持续发展战略。 3）制定本企业环境保护规划、计划、考核办法，将环境保护指标落实到每个生产和管理岗位。 4）依据建设项目环境保护管理办法的规定，落实三同时措施，办理本项目投产前的环保设施竣工验收手续。 5）负责企业日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，确保污染物达标排放。 6）及时向上级环保部门报告企业环保情况，并协助上级环保部门进行现场检查和污染纠纷的调处。 8.2、营运期环境监测计划 本项目污染物一旦非正常排放到环境中，将对区域环境造成一定不利的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 表7-8 环境监测计划一览表 监测项目 监测点位 监测因子 监测频次 噪 声 厂界 连续等效A声级 每年一次 大气 厂界下风向 粉尘 每年一次

# 八、项目建设合理性分析

1、产业政策符合性分析 本项目为石材加工项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修正版可知，项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，项目的建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： （1）项目选址于平江县伍市镇武岗村赵公桥北侧，租用童思见私人现有场地（租赁合同及房产证明见附件3），该场区已经房屋产权证书和房产管理局意见，项目用的性质属于工业用地，用地符合要求。同时项目取得了伍市镇人民政府对本项目的选址意见，明确了项目建设符合伍市镇矿石加工企业布点规划及当地土地利用规划要求（见附件6）、取得了平江县伍市镇林业工作站选址意见，明确了项目所在地没有生态公益林、天然林等敏感目标；不在生态红线保护范围内、与生态红线不冲突（见附件7）。 （2）根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量与地表水环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 （3）项目地址临近乡村道路，交通条件十分便利，区位优势明显。 （4）厂址所在地水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求。 （5）根据现场踏勘可知，项目厂界50m内分布有居民点4户（人数不多，不属于人口稠密区），但其距离厂区生产区即污染源距离在70m以上，根据卫生防护距离计算，4户居民不在防护距离内；项目生产过程中产生的噪声，通过隔声、减震等措施后，厂界均达标，不会对临近居民生活要求的声环境产生明显影响；同时根据建设单位进行的公众参与调查，该部分居民均同意项目的建设。 （6）项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别，不会对临近敏感点造成不利影响。 综上所述，从环保角度分析，项目的厂址选择是可行的。 3、总平面布置图的合理性分析 根据项目平面布局图（见附图2），从平面布局来看，项目生活区和加工区分开，生活办公区域位于厂区南侧，加工区位于厂区中部区域，依次布置有大切车间、切边车间、磨光喷砂车间车间等，成品堆放区位于厂区西侧、原料库位于东侧临近生产区，循环水池位于厂区西北侧，有利于生产废水的收集沉淀回用。 项目的平面布局保证了工艺流程的紧凑，以及物流、人流畅通，各建筑间设置了通道和空坪，有利于物料运输；生产布局在工艺上，建设单位充分考虑物流的便捷性，生产能耗的节约性，使生产按工序在厂区内经济快速流动，合理可行的。环评建议将高噪声源产生车间布置在厂中，远离东侧敏感区域，尽量避免其对外环境的影响，能最大限度避免项目项目粉尘、噪声等对其影响。同时在场界四周进一步加大绿化，有利于吸尘降噪、美化环境。 因此，项目平面布置合理可行。

# 九、环保投资及验收

项目总投资100万元，其中环保投资20万元，占总投资的20%，环保投资分项具体见下表9-1、三同时验收见表9-2。 表9-1 环保投资一览表 项 目 投资额 （万元） 治 理 效 果 废气 粉尘 切割、磨光及喷砂等工序采取喷水设施，湿法作业 2 达标排放 道路扬尘 洒水、清洁 0.5 火烧废气 加强车间通风 0.5 废水 生活污水 依托现有化粪池 / 处理后用于周边农肥，不外排 生产废水 三级冷却循环沉淀池 11 处理后全部回用于工艺，不外排 噪声 车间隔音、减震；高噪声设备切机安装采用减振等措施；厂房外增强绿化等 3 厂界达标 固废 生活垃圾 垃圾桶收集 0.5 符合环保要求 生产固废 干化池、一般固废暂存间 2.5 环保总投资 20 环保投资所占比例20％ 表9-2 项目环境保护“三同时”竣工验收表 污染 类型 排放源 污染因子 防治措施 达到的排放标准 废气 切割、磨光、喷砂等工序 粉尘 运行过程喷水降尘 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准 运输 扬尘 洒水、清洁 火烧工序 SO2、烟尘、NOx 加强车间通风处理 废水 员工生活 COD、氨氮、BOD、SS 化粪池 用于周边农肥，不外排 切割、磨光、喷砂等工序废水 SS 污水收集池：14m*7.5m*2m； 一、二级沉淀池：14m*4m*2m； 三级沉淀：30m*25m*6m； 清水池：35m*8m*6m；各水池均应防渗防漏 全部回用于工艺，不外排 固体废物 员工生活 生活垃圾 垃圾桶收集，环卫 部门清运 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008） 生产过程和废水处理 废石料 并配套建设泥渣干化池；防雨、防渗一般固废暂存间 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求 泥渣 噪声 生产设备等 LeqA 设备基础减震垫，厂房密闭隔声 （GB12348-2008）2类 管理要求 项目厂区内各生产加工车间、原辅料和产品暂存区均应设计为密闭结构，不得露天堆放和加工；各类生产设备应加强维护，并设置在远离周边敏感目标一侧。

# 十、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割、磨光、喷砂等废气 | 粉尘 | 喷水、加强管理 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准 |
|  | 道路扬尘 | 扬尘 | 洒水、清洁 |  |
|  | 火烧废气 | SO2、烟尘、NOx | 加强车间通风处理 |  |
| 水 污 染 物 | 员工生活 | COD、氨氮、BOD、SS | 化粪池 | 用于农肥，不外排 |
|  | 切割、磨光、喷砂等工序冷却过程废水 | SS | 三级循环沉淀池 | 回用于生产，不外排 |
| 固 体 废 物 | 加工过程 | 废石料 | 用于修路综合利用 | 综合利用 |
|  | 循环水池 | 沉渣 | 运送至平江县腾达新型墙材有限公司作为原料，实现综合利用 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 对噪声设备分别采取隔声、减震措施，对厂房进行吸声处理等，实现厂界达标 。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 建议项目建设方注意改善厂区生活环境，进一步加强绿化，在绿化植物的选择上选择降噪效果较好的植物，植被合理布局，全面规划，营造良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善。 |

# 十一、结论与建议

一、结论 （1）、项目概况 平江县铭盛石业有限责任公司在平江县伍市镇武岗村赵公桥北侧租用童思见私人现有场地（租赁合同见附件3新建年生产平板8万平方米、路沿石5万米，项目总投资100万元，占地面积266667平方米（约40亩）。主要建设内容包括大切车间、磨光喷砂火烧车间、切边车间、办公楼、门卫用房、成品仓库、原料库以及废水沉淀池。 （2）、环境质量现状结论 ①、环境空气质量状况：监测结果表明项目厂界下风向SO2、NO2、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，项目所在区域环境空气质量较好。 ②、水环境质量状况：监测结果表明，西侧车对河和西北侧汨罗江各断面监测因子浓度均符合足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，表明区域地表水环境质量较好。 ③地下水环境状况：由监测结果可知，厂区水井各项指标均达到《地下水质量标准》（GB14848-93）中的Ⅲ类标准，表明区域地下水环境质量较好。 ④声环境质量状况：项目周边声环境质量较好，声环境质量现状满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类声功能环境噪声限值。 （3）、项目主要污染物排放量 项目生活污水经化粪池处理后用于周边农肥，不外排；生产废水经沉淀处理后回用于生产，不外排。无需设置废水总量指标。根据计算项目总量控制建议指标为SO2：0.09kg/a，NOx：1.05kg/a。由于污染物排放量极少，且使用清洁能源液化气，采取通风等管理措施，废气对周边环境影响较小，无需另外申请购买该部分总量。 （4）、项目污染防治措施 拟对项目采取如表9-1所示的环保治理措施，预计环保投资为20万元，占总投资的20%。 （5）、营运期环境影响评价分析结论 ①水环境影响分析结论： 项目切割、切边对用水水质要求相对较低，通过三级沉淀池进行沉淀后，可以达到回用要求，完全能够实现循环利用，不会对区域地表水环境产生影响。 项目员工生活污水通过化粪池处理后用于周边农田、山地浇灌，不外排周边水体，不会对周边水体水质产生影响。 ②大气环境影响分析结论： 工程石材加工中切割、切边等工序均采用湿式作业，散发到空气中的粉尘量较少0.18t/a，粒径较大，一般会自然沉降在工作区10m范围内，不会对外环境产生明显影响，主要是对加工区工作人员的工作环境会有一定的影响。采取相应的措施，定时洒水，及时清扫生产车间地面；利用绿化带进行降尘；加强对操作设备的运行管理等。同时，加强对生产区员工的工作环境管理，员工佩带防尘口罩等措施来减轻粉尘对员工的影响，定期对操作工人进行体检。 运输车辆运行将产生道路扬尘，而道路扬尘属于等效线源，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。因此，车辆扬尘对运输线路周围小范围大气会造成一定程度的影响。 ③声环境影响分析结论： 项目在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，不会对对周围环境不会产生明显影响。 ④固废环境影响分析结论： 项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 （6）国家产业政策 对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修正版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （7）选址合理性 项目选址于平江县伍市镇武岗村赵公桥北侧，租用童思见私人现有场地（租赁合同及房产证明见附件3），该场区已经房屋产权证书和房产管理局意见，项目用的性质属于工业用的，用地符合要求。同时项目所在地环境质量现状良好，交通运输十分方便，周边无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。综上所述，从环保角度分析项目的厂址选择是可行的。 （8）平面布置合理性 项目的平面布局保证了工艺流程的紧凑，以及物流、人流畅通，各建筑间设置了通道和空坪，有利于物料运输；生产布局在工艺上，建设单位充分考虑物流的便捷性，生产能耗的节约性，使生产按工序在厂区内经济快速流动，合理可行的。且将高噪声源产生车间布置在厂中，远离敏感区域，尽量避免其对外环境的影响，能最大限度避免项目项目粉尘、噪声等对其影响。同时在场界四周进一步加大绿化，有利于吸尘降噪、美化环境。 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的提前下，各污染物可做到达标排放，对周围环境的污染影响小，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 二、建议： （1）加强职工清洁生产意识教育，在日常操作过程中要树立清洁生产意识，以减少污染物排放量和提高资源的利用率。 （2）建立环保责任制，加强对职工的环境保护意识教育，形成人人重视环境保护的生产气氛，使公司建成经济效益显著和环境优美的现代化企业。 （3）加强循环水池和循环水塘的维护，确保项目生产性废水不外排周边水体。 （4）企业应加强对操作设备的运行管理，确保作业过程的用水量和用水方式的正确性，一方面能减少无组织排放粉尘外排量，另一方面能有效降低设备温度，增加设备使用寿命，提高项目清洁生产水平。

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 监测报告与质量保证单 附件3 租赁合同及房产证明 附件4 原料购销合同与相关资料 附件5 企业营业执照 附件6 伍市镇政府意见 附件7 林业部门意见 附件8 废渣处置协议 附件9 专家签到表 附件10 专家评审意见 附件11 修改清单 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 现状监测布点图 附图4 环境周边环境保护目标图 附图5 项目拟建地与汨罗江功能区位置关系 附图6 项目周边环境照片 附表 建设项目环评审批基础信息表

# Text boxes

卫生防护距离包络图

生产区边界

车队河