审批意见: 平环批字［2018］10399号 平江县虹桥镇人民政府平江县虹桥镇集中式污水处理设施建设项目位于平江县虹桥镇金鸡村（中心坐标东经113°53′00.69〃、北纬28°55′01.93〃），占地面积5451m2。项目总投资2132.3万元，其中：管网投资1279.38万元，污水处理厂投资852.92万元。污水处理厂设计处理规模为600m3/d，接纳虹桥镇城镇区域内生活污水。采用ACM反应器（厌氧-接触氧化除磷脱氮生物膜反应器）+人工湿地处理工艺处理废水，经过处理后的废水外排至木瓜河。主要建设内容：综合楼、调节池、ACM反应器、沉淀池、人工湿地、紫外消毒—计量井、值班室、加药间、控制室、储泥池、厂外截水沟、场内排水沟、配套污水管网工程等。主要原辅材料：水、电、PAM（聚丙烯酰胺）。主要设备：高速推流器、潜污泵、格栅、ACM生物反应器、配水器、高效沉淀器、污泥回流泵、紫外消毒设备、电磁流量计、搅拌机、干湿分离机、多种阀门等。根据湖南博咨环境技术咨询服务有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。 一、工程建设及营运过程中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实专家及环评报告表中提出的各项污染防治措施，确保外排污染物长期稳定达标排放，并着重做好以下工作: 1、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；采取洒水、篷布覆盖和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中产生的粉尘对环境污染；加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护，减少对环境的影响；施工废水经隔油、沉淀预处理回用、不外排。 2、废水污染防治工作。严格按“雨污分流、污污分流”原则，规范建设厂区雨水及污水管网。收集的所有废水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求后排放。 按照分区防控的原则落实报告表提出的地下水污染防治措施，做好污水池和污水管网等区域的防渗、防漏工作，强化管理，避免由于管道、池底破损等污染地下水；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，跟踪监测地下水水质情况，确保地下水环境安全。 3、废气污染防治工作。合理优化工程平面布局，加强厂区厂界绿化，采用加盖密封、半密封的方式，及时清运污泥等措施，确保厂界恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的标准限值。 4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，并采取消声减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。建立健全固体废物暂存、处理、管理台帐；一般固体废物按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》和2013年修改单标准要求建设一般固体废物暂存场，污水处理产生的污泥经脱水处理后规范处置，合理安排污泥运输车辆运输路线及时间，使用专用封闭车运输，杜绝污泥运输过程造成二次污染；污水处理过程中产生的沉砂、栅渣等一般工业固体废物经收集和生活垃圾一并交由环卫部门统一处理。 6、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行、各类污染物达标排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。 7、污染物排放总量控制为：化学需氧量≤10.95吨/年、氨氮≤1.1吨/年。 二、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式投产。 三、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。 二〇一八年十一月十五日

# Text boxes

1