平环批字[2019]10027号

关于中民筑友(平江)成套装配式节能建筑制造基地（年产楼板1600块、墙板2600块）整治项目

环境影响报告表的批复

平江县中民筑友房屋科技有限公司：

你单位《关于<中民筑友(平江)成套装配式节能建筑制造基地（年产楼板1600块、墙板2600块）整治项目环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你单位于平江县三市镇下沙村（工业小区）（地理坐标东经113.720791°，北纬28.582892°）建设成套装配式节能建筑制造基地项目，总占地面积14089m2，总建筑面积14035m2。主要建设内容：生产车间(设原料堆放区、搅拌区、养护区、仓库、生产区)，香山府别墅展厅，阿里府别墅展厅，办公宿舍房，公用工程，环保工程等。主要生产设备：组合式搅拌站1套、砂石分离机1套、振捣棒4台、模具生产设备、钢筋加工设备、起重设备等等。项目外购水泥、砂、石、钢筋等原材料进行装配式成套住宅制造，生产楼板及墙板，年生产能力楼板1600块、墙板2600块。项目总投资4000万元，其中环保投资52万元，占总投资的1.3％。该项目已于2017年10月建成，我局对未批先建违法行为已进行查处并结案。根据湖南天瑶环境技术有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目继续建设和完善。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作。

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水经沉淀池沉淀后回用，不外排；生活废水化粪池+隔油池和一体化生化等处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入附近田沟，待下沙新的污水处理站建成运行后排入下沙污水处理站。

2、废气污染防治工作。原材料仓库采取封闭式设计，原材料卸料及投料采取洒水降尘措施，确保原材料粉尘和其他无组织排放颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定的排放限值；水泥罐仓顶设置除尘器，确保水泥粉尘达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值；油烟废气进入油烟净化装置处理，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的标准限值要求后引至楼顶排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。除尘器收集粉尘、沉淀池沉渣、混凝土残渣全部回用于生产；废钢筋和PVC管废料外售给废品回收站；生活垃圾等一般固废委托环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物达标排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

四、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式运营。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇一九年一月三十一日