平环批字[2019]20331号

关于平江县昌江河梅仙镇钟家村段生态修复工程项目

环境影响报告表的批复

湖南中浏建筑园林有限公司：

你单位《关于<平江县昌江河梅仙镇钟家村段生态修复工程项目环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。根据北京华清佰利环保工程有限公司编制的环评报告表的基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。经研究，批复如下：

一、你单位拟于平江县梅仙镇钟家村、板口村、三坪村范围昌江河段建设的生态修复工程，起点坐标113.59861°，28.853059°，终点坐标113.600166°，28.860387°。总投资1019.91万元，其中环保投资56.5万元，占总投资的5.53％。工程主要建设内容为对梅仙集镇段昌江河（桩号K35+280-K36+180）修复，对其中桩号K35+293-K36+153长860m左侧河道疏浚和河堤加固整治；对其中桩号K35+280-K35+535长255m右侧河道河岸加固整治；新建沿江风光带、生态护坡2处,1.12km，改建排水涵管10处，新建下河踏步4处。工程建成后，保护面积2.87km2，保护梅仙镇及钟家、凤形2个村2.5万人口，保护农田约2000亩。

二、在工程设计、建设和运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、按照《平江县昌江河梅仙镇钟家村段生态修复工程项目环境影响报告表》要求，科学开展流域治理工作，规范实施清淤疏浚、堤岸加固等建设工作。确保项目尽量保持原生态防洪堤，在治理的同时一并规范、减少和整顿入河排污口，达到整治目标，改善生态环境。

2、规范设置临时施工场地、施工营地、弃渣场及取土场等，科学规划运输路线，避免工程施工对居民区、医院、学校等敏感区域造成影响；施工结束后，做好临时施工场地生态恢复工作，确保满足环境保护和景观要求。

3、施工期废水污染防治工作。科学实施清淤疏浚、涵管拆除重建等涉水施工，合理安排涉水施工时间和施工工艺，减少涉水施工对水体的扰动。严禁施工废料、垃圾等进入水体；施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边的菜地施肥。

4、施工期大气污染防治工作。采取施工现场设置围挡、边施工边洒水，避免大风等恶劣天气施工等措施，降低产生的扬尘；物料堆场加覆盖防风；采用专用车辆密闭运输并合理选择运输路线，防止物料洒漏扬尘污染；施工现场合理设置车辆冲洗平台，车辆经冲洗后进出场。确保施工扬尘满足施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2无组织标准限值要求。

5、噪声污染防治工作。合理布局和安排施工作业时间，尽量选用低噪声设备，对挖掘机、推土机、搅拌机等高噪设备采取隔声、消声等措施，确保施工期厂界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中相关标准要求。

6、固体废物管理工作。严格规范作业，施工过程中产生的废弃土渣部分用于围堰填筑和自身回填，及防洪堤的背水侧低洼地；清淤弃渣堆放到临时堆场自然晾干后再回填到防洪堤背水侧低洼地；施工营地生活垃圾交由环卫部门统一清运。

7、环境管理工作。认真落实施工期环境监测和环境监理工作，配备专职环保管理人员，建立健全施工期作业管理制度及各类管理台帐，严格落实报告表中提出的各项环境管理、监测和监理措施做好施工期水质保护、大气环境防护、噪声防护和固体废物处理工作，确保各污染物达标排放，施工结束做好施工迹地的恢复工作，确保生态环境恢复良好。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇一九年五月二十二日