平环批字[2019]20412号

关于平江县三犊源垃圾封场工程的批复

平江县城市管理和综合执法局：

你单位《关于<平江县三犊源垃圾封场工程环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你单位拟于平江县城关镇北城村建设的三犊源垃圾封场工程，地理坐标东经113.572168°、北纬28.721145°，工程总投资2000万元全部作为环保投资。三犊源垃圾填埋场于1995年建设2005年停用。岳阳市环境保护局于2011年12月2日曾对该垃圾场封场工程予以批复（岳环批[2011]94号），当时因资金、政策等原因，建设单位仅对垃圾填埋场进行了覆土、栽种树木，未正式实施封场。但环评批复至今已超过5年，县政府根据《湖南省2014-2016年“两供两治”设施建设实施方案》等政策要求重启该项目。根据湖南宏晟环保技术研究院有限公司编制的环评报告表基本内容、结论和专家评审意见，在建设单位全面落实环评和本批复提出的各项生态环境保护措施基础上，我局同意该项目建设。

二、在工程设计、建设和运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、切实做好施工期环境保护工作。落实填埋区垃圾堆体整形、渗滤液导流与截洪沟等开挖、垂直防渗系统施工，填埋气体导排收集的污染防治措施，尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，加强土石运输污染控制，避免工程施工期噪声、扬尘和水土流失对环境影响，将工程扰民减小到最低限度。及时恢复地面植被，防止水土流失，减轻对生态环境的影响。封场施工过程中应及时做好已竣工设施的保护工作。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，建设库区雨水集排水系统；设置渗滤液导排系统集中收集产生的垃圾渗滤液，按环评论证要求，最终进入平江县污水处理厂处理。

按照分区防控的原则落实报告表提出的地下水污染防治措施，做好填埋区、管网等区域的防渗工作，认真做好水平防渗和垂直防渗等工作，防止对地下水的污染。定期跟踪监测地下水水质,确保地下水环境安全。

3、废气污染防治工作。施工作业时采用固定式和移动式的喷淋系统喷淋除臭，确保喷淋频次和使用量能有效控制恶臭；配备洒水设备并定期洒水抑尘，避免在大风天气进行作业；填埋场内设置废气导排系统，采用12座石笼井将填埋气体导排至气体燃烧站，在高架火炬塔燃烧排放。

4、噪声污染防治工作。对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对渗滤液抽送和填埋气体收集等机械设备基础减震、厂房隔音、风机安装消声器以及选用低噪声设备，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

5、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理；项目施工过程中应注意防范甲烷爆炸的风险，营运后应定期对相关设备进行检查、维护，保持设施完好和有效运行，尤其应保证导气系统畅通，按时查阅监测系统的监测结果，发现异常情况及时处理。严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

6、环境管理工作。治理工程完工后，应配备专人负责环保工作，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，经验收合格后方可正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇一九年七月十二日