平环批字[2019]20438号

关于年洗涤衣被6万件扩建项目环境影响报告表的批复

平江县全覆盖保洁洗涤厂：

你单位《关于<年洗涤衣被6万件扩建项目环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你单位拟于平江县三阳乡南尧村建设的洗涤厂，地理坐标东经113.5560°、北纬28.6577°，占地面积约360平方米，总投资260万元。项目选址处原为平江县靓洁洗涤厂，由平江县全覆盖保洁洗涤厂转租扩建，扩建后达到年洗涤衣被6万件规模，项目所洗涤的衣被主要来自各个酒店、宾馆，不包含医疗机构，不涉及特种洗涤。利用现有建设内容有：洗涤车间及生产设备、生物质燃料堆放区、进水净化系统、备用发电机房、锅炉房、食堂、公用工程。新增建设内容有：废水处理系统、废气处理系统、全自动洗脱机等生产设备、2t/h锅炉。项目建设符合国家产业政策，根据江西景瑞祥环保科技有限公司编制的环评报告表的基本内容、结论和专家评审意见，在建设单位全面落实环评和本批复提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制，我局同意建设。

二、在工程设计、建设和运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，建设厂区雨水及污水管网，完善管网和废水处理设施防渗漏措施。生产废水进入自建污水处理设施，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）中一级标准后排入南侧小溪；生活污水通过化粪池处理达标后定期清掏用作农肥。

2、废气污染防治工作。锅炉采用生物质成型燃料，产生的锅炉废气处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3规定特别排放标准要求，由30m高烟囱排放；确保废水处理系统稳定正常运行，对厌氧池加盖密封，及时清理产生的污泥，加强绿化植被覆盖等措施，减少恶臭气体对周边环境的影响；油烟废气收集净化处理达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准浓度限值要求后高空排放。

3、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

4、固体废物处理工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。生活垃圾、洗涤剂废包装委托环卫部门处理；污水处理设施污泥、废气除尘粉尘收集后运至垃圾填埋场处理；燃料燃烧灰渣用于农田施肥。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

5、环境管理和环境风险防范工作。建立健全污染防治设施运行管理、监测制度及台帐，配备专职环保管理人员，加强各风险防范措施，采用双向电源、关键设备备用等，防止废水事故性风险排放，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

6、项目总量控制指标为：化学需氧量≤2.63吨/年、氨氮≤0.015吨/年，二氧化硫≤1.033吨/年、氮氧化物≤0.885吨/年。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，经验收合格后方可正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇一九年七月十八日