平环批字[2019]20448号

关于年产450吨膨化食品建设项目环境影响报告表的

批复

平江县小安喂食品有限公司：

你单位《关于<年产450吨膨化食品建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你单位于平江县三市镇托田村建设的膨化食品厂项目，中心地理坐标东经113.712700°、北纬28.619102°，占地面积约2300m2，总投资200万元，其中环保投资16.7万元，占总投资的8.35％。项目利用原吴红桃食品厂用地，拆除原有厂房、设备，于2019年1月进行厂房新建，现已完工但未投入运营。属于补办环评，我局对其未批先建违法行为进行处罚并已结案。已建设内容有：一栋砖混生产车间内设膨化车间、拌料车间、包装车间、原料间、成品间，成品及原料仓库，办公楼、宿舍、食堂等辅助工程。新建内容有：废气处理工程，废水处理、排水工程，固废暂存等环保工程。项目外购面粉和豆粉作生产原料，通过高温膨化、拌入调料再真空包装外售。项目建设符合国家产业政策，根据湖南润美环保科技有限公司编制的环评报告表的基本内容、结论和专家评审意见，在建设单位全面落实环评和本批复提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制，我局同意建设。

二、你单位应对已建工程存在的环境问题、环境风险，严格落实整改到位，在后期工程建设及营运过程中须按照环境保护“三同时”制度要求，落实报告表提出的污染防治和生态保护要求，并着重做好以下工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，建设厂区雨水及污水管网，完善管网和废水处理设施防渗漏措施。生产废水进入自建污水处理设施，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）中一级标准后排放；生活污水通过化粪池处理达标后定期清掏用作农肥。

2、废气污染防治工作。通过加强生产工艺管理减少挥发性异味产生，确保废水处理系统稳定正常运行，对厌氧池加盖密封，及时清理产生的污泥，加强绿化植被覆盖等措施，减少恶臭、异味气体对周边环境的影响；油烟废气收集净化处理达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483- 2001）中标准浓度限值要求后高空排放。

3、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

4、固体废物处理工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。不合格产品及食品碎渣、废包装材料、废食用油收集后外售或综合利用；生活垃圾等一般固废委托环卫部门处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

5、环境管理和环境风险防范工作。建立健全污染防治设施运行管理、监测制度及台帐，配备专职环保管理人员，加强各风险防范措施，采用双向电源、关键设备备用等，防止废水事故性风险排放，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

6、项目总量控制指标为：化学需氧量≤0.014吨/年、氨氮≤0.0021吨/年。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇一九年七月十八日