平环批字[2019]20518号

关于年产5万吨生物质压块燃料及5千吨机制生物质炭建设项目环境影响报告表的批复

平江县志明生物能源有限公司：

你单位《关于<年产5万吨生物质压块燃料及5千吨机制生物质炭建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你单位拟于平江县伍市镇青冲村建设生物质燃料项目，中心地理坐标北纬28.805048°、东经113.325980°。项目选址位于原平江县志民纸业有限公司厂址，志民纸业已拆除所有设备、完成退出工作，平江县志明生物能源有限公司利用原有厂址，进行产业转型升级。主要建设内容包括原材料仓库、生物质压块车间、机制生物质炭车间、成品车间、废水治理工程等，办公楼、倒班宿舍、废水处理、公用工程等依托原有工程。主要生产设备有：破碎机、粉碎机、输送带、烘干机等前处理设备，斜绞龙、制粒机、输送带、冷却水塔、制粒机除尘系统等生物质压块燃料生产设备，自动分料机、斜绞龙、制棒机、输送带、机械地下炭化炉等生物质炭生产设备。项目外购木屑、竹屑、稻谷壳、锯木边角料作为原材料，通过破碎、粉碎、烘干前处理后高温挤压成生物质颗粒或制棒、炭化，生产生物质颗粒燃料或生物质炭（详见环评文本）。项目总投资1500万元，其中环保投资105万元，占总投资的7％。项目建设符合国家产业政策，根据湖南润美环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，在建设单位全面落实环评和本批复提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制，我局同意建设。

二、在工程设计、建设和运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；采取洒水、篷布覆盖、硬化路面、清洗运输车辆和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中产生的粉尘对环境污染；加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护，减少对环境的影响；建筑垃圾运送至建设工程基础填方、洼地填筑综合利用或运送至指定消纳场填埋，禁止随意倾倒；施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。水雾除尘用水，设有循环水池沉淀后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周围农田菜地山林施肥。

3、废气污染防治工作。破碎、粉碎产生的粉尘设置集气罩收集，经除尘器处理后由自带排气筒排放，须严格达到国家排放标准；烘干、制棒、炭化产生的废气经废气处理设施处理后，通过15米高排气筒排放。外排废气应符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。食堂油烟经油烟净化装置处理满足GB18483-2001中规定的标准限值要求后排放。应急排空的火炬仅限于应急处置，不作为大气污染日常处理设施。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，合理安排工作时间，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对破碎机、粉碎机、烘干机、炭化炉、风机等主要的声源设备采取隔声、减振、消声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

5、固体废物管理工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。除尘器收集的粉尘、不合格产品回用于生产；燃烧后的炉渣、沉淀池沉渣外售综合处理；生活垃圾委托环卫部门清运处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

6、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物达标排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

7、污染物排放总量控制为：二氧化硫0.68t/a、氮氧化物0.41t/a。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇一九年九月二十五日