平环批字[2019]20570号

关于汨罗江干流平江县龙门镇河段（黎家桥至红岩桥）采砂项目环境影响报告书的批复

平江县金龙黎家砂石有限公司：

你单位《关于<汨罗江干流平江县龙门镇河段（黎家桥至红岩桥）采砂项目环境影响报告书>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你单位拟建于平江县龙门镇的采砂项目，地理坐标东经114.026737°-113.99177°、北纬28.817577°-28.784447°。项目原有3个砂场，其中黎家砂场已于2015年11月2日开采，浊江砂场于2017年8月15日进行开采，大源砂场正式开采时间为2017年5月26日。目前黎家砂场和浊江砂场已拆除，保留的大源砂场处于停产整顿阶段。项目属未批先建项目，建设单位接受了我局的相关处罚，并已结案。项目采砂范围和方案详见环评文本。建设方提供的平江县水利局意见，本项目可补时开采12个月（详见环评文本附件）。禁采期根据当地防汛部门指令调整。根据江西景瑞祥环保科技有限公司编制的环评报告表基本内容、结论以及专家评审意见，在建设单位全面落实环评和本批复提出的各项生态环境保护措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意该项目环评中的环境影响评价结论和生态环境保护措施。

二、你单位应对已建工程存在的环境问题、环境风险，严格落实整改到位，在后期工程建设及营运过程中须按照环境保护“三同时”制度要求，落实报告表提出的污染防治和生态保护要求，并着重做好以下工作：

1、严格按照开发利用方案、水土保持方案和环评文件实施生产，不得擅自变更开采方式。严格控制开采规模，严禁越界开采，防止对矿区附近的生态环境造成影响。引入的采砂方法、工艺、设施装备应符合国家、地方法律法规和产业政策要求，不得引入国家《产业结构调整指导目录》限制类及淘汰类项目。严禁引入采砂工艺落后或淘汰的采砂船，且不得超过规划规定最大功率。采砂期满后，应及时对河滩地和砂场占地范围进行植被恢复。

3、加强水污染防治措施。开采区周边设置防污帘，尽量减小悬浮物对地表水体的影响；各采砂船须配备含油污水、垃圾桶，严禁作业人员的生活污水、船舶上含油污水、生活垃圾等污染物直接排入水体；船舶舱底含油废水经收集上岸处理，定期交由有资质单位处理，严禁外排。生活污水经过化粪池处理后，用作农肥；砂厂道路进行硬化，在砂场四周修建截排水沟，初期雨水、生产废水经沉淀池处理后回用，不外排。

4、废气污染防治工作。项目使用湿式采砂工艺，河砂经开采输送到堆场。砂石堆场设置顶棚和围墙，覆盖防尘布或防尘网，堆场外围设置围挡、防风抑尘网等防风抑尘措施；设置场内喷淋设备，进行洒水抑尘；加强管理确保洒水频率能够抑制扬尘，安排人工及时清扫场区。

5、噪声污染防治工作。优化平面布局与设备选型，对挖掘机、沙船及运输车辆等选用低噪设备、采取减震措施，合理安排作业时间、运输车辆进出时间、路线、车速，严格控制运输车辆鸣笛及超载，不得在午休、夜间进行生产及运输。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348―2008）2类标准要求。

6、固体废物处理工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。废水沉淀池泥沙定期清理综合回收利用；生活垃圾收集后委托环卫部门处置；废机油、废柴油等危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求建设危险废物暂存间，做好“防渗、防腐、防漏”，交有资质单位处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

7、落实环境风险事故防范措施，加强安全生产和环保设施运营管理。建立健全污染防治设施运行管理、监测制度及台帐，配备专职环保管理人员，加强各风险防范措施，防止废水、废油事故性风险排放，确保各项污染防治设施的正常运行；落实环评提出的各项风险防范措施，明确责任人，制订环境事故应急预案，确保污染物处理长期稳定达标，杜绝环境风险事故发生。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇一九年十一月六日