平环批字[2019]10189号

关于年加工异型板材5000m3、建筑板材5000m3建设项目

环境影响报告表的批复

湖南凯利东方高分子工程材料有限公司：

你单位《关于<年加工异型板材5000m3、建筑板材5000m3建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你单位拟于平江县伍市镇长明村建设的石材加工厂，地理坐标东经113.194978度，北纬28.790922度，总占地面积2600㎡，总建筑面积920㎡。主要建设内容有：大切车间、中切车间、荒料堆场、成品堆场、污水沉淀池、压滤机、固废间、废料堆场等。主要生产设备有：大切机、中切机、球形磨光机球形机、除尘雾炮机、污泥压滤机行吊、叉车、变压器等。项目总投资100万元，其中环保投资20.3万元，占总投资的20.3％。项目于2018年3月建成投产，平江县环保局已对其环保配套设施未完善进行了处罚，现业主申请补办环评。项目建设符合国家产业政策，根据湖南振鑫环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，在建设单位认真落实环评报告表提出的污染防治、生态保护和环境风险防范措施，确保污染物长期稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我局同意该项目按照报告表中所列的性质、规模、地点、工艺以及环境保护措施实施建设。

二、你单位应对已建工程存在的环境问题、环境风险，严格落实整改到位，在后期工程建设及营运过程中须按照环境保护“三同时”制度要求，落实报告表提出的污染防治和生态保护要求，并着重做好以下工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，建设厂区雨水及污水管网，完善管网和废水处理设施防渗漏措施。加工车间的生产废水包括除尘喷淋废水、地面冲洗水、压滤沉淀废渣产生的污水等所有生产性废水，收集进入三级沉淀池处理达回用要求后，全部循环回用于生产不得外排；生活污水依托原生活污水处理后用于周边菜地施肥。

2、废气污染防治工作。实行厂区封闭管理，对产尘设备配备粉尘收集或降尘设施，采用湿法作业、喷雾洒水、加强绿化和强化设备运行管理等措施抑制生产性扬尘。原料堆场和临时料场应采取防风蚀和扬尘措施。原料及产品运输产生的道路扬尘，通过对厂区进行硬化、设置车辆冲洗系统和过水槽、洒水、植树绿化、运输车辆降速等措施进行防治。废气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

3、噪声污染防治工作。优化平面布局和设备选型，加工车间采取全封闭措施，不得在车间外进行切割、切片等产生噪声、粉尘污染的作业。对噪声设备采取减振、消音、隔声等措施，加强设备管理及维护，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。合理安排作业时间、运输车辆进出时间、路线、车速，在道路两侧居民集中点严格控制运输车辆鸣笛，减少瞬时噪声影响。

4、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。项目生产过程产生的废石料等一般工业固体废物回收综合利用；循环沉淀池产生的沉淀底渣定期收集，经污泥压滤机处理后资源化综合利用；废渣堆存场所须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求；废机油交由有资质单位回收处置；日常生活垃圾委托环卫部门统一处理。

5、加强厂容厂貌建设和生产现场管理，加强车间地面、设备的防尘保洁，加强厂区美化绿化，保持整洁有序。

6、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物达标排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故的发生，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇一九年十一月二十日