平环批字[2019]10626号

关于平江县木金乡汨罗江清水段河道采砂项目环境影响报告书的批复

平江县阳坪砂场：

你单位《关于<平江县木金乡汨罗江清水段河道采砂项目环境影响报告书>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你单位拟建于平江县长寿镇阳坪村的采砂项目，地理坐标东经113.975119°、北纬28.761483°。项目采用挖掘机分块、分层露天旱采，由自卸式汽车运至砂场进行筛分、洗砂后外售。项目采砂范围和方案详见环评文本。建设方提供了《湖南省河道采砂许可证》（许可证号：平江采砂029号）和平江县水利局对本项目的意见，本项目采砂期为2018年1月25日至2020年2月24日（详见环评文本附件），与规划环评《岳阳市汩罗江干流河道采砂规划（2012-2014）平江段回顾性环境影响评价报告》结论一致。禁采期根据当地防汛部门指令调整。项目属未批先建项目，建设单位接受了我局的相关处罚，并已结案。根据江西景瑞祥环保科技有限公司编制的环评报告书基本内容、结论以及专家评审意见，在建设单位全面落实环评和本批复提出的各项生态环境保护措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意该项目环评

中的环境影响评价结论和生态保护措施。

二、你单位应对已建工程存在的环境问题、环境风险，严格落实整改到位，在后期工程建设及营运过程中须按照环境保护“三同时”制度要求，落实报告书提出的污染防治和生态保护要求，并着重做好以下工作：

1、严格按照开发利用方案、水土保持方案和环评文件实施生产，不得擅自变更开采方式。严格控制开采规模，严禁越界开采，防止对矿区附近的生态环境造成影响。引入的采砂方法、工艺、设施装备应符合国家、地方法律法规和产业政策要求，不得引入国家《产业结构调整指导目录》限制类及淘汰类项目。严禁引入采砂工艺落后或淘汰的采砂船。采砂期满后，须及时对河滩地和砂场占地范围进行植被恢复。

3、加强水污染防治措施。开采区周边须按环评要求设置防污帘，尽量减小悬浮物对地表水体的影响；生活污水经过化粪池处理后，用作农肥，严禁作业人员的生活污水、生活垃圾等污染物直接排入水体；砂厂道路进行硬化，在砂场四周修建截排水沟，初期雨水、生产废水经沉淀池处理后回用，不外排。

4、废气污染防治工作。项目使用湿式生产工艺，河砂经开采输送到砂石加工点原料堆场，堆场设置顶棚和围墙，覆盖防尘布或防尘网，堆场外围设置围挡、防风抑尘网等防风抑尘措施；砂石运输时应采用苫布遮盖，密闭运输，运输车辆限速行驶；设置场内喷淋设备，进行洒水抑尘，通过加强管理确保洒水频率抑制扬尘，安排人工及时清扫场区。

5、噪声污染防治工作。优化平面布局与设备选型，对挖掘机、沙船及运输车辆等选用低噪设备、采取减震措施，合理安排作业时间、运输车辆进出时间、路线、车速，严格控制运输车辆鸣笛及超载，不得在午休、夜间进行生产及运输。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348―2008）2类标准要求。

6、固体废物处理工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。废水沉淀池泥沙定期清理综合回收利用；生活垃圾收集后委托环卫部门处置；废机油、废柴油等危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求建设危险废物暂存间，做好“防渗、防腐、防漏”，交有资质单位处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

7、落实环境风险事故防范措施，加强安全生产和环保设施运营管理。建立健全污染防治设施运行管理、监测制度及台帐，配备专职环保管理人员，加强各风险防范措施，防止废水、废油事故性风险排放，确保各项污染防治设施的正常运行；落实环评提出的各项风险防范措施，明确责任人，制订环境事故应急预案，确保污染物处理长期稳定达标，杜绝环境风险事故发生。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇一九年十二月十日