平环批字[2019]10636号

关于年产1200吨建筑用PVC管材建设项目环境影响报告表的批复

平江县联丰塑业有限公司：

你单位《关于<年产1200吨建筑用PVC管材建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你单位拟于平江县三市镇永安村摇田组建设生产建筑用PVC管材项目。地理坐标：北纬28.365308°、东经113.084981°，总占地面积1056m2 ，总建筑面积1386㎡。项目租赁一栋两层空闲厂房进行生产，利用现有厂房在一层布置上料、挤出成型、包装等生产车间及物料仓库，在二层布置办公综合区及员工宿舍，利用现有的给排水、供电工程，新建废水、废气处理等环保工程。主要生产设备有：螺旋上料机、双螺杆挤出机、真空箱、牵引机、切割机、排水管模具、PVC16-50线管模具、破碎机等（详见环评文本）。项目外购PVC树脂粉、钙粉、稳定剂、氯化聚乙烯、钛白粉、石蜡、硬脂酸等作为原料，通过混合熔融、挤出成型、喷码、切割等制作工艺生产建筑用PVC管材。项目总投资300万元，其中环保投资6.5万元，占总投资的2.17％。项目建设符合国家产业政策，符合三市镇用地规划（详见附件，三市镇政府证明），根据江西景瑞祥环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，在建设单位认真落实环评报告表提出的污染防治、生态保护和环境风险防范措施，确保污染物长期稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我局同意项目按照报告表中所列的性质、规模、地点、工艺以及环境保护措施实施建设。

二、在工程设计、建设和运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，建设厂区雨水及污水管网，完善管网和废水处理设施防渗漏措施。生活污水进入厂区化粪池预处理后后用于周围农田菜地山林施肥。

2、废气污染防治工作。设置集气罩收集产生的废气，破碎粉尘先通过除尘器除尘，收集的粉尘再利用。熔融挤出工序废气经UV光解、活性炭处理，由20米高排气筒排放。外排粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准和无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放限值；HCL的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）排放限值。

3、噪声污染防治工作。合理布局生产设备和安排作业时间，选用低噪声设备，建筑设计采用隔声材料，结合车间环境和建筑物结构材料适当设置吸声壁面和隔声障壁，震动较大的设备采用减震措施。确保厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。产生的废边角料及不合格产品等回用于生产；废活性炭、废油墨瓶等危险固废分类收集暂存在厂区危废暂存间内，委托有危废处理资质的单位处置，并保存好台账；日常生活垃圾、原材料包装物委托环卫部门统一处理。业主应对原材料、固体废物等物资的堆放、贮存场所加强管理；堆放、贮存场所应按照国家的有关要求建设和设置。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物达标排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇一九年十二月十日