平环批字〔2020〕10031号

关于年扩建350万块页岩多孔砖建设项目环境影响报告表的批复

平江县官滩新型建材有限公司：

你单位《关于年扩建350万块页岩多孔砖建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你单位拟于平江县安定镇官滩村建设的页岩多孔砖项目，地理坐标为东经113.655961°、北纬28.661802°。厂区总面积5887.15平方米。生产区、宿舍、食堂、办公区、原料堆场、产品堆场、供电、供水等工程依托厂区现有设施。扩建一条隧道窑用以专门生产新产品页岩多孔砖，扩建的隧道窑占地面积 270 平方米，可实现年生产 350万块页岩多孔砖。项目建设符合国家产业政策，根据海南深鸿亚环保科技有限公司编制的环评报告表的基本内容、结论和专家评审意见，在建设单位全面落实环评和本批复提出的各项生态环境保护措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意该项目环评中的环境影响评价结论和生态环境保护措施。

二、你单位应对已建工程存在的环境问题、环境风险，严格落实整改到位，在后期工程建设及营运过程中须按照环境保护“三同时”制度要求，落实报告表提出的污染防治和生态保护要求，并着重做好以下工作：

1、加强水污染防治措施。生活污水经化粪池处理后用于周边农林灌溉。

2、废气污染防治工作。隧道窑废气经脱硫除尘系统处理后通过38米高的烟囱排放；生产车间进行密闭，破碎、筛分粉尘通过集气罩收集后由袋式除尘器处理；原料库进行密闭处理，通过洒水降尘、限制车速、车辆运输加盖篷布来降低粉尘排放。外排废气符合《砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)中的表2规定及企业边界粉尘无组织排放浓度限值的要求。

3、噪声污染防治工作。选用低噪设备、采取减震措施，合理安排作业时间、运输车辆进出时间、路线、车速，严格控制运输车辆鸣笛及超载，不得在夜间进行生产及运输。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348―2008）2类标准要求。

4、固体废物处理工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。不合格产品、隧道窑灰渣、脱硫渣、收集后综合利用或回收生产。生活垃圾收集后委托环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

7、落实环境风险事故防范措施，加强安全生产和环保设施运营管理。严格按照设计的开采台阶高度及开采边坡角分层开采并控制分层高度，超高地段在未按照设计和规程要求处理前不得开采。落实环评提出的各项风险防范措施，明确责任人，制订环境事故应急预案，确保污染物处理长期稳定达标，杜绝环境风险事故发生。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二〇年一月五日