平环批字〔2020〕10041号

关于平江冬桂园水泥制品加工有限公司年产1500万块水泥砖建设项目环境影响报告表的批复

平江冬桂园水泥制品加工有限公司：

你单位《关于<平江冬桂园水泥制品加工有限公司年产1500万块水泥砖建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你单位拟建于平江县梅仙镇高义村十组的水泥砖建设项目,地理坐标东经（113°58'26.87"、北纬28°83'20.96"），总占地面积1381平方米。主要建设内容：加工生产车间、原料堆放区、办公宿舍楼、公用工程、环保工程等。主要生产设备：配料机、搅拌机、砌块成型机、叠板机、水泥筒仓煤、灰筒仓、叉车等。购买原材料水泥、砂子、石粉、粉煤灰加水搅拌、挤压成型后制作成水泥砖块。项目总投资90万元，其中环保投资35.7万元，占总投资的39.67％。根据海南深鸿亚环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作。

1、施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；使用商品混凝土，采取洒水、篷布覆盖和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中产生的粉尘对环境污染；加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护，减少对环境的影响；建筑垃圾运送至建设工程基础填方、洼地填筑综合利用或运送至指定消纳场填埋，禁止随意倾倒；施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则。场地初期雨水收集初期雨水池后用作厂区洒水抑尘或生产用水回用。生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边农田灌溉。

3、废气污染防治工作。水泥筒仓和粉煤灰筒仓产生的粉尘经内部配套的布袋除尘器处理后通过筒仓顶部排气孔外排；投料产生的粉尘经集气罩收集由布袋除尘器处理后通过15高排气筒排放；粉尘废气符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1中排放限值及表3无组织排放限值要求。装卸粉尘通过设置封闭厂房，安装喷淋装置喷淋抑尘，厂区进行洒水抑尘。食堂油烟经抽油烟净化机处理后，通过专用油烟管道引致屋顶排放。符合《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）要求。

4、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。生产固废收集后作为生产原料回用；生活垃圾集中收集，委托环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

5、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准的要求。

6、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物达标排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文本及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二〇年一月五日