平环批字〔2020〕10050号

关于福寿山森林公园林区道路工程建设项目环境影响报告表的批复

湖南省平江县福寿国有林场：

你单位《关于<福寿山森林公园林区道路工程建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你单位拟于平江县福寿山森林公园内建设的公路工程，起点位于福寿山森林公园西侧边界处（经度113.763051°、纬度28.489301°），终点接平江抽水蓄能电站上水库区（经度113.766944°、纬度28.474882°）。项目采用两车道等外公路的标准，设计行车速度15km/h，公路全长3.56km，路基宽度7.5m，路面宽度6.5m。利用老路线位总长约1.67km，占总长度的46.9%。路面采用水泥混凝土铺设，全线建设有隧道工程1座，涵洞工程10道，排水防护工程，公路配套工程等。工程总投资11327万元，预计2020年9月开工，2022年3月底建成通车。根据长沙振新环境保护开发有限公司编制的环评报告表的基本内容、结论和专家评审意见，在建设单位全面落实环评和本批复提出的各项生态环境保护措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意该项目环评中的环境影响评价结论和生态环境保护措施。

二、在工程设计、建设和运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、工程建设应按国家相关的法律法规，做好土地调整、拆迁安置、水土保持、基础设施、文物保护等工作。落实各项污防措施，做好老路改造“以新带老”工作。

2、做好生态环境保护工作。优化道路布线和工程方案，须遵循“保护第一、依山就势、顺势而为，宜宽则宽，宜窄则窄”的原则，尽量利用原有路基，尽可能避免削山扩宽路基作业；尽可能维持现状，保持原有的生态环境。项目不设置取土场，弃土运送至湖南平江抽水蓄能电站弃渣堆存场处理。做好路基边坡等护坡、排水、绿化、平整工程，加强道路绿化与景观设计，做到与周围景观相协调，并防止带入外来物种。

3、加强废水污染防治工作。按报告表中要求规范处置施工废水，施工场地设置隔油池、沉淀池，各类施工废水经收集隔油、沉淀处理后全部回用，不外排；项目施工人员生活污水经处理后，用于农田施肥。优化桥梁、涵洞施工工艺，选择合适施工时期等，避免对地表水环境造成影响。施工弃渣按环评文本要求处置。

4、落实扬尘污染防治措施。项目不设置沥青、混凝土搅拌站，沥青和混凝土全部外购。加强施工场地及土石方运输车辆管理，严禁大风、大雨等恶劣天气施工，渣土实行封闭运输；合理布置施工营地、材料堆场，采取设置围档、物料遮盖、车辆清洗、洒水抑尘等措施，有效防止物料洒落或施工扬尘污染。营运期加强路面养护和绿化维护。

5、落实噪声污染防治工作。科学制定施工计划和运输方案，合理选取车辆运输时间、路线，采用低噪声设备、先进施工工艺和合适的施工方式，集中居民区的施工场地设临时的隔声屏障，加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护，禁止噪声较强的机械夜间施工，减少噪声扰民。运营期在居民集中区路段适时设置禁鸣、限速等标牌，实施运营期噪声跟踪监测计划，并预留环保经费，结合监测结果适时完善噪声污染防治措施。配合地方政府按规划要求控制沿线土地使用。

6、开展施工期环境监理工作，确保各项环保措施及时实施。制定全线交通事故环境应急预案，落实应急措施，防范交通事故引发的环境污染风险。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二〇年一月二十三日