平环批字〔2020〕10102号

关于年产7200吨环保生物质燃料压块（颗粒）建设项目环境影响报告表的批复

平江县华辉生物燃料有限公司：

你单位《关于<年产7200吨环保生物质燃料压块（颗粒）建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你单位拟于平江县板江乡流江村建设的生物质燃料项目，中心地理坐标北纬29.006150°、东经113.655447°，总占地面积3564平方米，总建筑面积2386平方米。主要建筑内容包括：主体工程内设生产车间、仓库、办公室，供水、供电等公用工程，废气处理系统等环保工程，以及其他相关工程。主要生产设备有：热风炉、地埋式粉碎机、滚筒烘干机、高压离心风机、绞龙输送机、滚龙机、制粒机、冷却室、包装机、小型装载机等。项目外购锯末、木材边角料、秸秆、竹粉（条）、谷壳作为原材料，通过破碎筛分、烘干、压缩成型等工序，制作成生物质燃料。项目总投资200万元，其中环保投资10万元，占总投资的5％。项目建设符合国家产业政策，根据长沙振新环境保护开发有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，在建设单位全面落实环评和本批复提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制，我局同意建设。

二、在工程设计、建设和运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；采取洒水、篷布覆盖、硬化路面、清洗运输车辆和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中产生的粉尘对环境污染；加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护，减少对环境的影响；建筑垃圾运送至建设工程基础填方、洼地填筑综合利用或运送至指定消纳场填埋，禁止随意倾倒；施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。喷淋除尘废水进入池沉淀沉淀后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周围农田菜地山林施肥。

3、废气污染防治工作。生产车间采用密闭设计，破碎机采取地埋式密闭输送装置，使用引风机收集产生的粉尘，经布袋除尘暂存于密闭的干粉房，外排粉尘废气须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中污染源无组织排放标准；热风炉产生的废气经废气处理设施处理达《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃煤锅炉特殊排放限值标准，通过15米高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化装置处理达饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）中规定的标准限值要求后排放。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，合理安排工作时间，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对破碎筛分机、风机等主要的声源设备采取隔声、减振、消声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

5、固体废物管理工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。除尘器收集的粉尘、不合格产品回用于生产；燃烧后的炉渣外售综合处理；粉尘渣回收生产线利用；生活垃圾、石膏渣委托环卫部门清运处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

6、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物达标排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

7、污染物排放总量控制为：二氧化硫≤0.17吨/年、氮氧化物≤0.14吨/年。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二〇年二月六日