平环批字〔2020〕10132号

关于平江县天岳新区创新创业园三期建设项目环境影响报告表的批复

平江天岳工业区建设开发投资有限公司：

你单位《关于平江县天岳新区创新创业园三期建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。根据平江县人民政府办公室关于《平江县开展区域性评估试点工作实施方案》的要求，经研究，批复如下：

一、你单位“平江县天岳新区创新创业园三期建设项目”又是岳阳市创新创业园区 “135”工程重点推进的园区标准化厂房建设项目（以下简称：创业园），拟于平江县东兴北路与仙江路交汇处东北角建设，地理坐标为东经113.610628°、北纬28.712286°。项目总用地面积56633平方米，总建筑面积114870平方米。主要建设内容包括6栋6层标准化厂房、门卫室、垃圾房等其他建筑，以及相关给排水、绿化、道路、电力、电讯等配套设施。创业园总体产业定位为电子信息产业和电子装配制造产业等制造业，主要有通信设备、仪器仪表及文化、办公用机械制造业；计算机及其他电子设备制造业；电气机械及器材制造业等（详见环评文本）。根据湖南振鑫环保科技有限公司编制的环评报告表的基本内容、结论和专家评审意见，在建设单位全面落实环评和本批复提出的各项生态环境保护措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意该项目环评中的环境影响评价结论和生态环境保护措施。

二、创业园在工程设计、建设和运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、生态影响减缓措施。严格控制施工作业面积，工程开挖、临时施工场所等进场前，应对场地表土层进行保护，以便施工后期的场地绿化和植被恢复；施工完成后应立即进行绿化措施和生态恢复；临时堆土场及其坡脚做好防护措施；严禁将施工废水、施工垃圾和生活垃圾向河道倾倒排放，确保周边水体水质安全。

2、加强废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，规范建设雨水及污水管网。按报告表中要求规范处置施工废水，施工场地设置隔油池、沉淀池，各类施工废水经收集隔油、沉淀处理后全部回用，不外排；生活污水隔油池、化粪池处理后进入金窝污水处理厂。

3、大气污染防治措施。工程不设置混凝土拌合站，所用混凝土全部外购，经专用车辆运至施工现场使用。设置硬质围挡，采取覆盖、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效的防尘降尘措施；避免大风天气作业，减少物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中产生的粉尘对环境的污染；全面推广使用电、太阳能、天然气等清洁能源；设餐饮油烟排放专用通道，餐饮油烟废气经油烟净化器处理后经专用通道引至高空排放。备用发电机应采取隔音远离居民点等措施，其运营废气按国家规范经专用通道引至高空排放。

4、落实噪声污染防治工作。科学制定施工计划和运输方案，合理选取车辆运输时间、路线，采用低噪声设备、先进施工工艺和合适的施工方式，集中居民区的施工场地设临时的隔声屏障，加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护，禁止噪声较强的机械夜间施工，减少噪声扰民。

5、固体废物污染防治。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运或资源化处理；今后运营过程中，如企业有废机油等危险固废产生，须设置专门暂存库，委托有资质的单位处置；生活垃圾经收集后，委托当地环卫部门处理。

6、严格环境准入。创业园产业定位为电子信息产业和电子装配制造产业等制造业。创业园禁止引入的负面清单：国家及地方规定淘汰类、限制类产业和不符合创业园产业规划、预处理水质达不到本项目接管要求的企业，使用燃煤锅炉和使用高毒性、不符合环保要求的油漆、稀释剂等原辅料企业，电镀、焦化、冶炼等高污染、高耗能、高污染排放企业，涉及重金属排放、化工类及高污染排放项目。入驻创业园的项目按“区域评估”改革要求实施“标准化+承诺制”审批。

7、环境风险及环境管理工作。入园企业须加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物达标排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二〇年二月六日