平环批字〔2020〕10154号

关于年开采10.5万吨砖瓦用砂岩建设项目环境影响报告表的批复

平江县跃进页岩机砖厂：

你单位《关于年开采10.5万吨砖瓦用砂岩建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你单位拟于平江县长寿镇太平村建设的砂岩开采项目，地理坐标为东经113.948467°、北纬28.713597°。矿区准采标高+140m～+115m，准采面积109平方米。主要建设内容有露天开采区、截洪沟、排水沟、沉淀池、除尘系统、噪声治理等。砂岩堆场、办公区、供电、供水等工程依托跃进页岩机砖厂。项目为砂岩矿开采，露天开采工艺，开采后的砂岩作为原材料直接运至南侧平江县跃进页岩机砖厂。项目于2012年6月建成投产，符合环办环评[2018]18号“未批先建违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，依法不予行政处罚”的情形，免予处罚。项目建设符合国家产业政策，根据湖南振鑫环保科技有限公司编制的环评报告表的基本内容、结论和专家评审意见，在建设单位全面落实环评和本批复提出的各项生态环境保护措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意该项目环评中的环境影响评价结论和生态环境保护措施。

二、你单位应对已建工程存在的环境问题、环境风险，严格落实整改到位，在后期工程建设及营运过程中须按照环境保护“三同时”制度要求，落实报告表提出的污染防治和生态保护要求，并着重做好以下工作：

1、严格按照开发利用方案、水土保持方案和环评文件实施生产，不得擅自变更开采方式，严格控制开采规模，严禁越界开采，防止对矿区附近的生态环境造成影响。加强矿区边坡、截水沟、排水沟、护坡等建设，实施边开采、边治理、边恢复的生态保护与恢复措施。

2、加强矿区生态环境保护。项目宜实施“剥离—排废土石—造地—复垦”一体化技术，分阶开采，加强矿区沉淀池、边坡、截水沟、排水沟、护坡及拦渣坝等建设，防范矿区的水土流失，排土场进行围挡，堆放高度应低于围挡高度，避免发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。严格按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》（HJ 651—2013），依据矿区矿山地质环境保护与恢复治理方案，科学制定并实施矿区生态恢复计划，采取边开采、边治理、边恢复的方式。利用剥离的废土石对矿山开采形成的采坑进行回填及表层覆土，并进行植树造林。矿山服务期满后，应及时进行场地平整和覆盖表层土并恢复植被等有效的矿区生态恢复措施。

3、加强水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流”原则，规范建设截排水和废水回用处理系统，提高废水回用率，排水沟及沉淀池均采取硬化处理，做到防渗防漏；生产废水经沉淀处理后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农林灌溉。

4、废气污染防治工作。控制开挖扬尘、装卸扬尘，在产尘点采取洒水抑尘的措施；加强车辆运输管理，对矿区道路采取洒水降尘、及时清扫、降低汽车行驶速度等措施减少运输扬尘。确保厂界外排废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。

5、噪声污染防治工作。优化平面布局与设备选型，对水泵、运装载机等选用低噪设备、采取减震措施，合理安排作业时间、运输车辆进出时间、路线、车速，严格控制运输车辆鸣笛及超载，不得在夜间进行生产及运输。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348―2008）2类标准要求。

6、固体废物处理工作。严格按照《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）中的相关要求对排土场进行设计和管理，废土堆存于排土场内，确保安全稳定堆存处置；废水沉渣定期清理综合回收利用；生活垃圾收集后委托环卫部门处置；废机油采用专门容器收集暂存在危废间，委托有处理资质的单位处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

7、落实环境风险事故防范措施，加强安全生产和环保设施运营管理。严格按照设计的开采台阶高度及开采边坡角分层开采并控制分层高度，超高地段在未按照设计和规程要求处理前不得开采。落实环评提出的各项风险防范措施，明确责任人，制订环境事故应急预案，确保污染物处理长期稳定达标，杜绝环境风险事故发生。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二〇年二月十七日