平环批字〔2020〕10185号

关于平江县丽江田园综合体一期建设项目

环境影响报告表的批复

湖南碧城农业综合开发服务有限公司：

你单位《平江县丽江田园综合体一期建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你单位拟于湖南省平江县加义镇丽江村建设的丽江田园综合体一期项目，地理坐标经度113.894083°，纬度28.620241°。项目占地面积258亩，建筑面积6400平方米，总投资7000万元,其中环保投资675万元，占总投资的9.6％。主要建设内容：建设1栋2层综合服务中心，建筑面积1700㎡，1栋2层美丽乡村艺术馆，建筑面积600㎡，1栋2层团建娱乐基地体验中心，建筑面积1000㎡，4栋2层精品院落民宿，建筑面积1600㎡，改造5栋民俗街村民合作民宿，建筑面积1500㎡，现代农业示范基地100亩，美化建设2公里沿河风光带，以及新建改建车位220个，修缮道路2公里，景观绿化面积10万平方米等配套设施。项目建设符合国家产业政策，根据湖南绿鸿环境科技有限责任公司编制的环评报告表的基本内容、结论和专家评审意见，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设、运行过程中须严格落实报告表提出的污染防治和生态保护要求，并着重做好以下工作：

1、废水污染防治工作。施工期废水采用隔油池、沉淀池处理后场回用。运营期餐饮废水经隔油池预处理、生活废水采用分片区生态污水处理设施（格栅沉砂池→水解酸化填料床→高速生物滤池→生态滤池）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后用于项目绿化及农灌用水。

2、废气污染防治工作。施工期采取设置围挡、定期清扫、洒水抑尘、物料堆场遮盖等扬尘控制措施，并避免大风等恶劣天气施工，保障施工场地周边环境达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。食堂餐饮油烟经油烟净化器处理后达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相应标准后通过油烟专用烟道引至屋顶高空排放。

3、噪声污染防治工作。施工期选用低噪设备、采取减震措施、合理安排作业时间等，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2001）中规定的限值。运营期应控制汽车进出停车场速度、夜间禁止鸣笛，加强对商业活动的管理，在项目区域内张贴禁止大声喧哗的标志;配套设备噪声采取距离衰减、建筑隔音、减震处理，确保运营期噪声排放满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准限值要求。

4、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。施工中挖填方必须做好土石方动态平衡，做好弃渣等综合利用。运营期产生的污泥、滤材经固废间暂存后运送至垃圾填埋场;废弃农药包装物设置暂存室收集委托有资质单位处置；化肥包装物回收利用;生活垃圾收集后委托环卫部门处置。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设立专门的环保机构，配备专人负责环保工作，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，落实各项风险防范措施，明确责任人，制订环境事故应急预案，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二〇年四月七日