平环批〔2020〕20290号

关于湖南赛特鑫精密模具有限公司年加工200吨塑胶制品及75套模具建设项目的批复

湖南赛特鑫精密模具有限公司：

你单位《关于<年加工200吨塑胶制品及75套模具建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南赛特鑫精密模具有限公司年加工200吨塑胶制品及75套模具建设项目拟建于平江县城关镇天岳新区,地理坐标为东经113.3622°、北纬28.423585°，项目占地面积为1000㎡，租用平江县飞天鹰电子科技有限公司一楼闲置厂房。主要建设内容为生产车间、办公室、更衣室、公共卫生间、原料仓库、成品仓库、公用工程及有机废气处理系统、水塔及循环水池等环保工程。项目主要设备有注塑机、混色机、烘料机、循环水泵、破碎机、打包机、冰水机、空压机、火花机、线切割、铣床、钻床、磨床、电脑锣等。项目外购塑胶颗粒为原料，通过混合，烘干、注塑成型、冷却、修整等工序，制作而成。项目劳动定员30人，全年工作300天。项目总投资300万元，其中环保投资30万元，占总投资的10％。根据深圳华越环境技术咨询有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意该项目按照环评报告表所列的内容、规模、工艺、地点建设。

二、项目在建设和营运过程中必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作。

1、废水污染防治工作。按照“雨污分流、污污分流”的原则，合理布设雨水、污水管网。项目营运期生产废水经处理后循环利用，不外排。雨水经收集后排入园区雨水管网。生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，通过园区污水管网接入平江县金窝污水处理厂集中处理后达标排放。

2、废气污染防治工作。注塑过程中产生的有机废气经集气管收集+活性炭吸附处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2105）的排放限值后经15米高的排气筒排放。

3、噪声污染防治工作。尽量采用低噪声设备，合理平面布置，对高噪声设备采取隔声、消声、减振等措施，合理安排生产时间，项目厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。边角料、不合格产品均回收利用；生活垃圾、废包装料委托环卫部门统一处置；废机油、废活性炭等危险废物，统一收集至危废暂存间暂存后交由有资质单位进行处置。业主应对原材料、废弃物等物料的堆放、贮存场所加强管理。堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设立专门的环保机构及环保人员，加强各类生产设备及污防设施的检修、保养及管理人员培训，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各污染防治设施正常运转，各污染物稳定达标排放。制定和落实各项风险防范及应急处理措施，储备好相关应急物资并组织演练，确保周边环境安全。

6、项目总量控制指标为：挥发性有机物≤18.8公斤/年。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收并申请排污许可证，手续齐全后方可正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二〇年五月二十九日