平环批字〔2020〕20270号

关于平江县范固加油站建设项目环境影响报告表的

批复

湖南三科新能源有限公司：

你单位《关于<平江县范固加油站建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你单位拟于平江县余坪镇范固村建设的加油站项目，地理坐标经度113.513255°，纬度28.813689°，项目占地面积2400.6平方米，总建筑面积554.51平方米。主要建设内容为：设置埋地卧式油罐4个（包括1个50m3柴油罐，3个汽油罐容积分别为30m3、45m3、50m3）、加油机4台、加油罩棚1座、站房1栋、辅助用房1栋、全自动洗车机1套、公用工程、环保工程等。项目属于二级加油站，主要经营销售92#、95#、98#汽油和0#柴油成品油，年最大销售量约1500吨（其中汽油1000吨，柴油500吨）。项目总投资2000万元，其中环保投资40万元，占总投资的2％。项目建设符合国家产业政策，符合《岳阳市成品油零售体系“十三五”发展规划》。根据湖南天瑶环境技术有限公司编制的环评报告表的基本内容、结论和专家评审意见，在建设单位全面落实环评和本批复提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制，我局同意建设。

二、在工程设计、建设和运营过程中，严格按照建设项目环境保护

“三同时”规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；采取洒水、篷布覆盖、硬化路面、清洗运输车辆和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中产生的粉尘对环境污染；加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护，减少对环境的影响；建筑垃圾可用作基础填方、洼地填筑等综合利用或运送至指定消纳场填埋，禁止随意倾倒；施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。

2、加强废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设雨水及污水管网。加强对储油罐和输油管线的防渗漏措施，确保无跑、冒、滴、漏现象发生，防止因油品泄露发生污染地表水、地下水及土壤的污染事故。地面清洗废水、洗车废水、初期雨水收集进入三级隔油沉淀池，隔油、沉淀处理后回用不外排；生活污水经化粪池处理后，用于周边农林灌溉。

3、废气污染防治工作。建埋地式储油罐，确保储油罐有良好的密闭性。卸油、加油、储油罐必须安装油气回收装置，油气回收装置废气达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气浓度排放限值、无组织排放的非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准；厂界内无组织排放的有机废气达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值。发电机尾气由专用烟道引至屋顶高空外排，达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求。

4、落实噪声污染防治工作。加强出入加油站内的机动车辆的管理，采用限速、禁鸣等措施降低车辆噪声。通过合理布局，做好隔声、减振，采用低噪声设备，加强对设备的保养，加强站区绿化建设等措施来降低噪声排放，保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

5、固体废物处理工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。加强清罐期间的环境管理，清罐产生的油渣、隔油池油污、油泥等固废应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求规范设置暂存场所，定期委托有处理资质的单位处置，危险废物转移实施联单管理制度，产生和外运必须按要求备有台帐，并上报环保部门。废弃油抹布、劳保用品按豁免规定与日常生活垃圾一并收集委托环卫部门处理。

6、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理、监测制度及台帐，配备专职环保管理人员，确保各项污染防治设施正常运行，同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，经验收合格后方可正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二〇年五月二十九日