平环批[2020]20501号

关于年加工15万吨建筑垃圾及矿山废料机制砂石项目环境影响报告表的批复

平江县平浏建材加工有限公司：

你单位《关于<年加工15万吨建筑垃圾及矿山废料机制砂石项目环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你单位拟于平江县安定镇白毛塅村（坐标东经113°35'50.98"，北纬28°31'0.59"）建设的建筑垃圾及废料机制砂石加工项目，总占地面积4000m2。主要建设内容：主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程等。主体工程为钢结构碎石生产车间1200m2和钢结构机制砂车间600m2；辅助工程为办公室300m2、小型食堂50m2、配电房15m2、磅房30m2；储运工程为建筑垃圾堆场500m2、矿山废料堆场300m2、碎石堆场200m2、砂料堆场240m2。项目仅对周边建筑垃圾及矿山废料进行加工等资源化综合利用，不进行砂石原料的开采。项目总投资650万元，其中环保投资80万元，占总投资的12.3％。根据重庆九天环境影响评价有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作。

1、施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；场地应定时洒水，篷布覆盖和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放等过程中产生的粉尘对环境污染；加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护，严禁发生抛、洒、滴、漏现象，减少对环境的影响；建设垃圾、工程渣土不能及时清运的，必须设置临时堆放场，并采取围挡、覆盖等防尘措施，禁止随意倾倒；施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。洗砂废水经沉淀池+沉淀塔+压滤机处理后循环回用，不外排；洗车废水经沉淀池沉淀后回用于洗车不外排；生活污水经隔油池+化粪池处理后作为农肥用于周边林地施肥。

3、废气污染防治工作。生产车间和产品储库全封闭设计、地面硬化、全封闭物料输送皮带、破碎机和筛分机等产尘设备配套喷雾降尘装置；装卸、堆放、道路扬尘等粉尘采取洒水抑尘、防尘布遮盖；项目外排粉尘废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放浓度限值。食堂油烟经油烟净化器处理后达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求。

4、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。污泥压滤渣和收集的粉尘作砖厂制砖原料综合利用，不外排；生活垃圾集中收集，委托环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

5、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，加装减振垫、厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

6、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文本及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收并申请排污许可证，手续齐全后方可正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二〇年八月二十七日