平环批[2020]10644号

关于湖南荣泰新材料科技有限公司年产2万吨云母制品扩建项目环境影响报告表的批复

湖南荣泰新材料科技有限公司：

你单位《关于<湖南荣泰新材料科技有限公司年产2万吨云母制品扩建项目环境影响报告表>申请全文公示和环评批复的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南荣泰新材料科技有限公司年产2万吨云母制品扩建项目拟建于湖南平江高新技术产业园区（湖南荣泰新材料科技有限公司现有厂区内预留地）（项目中心地理坐标东经113°16′28.01″，北纬28°46′56.39″）。项目占地面积为40993.2平方米，建筑面积为19902.33平方米，项目主要产品为云母板（15000t/a）和云母带（5000t/a）。主要建设内容包括：云母板生产车间、云母带生产车间、产品仓库、原料仓库、辅助材料仓库、埋地罐区、生物质导热油炉房、应急池等其他配套设施及辅助设施。项目原辅材料主要包括：云母纸、无碱玻璃纤维布、有机硅树脂、甲苯、甲醇等。项目总投资2000万元，其中环保投资517.5万元，占总投资的2.59％。根据湖南佳蓝检测技术有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作。

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目生产废水经处理后循环利用，不外排；生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级排放标准后通过工业园污水管网进入工业园污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。云母板生产车间及云母带生产车间产生的有组织有机废气经二级活性炭吸附装置+UV光解处理达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2限值要求通过2根15m高排气筒排放，无组织有机废气及无组织颗粒物经处理后达标排放；导热油炉、蒸汽锅炉采用生物质颗粒作燃料，废气经旋风过滤器+布袋除尘器+水膜除尘脱硫器处理后达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放限值标准后通过排气筒高空排放；食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中限值标准后排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。废包装材料、废边角料、不合格产品等一般固废经收集后外售或回收利用；废导热油由厂家更换后带走；废活性炭、废机油、废润滑油等危险废物经收集后暂存于厂区危废暂存间，及时委托有资质单位处置；生活垃圾经收集后，交由环卫部门统一处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，加装减振垫、厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工厂企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文本及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、污染物排放总量控制指标：二氧化硫≤1.6吨/年、氮氧化物≤14.6吨/年。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施开展环境保护验收和排污许可工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二〇年十月九日