平环批[2020]00659号

关于年产50万㎡轻质节能墙板建设项目环境影响报告表的批复

湖南飞乐格斯装配科技有限公司：

你单位《关于<年产50万㎡轻质节能墙板建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评批复的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南飞乐格斯装配科技有限公司年产50万㎡轻质节能墙板建设项目拟建于平江高新技术产业园湖南金凤凰建材家居集成科技有限公司G栋一楼（项目中心地理坐标东经113.285941°，北纬28.776330°）。项目租赁湖南金凤凰建材家居集成科技有限公司G栋东侧2240㎡钢构厂房作为生产车间，建设1条生产线，项目建成后，可形成年产50万㎡轻质节能墙板生产规模，同时租赁钢构厂房外侧1200㎡空地作为产品堆放区。项目原辅材料主要包括：面板、水泥、粉煤灰、可发性聚笨乙烯、添加剂、水性脱模剂等。生产工艺流程主要包括五个部分：原料配比、发泡、搅拌、模具组装及面层组装、构件成型及养护。项目总投资1500万元，其中环保投资23万元，占总投资的1.5％。根据湖南森思生态环保有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作。

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水经沉淀池收集后回用于生产，不外排；生活污水经园区化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准后，通过园区污水管网，进入平江工业园区污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后最终汇入泪罗江。

2、废气污染防治工作。搅拌粉尘经集气罩+布袋除尘器处理达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值由15m排气筒排放；筒库顶呼吸和库底粉尘通过筒顶自带除尘器收集处理达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值后排放；柴油蒸汽发生器燃烧废气经处理达标后经不低于8m的烟气管道排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。沉淀池沉渣、边角料、不合格品、除尘器收集粉尘收集后全部回用于生产，不外排；废脱模剂经收集后交由厂家回收，不得形成二次污染；生活垃圾经收集后，交由环卫部门统一处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，加装减振垫、厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文本及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、污染物排放总量控制指标：二氧化硫≤0.0153吨/年、氮氧化物≤0.0306吨/年。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施开展环境保护验收和排污许可工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二〇年十月十三日