平环批[2020]00708号

关于4t/h生物质蒸汽锅炉建设项目环境影响报告表的批复

平江县华文食品有限公司：

你单位《关于<4t/h生物质蒸汽锅炉建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评批复的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县华文食品有限公司4t/h生物质蒸汽锅炉建设项目拟建于湖南平江高新技术产业园区平江县华文食品有限公司内（地理坐标位置为：东经113.2522°，北纬28.7725°）。因厂区鱼制品生产线油炸工序温度需控制在200℃左右，现有2台导热油锅炉由于设备严重老化，供热能力不能稳定满足油炸工序用热要求，且导热油锅炉运行过程中存在导热油泄漏以及发生火灾等环境风险，而现有的15t/h蒸汽锅炉属于低压锅炉，达不到厂区油炸工序用热要求。因此，平江县华文食品有限公司拟在综合辅助用房内（15t/h蒸汽锅炉旁）新建1台4t/h中压蒸汽锅炉，用于替代厂区现有的2台1.9MW导热油锅炉，4t/h锅炉投产稳定运行后，现有2台1.9MW导热油锅炉停用并拆除。项目总投资150万元，其中环保投资41.4万元，占总投资的27.6％。根据湖南瑜楚环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。

二、建设单位在工程设计、建设和运行管理中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实专家及环评报告表中提出的各项污染防治、生态保护等措施，着重注意以下问题：

1、加强废水污染防治工作。按照“雨污分流、污污分流”的原则，合理布设雨水、污水管网。项目运营期间的生产废水主要为锅炉排污水、软水装置浓水。软水装置浓水优先回用于碱液脱硫除尘系统，余下部分经厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4的三级标准后，进入园区污水处理厂进行深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。锅炉排污水全部回用于脱硫除尘装置，不外排。

2、废气污染防治工作。生物质锅炉采用成型生物质颗粒作燃料，废气经布袋除尘器+碱液脱硫除尘处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值的要求后，通过40米高烟囱排放。

3、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取隔声、消声、减振、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达标排放。

4、固体废物处理工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。锅炉燃料灰渣和锅炉除尘灰渣经收集后交园区物业统一清运处置。

5、环境管理和环境风险防范工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，制定有关环境风险防范措施和突发性事故应急处理预案，加强环保设施运行管理与维护，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物长期稳定达标排放。

6、本项目污染物排放总量控制指标：化学需氧量≤0.046吨/年、氨氮≤0.007吨/年、二氧化硫≤0.18吨/年、氮氧化物≤3.82吨/年。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施开展环境保护验收和排污许可工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二〇年十一月二日