平环批[2020]10714号

关于年产4000吨云母板、2000吨云母带、1000吨云母加工件建设项目环境影响报告表的批复

平江华众新材料科技有限公司：

你单位《关于<年产4000吨云母板、2000吨云母带、1000吨云母加工件建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评批复的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

- 平江华众新材料科技有限公司年产4000吨云母板、2000吨云母带、1000吨云母加工件建设项目拟建于湖南省岳阳市平江县平江高新技术产业园区兴旺路南侧（项目中心地理坐标东经113.293183，北纬28.786335）。项目占地面积为11588.4平方米，总建筑面积为6700平方米。项目购买原湖南瑞亿新材料科技有限公司已建厂房作为过渡生产场所，项目构筑物均为已建建筑，仅需进行装修及设备安装，不新增构筑物。项目原辅材料主要包括：云母纸、玻璃纤维布、OPE膜、有机硅树脂等；主要生产设备包括配胶机、压机、剪板机、分切机、塔盘机、覆膜机、雕刻机等。项目总投资5000万元，其中环保投资209.5万元，占总投资的4.19％。根据湖南智盛翰海环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。

二、建设单位在工程设计、建设和运行管理中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实专家及环评报告表中提出的各项污染防治、生态保护等措施，着重注意以下问题：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级排放标准后通过工业园污水管网进入工业园污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。蒸汽发生器采用天然气作燃料，燃烧废气经处理达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3大气污染物特别排放限值标准后通过15米高排气筒排放；云母带车间、云母板车间、云母板热压产生的有机废气经处理达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中标准后达标排放；云母加工件加工粉尘经集气罩+布袋除尘处理达到《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后通过15米高排气筒排放；产生的无组织废气经处理后达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中标准要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1中的标准要求后达标排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。废包装、边角料、不合格品等一般固废经收集后外售或回收利用；废有机硅树脂胶渣及其包装材料、废活性炭等危险废物经收集后交由有资质单位处置；生活垃圾经收集后，交由环卫部门统一处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，加装减振垫、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文本及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、污染物排放总量控制指标：二氧化硫≤0.192吨/年、氮氧化物≤0.898吨/年。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施开展环境保护验收和排污许可工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二〇年十一月十七日