平环批[2020]00799号

关于湖南四叶草家具有限责任公司年产5000套家具、5000套木门建设项目环境影响报告表的批复

湖南四叶草家具有限责任公司：

你单位《关于<湖南四叶草家具有限责任公司年产5000套家具、5000套木门建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评批复的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南四叶草家具有限责任公司年产5000套家具、5000套木门建设项目拟建于平江县安定镇工业新区（地理坐标位置为：东经113.644187°，北纬28.574742°）。项目租赁平江县腾飞伟业企业孵化公司的闲置厂房一层及二层进行项目生产，占地面积3500平方米。主要建设内容包括：木工车间、油漆车间、包装车间、油漆仓库、危废暂存间、食堂、办公区、职工宿舍以及公用工程等。项目原辅材料主要包括：油漆、水性漆、聚氨酯固化剂、聚氨酯稀释剂、免漆板材、原木板材、封边条等。项目总投资800万元，其中环保投资120万元，占总投资的15％。根据联合泰泽环境科技发展有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。

二、建设单位在工程设计、建设和运行管理中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实专家及环评报告表中提出的各项污染防治、生态保护等措施，着重注意以下问题：

1、加强废水污染防治工作。按照“雨污分流、污污分流”的原则，合理布设雨水、污水管网。项目喷漆废水经喷漆废水处理机处理后回用，不外排。食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4三级标准及安定镇污水处理厂接管标准后通过污水管网排入平江县安定镇污水处理厂集中处理。

2、废气污染防治工作。调漆、喷漆工艺产生的有机废气、漆雾经水帘+三级活性炭吸附处理达到相关标准后经15米排气筒排放；平压刨、车床以及砂光工序产生的粉尘通过引风机吸收进入管道，经由布袋除尘器处理，断料、开板、打眼、木磨等工序产生的粉尘由设备自带吸尘器处理吸收，进入配套的布袋暂存后交由物资回收公司回收利用；无组织排放粉尘经处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限制；食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型标准后经油烟管道引至屋顶排放。

3、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取隔声、消声、减振、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达标排放。

4、固体废物处理工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。除尘器收尘、废包装物、废木料交由物资回收公司回收利用；含油废手套及废抹布、漆渣、废胶粘剂、废油漆桶、废胶桶等危险废物暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。

5、环境管理和环境风险防范工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，制定有关环境风险防范措施和突发性事故应急处理预案，加强环保设施运行管理与维护，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物长期稳定达标排放。

6、污染物排放总量控制指标：VOCs≤0.296t/a。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施开展环境保护验收和排污许可工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二〇年十二月十一日