平环批[2021]006号

关于平江县天岳石油销售有限公司上坪加油站建设项目环境影响报告表的批复

平江县天岳石油销售有限公司：

你单位《关于<平江县天岳石油销售有限公司上坪加油站建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评批复的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县天岳石油销售有限公司上坪加油站建设项目拟建于平江县百花台路与三阳大道交汇处东南角（项目中心地理坐标东经113.627637，北纬28.681522）。项目总占地面积为6553.22平方米。主要建设内容包括：加油站站房、罩棚、油罐区，项目设置40m3的SF双层埋地油罐3台（92#汽油罐1台、95#汽油罐1台、0号柴油罐1台）、30m3的SF双层埋地油罐98#汽油罐1台，总容量为150m3，折合汽油总储量130m3（柴油折半计入总容量）；四枪加油机2台，双枪加油机2台，潜油泵4台，油气回收装置1套，非车载直流充电机系统一套。年零售石油4800吨，其中柴油1200吨，汽油3600吨。项目总投资8000万元，其中环保投资74万元，占总投资的0.93％。根据湖南朋乐达环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；采取洒水、篷布覆盖、硬化路面、清洗运输车辆和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中产生的粉尘对环境污染；加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护，减少对环境的影响；建筑垃圾可用作基础填方、洼地填筑等综合利用或运送至指定消纳场填埋，禁止随意倾倒；施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。

2、加强废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设雨水及污水管网。加强对储油罐和输油管线的防渗漏措施，确保无跑、冒、滴、漏现象发生，防止因油品泄露发生污染地表水、地下水及土壤的污染事故。生活污水、地面清洗废水、洗车废水、初期雨水经收集通过隔油沉淀池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后经市政污水管网排入平江县金窝污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后外排。

3、废气污染防治工作。建埋地式储油罐，确保储油罐有良好的密闭性。卸油、加油、储油罐必须安装油气回收装置，使排放的废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952 -2007）中油气浓度排放限值。站内非甲烷总烃无组织监控浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。

4、加强清罐期间的环境管理，清罐产生的清洗残夜、废油渣等由清洗单位立即运走处理，不在厂内贮存；含油抹布及手套、隔油沉淀池油渣、废油桶、加油机滤芯等危废暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾经收集后委托环卫部门送至垃圾填埋场处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

5、噪声污染防治工作。加强出入加油站内的机动车辆的管理，采用限速、禁鸣等措施降低车辆噪声。通过合理布局，做好隔声、减振，采用低噪声设备，加强对设备的保养，加强站区绿化建设等措施来降低噪声排放，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相关标准。

6、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文本及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施开展环境保护验收和排污许可工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年二月四日