平环批[2021]016号

关于湖南蓝天旭日纸塑包装有限公司可降解“玉米淀粉”（聚乳酸）建设项目环境影响报告表的批复

湖南蓝天旭日纸塑包装有限公司：

你单位《关于<湖南蓝天旭日纸塑包装有限公司可降解“玉米淀粉”（聚乳酸）建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评批复的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南蓝天旭日纸塑包装有限公司可降解“玉米淀粉”（聚乳酸）建设项目位于湖南省岳阳市平江县伍市镇平江高新技术产业园（项目中心地理坐标东经113.261567°，北纬28.777677°）。项目在现有厂区范围内南侧新建1栋4层生产厂房（即2#生产厂房），占地面积1330平方米，建筑面积5320平方米，一楼布置片材生产区、模具加工区，二楼布置成型区，三楼为成品存放区，四楼为原材料存放区。项目建成后可实现年产7000吨可降解“玉米淀粉”（聚乳酸）塑料制品。主要生产工艺为：玉米淀粉聚乳酸、聚己二酸-对苯二甲酸丁二醇脂、色母投料搅拌→加温融化挤出→拉片、收卷→模具制作（铝片→铣床加工→模具）→成型→裁剪→检验→包装。项目总投资3100万元，其中环保投资64.5万元，占总投资的2.08％。根据湖南朋乐达环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意建设。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。冷却水经冷却塔+循环水池处理后循环利用不外排；生活污水经隔油池+化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及园区污水处理厂接管标准后，通过工业园污水管网进入园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。注塑、吸塑废气经集气罩收集后采用两级活性炭吸附装置处理达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1标准后通过26米高排气筒排放，无组织排放废气经处理后确保达到相关标准限值；食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准后高于屋顶排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。废活性炭、废切削液、废切削液桶、废润滑油桶等危废暂存于危废暂存间，委托有危险废物处理资质的单位进行处置；不合格的注塑产品及吸塑边角料等回用于生产；废包装材料、铝片边角料等外售物资公司回收利用；生活垃圾委托环卫部门清运处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取隔声、减振措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请取得排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年三月三十日