平环批[2021]014号

关于年生产潜孔冲击器2万台、钻头10万支、偏心钻具0.3万套建设项目环境影响报告书的批复

湖南新金刚工程机械有限公司：

你单位《关于<年生产潜孔冲击器2万台、钻头10万支、偏心钻具0.3万套建设项目环境影响报告书>申请全文公示和环评批复的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南新金刚工程机械有限公司年生产潜孔冲击器2万台、钻头10万支、偏心钻具0.3万套建设项目位于平江高新技术产业园区湖南新金刚工程机械有限公司内（项目中心地理坐标东经113.252362°，北纬28.775545°）。项目总占地面积47868.19平方米。主要建设内容包括:生产厂房、综合楼、仓库、环保工程等。项目总投资4000万元，其中环保投资156万元，占总投资的3.9％。项目已于2021年3月建成并投产，属于补办环评。根据湖南湘尚环境服务有限公司编制的环境影响报告书基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意补办环评手续。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水和生活废水经“气浮+A2/O”工艺污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及园区污水处理厂接管标准后，通过工业园污水管网进入园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。淬火、回火废气经高压静电油烟净化设备处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准后通过15米高排气筒排放；喷漆废气经光催化废气净化设备+活性炭吸附处理达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中表面涂装行业标准限制后通过15米高排气筒排放；打磨、抛丸、机加工粉尘经脉冲式布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求后通过15米高排气筒排放；燃气废气经收集后通过15米高排气筒排放；食堂油烟废气经油烟净化设施处理达到《饮食业油烟排放标准（施行）》（GB18483-2001）标准后达标排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。废钢屑、废边角料，加工金属粉尘，木屑、木材边角料等经收集存放于设置防风防雨设施的一般固废暂存处，外售处理；废矿物油、废乳化油、含油抹布、漆渣、废油漆桶、废活性炭等危险废物分类分区暂存于厂区危废暂存间内，委托有资质单位处理。生活垃圾经收集后，委托环卫部门统一处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，加装减振垫、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：化学需氧量≤1.312吨/年、氨氮≤0.131吨/年、二氧化硫0.022吨/年、氮氧化物0.1吨/年、VOCs：0.768 吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年三月三十日