平环批[2021]013号

关于平江县林兴钢结构制作有限公司年加工3000吨钢结构项目环境影响报告表的批复

平江县林兴钢结构制作有限公司：

你单位《关于<平江县林兴钢结构制作有限公司年加工3000吨钢结构项目环境影响报告表>申请全文公示和环评批复的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县林兴钢结构制作有限公司年加工1000吨钢结构项目于2018年6月22日取得平江县环境保护局（平江工业园区项目审批专用章）批复，现根据行业发展趋势，拟在原厂址内（平江县金灵金属制造有限责任公司厂房，项目中心地理坐标东经113.289378°，北纬28.793500°）增加厂房租赁面积，变更调整生产工艺，淘汰、新增部分生产设备，将规模由原来的年加工1000吨钢结构增加到年加工3000吨钢结构。项目总占地面积5344.86平方米，总建筑面积为5344.86平方米。主要建设内容为生产车间、产品区、原材料区及环保工程等；主要原辅材料包括：钢材、氧气、液化石油气、丙烷、混合气、焊丝、水性漆等；主要生产工艺为：钢材下料→组件→龙门焊→校正→铆工→焊接→抛丸→喷漆→入库。项目总投资80万元，其中环保投资10万元，占总投资的12.5％。根据湖南汇恒环境保护科技发展有限公司的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及园区污水处理厂接管标准后，通过园区污水管网进入工业园污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。焊接烟尘、金属屑尘经移动式焊接烟尘净化器、车间通风处理达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996）中表2无组织排放浓度监控要求；抛丸粉尘经布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准后，通过15米高G1排气筒排放；喷漆有机废气经“过滤棉+活性炭吸附”处理达到湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中表1标准后通过15米高G2、G3排气筒排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。金属屑、边角料、废焊渣等分类收集后外售处理；废活性炭、废过滤棉等危废收集至危废暂存间，交由有危废资质的单位处置；生活垃圾交由环卫部门处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，加装减振垫、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：VOCs：0.576吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请取得排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年三月二十九日