平环批[2021]028号

关于平益高速公路加义连接线加宽（加义大道）工程环境影响报告表的批复

平江县交通运输规划中心：

你单位《关于<平益高速公路加义连接线加宽（加义大道）工程环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

- 平江县交通运输规划中心平益高速公路加义连接线加宽（加义大道）工程拟建于湖南省岳阳市平江县加义镇。项目中心地理坐标起点位于加义加油站附近（东经113°50'39.151°，北纬28°38'6.955°）终点位于待建加义汨罗江大桥桥头（东经113°50'17.541°，北纬28°38'29.197°）。拟建项目为平益高速加义连接线的一部分，起点位于加义加油站附近，与S202(原S308)平面交叉，对应省道S202桩号为K62+100,路线自起点向西北布线，经加义镇中心小学西南侧转向东北布线，路线终点位于待建加义汨罗江大江桥头，与待建加义汨罗江大江顺接。项目按二级公路结合城市道路功能标准设计，路线全长0.967km，设计速度40km/h，采用双侧加宽方式将原有路基宽度由10m扩宽至30m。项目总投资8604万元，其中环保投资185万元，占总投资的2.15％。根据湖北汉环环境工程有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、工程应按国家相关法律法规，做好水土保持、土地调整、拆迁安置、基础设施、文物保护等工作；工程拆迁安置方案应与工程建设同步进行，妥善解决好工程征地拆迁安置中的社会环境问题。

2、做好生态环境保护工作。优化道路布线和工程方案，利用原有路基，尽可能避免削山扩宽路基作业；尽可能维持现状，保持原有的生态环境。项目不设置取土场，合理设置弃渣场。做好路基边坡、弃渣场等护坡、排水、绿化等平整工程，加强道路绿化与景观设计，做到与周围景观相协调。

3、废水污染防治工作。施工废水经隔油沉淀处理后回用于洒水降尘或路面养护，不外排；施工生活区尽量租用附近现有民房，生活污水经化粪池处理后，由当地农民转运作农肥，禁止直接排入汨罗江；施工弃渣禁止排入沿线江河、溪渠、鱼塘、农田内，避免对地表水环境造成影响。

4、废气污染防治工作。项目外购商品沥青和商品混凝土，不得设置沥青搅拌站和混凝土搅拌站，所用沥青和混凝土外购后，经专用车辆运至铺路现场使用；加强施工场地及土石方运输车辆管理，严禁大风、大雨等恶劣天气施工，石灰、粉煤灰等路用粉状材料采用袋装、罐装方式运输，渣土、细砂等易洒落物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等全部过程中，采取防风遮盖措施，避免洒落；施工时采用水幕降尘，同时对距离施工路线较近的加义村起终点、加义镇中心小学等大气环境敏感点路段分别设置防尘网和围挡，对堆场加强管理，在物料堆场四周设置挡风墙（网），必要时在堆垛表面掺和外加剂或喷洒润滑剂；营运期配备路面清扫车和洒水车减少路面扬尘。

5、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。拆除垃圾、生活垃圾集中收集后运至环卫部门指定地点处置。业主应对原材料、废弃物等物资的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

6、噪声污染防治工作。科学制定施工计划和运输方案，合理选取车辆运输时间、路线；尽量选用低噪声的施工机械和工艺，同时应加强对各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转；合理规划施工过程与高噪声设备和工艺的使用时间，在距离居民点较近的加义村起终点、加义镇中心小学等敏感点路段两侧设置施工围挡或隔声屏障，合理安排工作时间，禁止在夜间（22:00—06:00）施工，减少噪声扰民。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年六月二十四日