岳平环批[2021]024号

关于湖南世耀医疗科技有限公司年产100万件（个）一次性血液、消化医疗器械建设项目环境影响报告表的批复

湖南世耀医疗科技有限公司：

你单位《关于<湖南世耀医疗科技有限公司年产100万件（个）一次性血液、消化医疗器械建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南世耀医疗科技有限公司年产100万件（个）一次性血液、消化医疗器械建设项目拟建于平江县天岳新区（南抵仙平路，东抵杨源路）（项目中心地理坐标东经113°37'24.801"，北纬28°42'33.026"）。项目总用地面积为29329平方米，总建筑面积为48876平方米。主要建设内容为：生产车间、灭菌车间、原材料成品库、办公楼、公寓楼等。项目原辅材料主要包括：聚苯乙烯基树脂、酒精、无水乙醚、盐酸、氢氧化钠、高分子PC粒料、包膜液、注气阀、PC注塑粒料（聚碳酸酯）、医用UV胶水等；主要生产设备包括：包膜机、灌装机、打包机、封口机、树脂烘干设备、精淋洗设备、超声波清洗器、电热恒温鼓风干燥箱、热熔机、气动压力机、点胶机、UV灯等。项目总投资5000万元，其中环保投资258.5万元，占总投资的5.17％。根据岳阳凯丰环保有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及金窝污水厂接管标准后；纯水制备浓水、清洗废水经调节池收集处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及金窝污水厂接管标准后，通过管网排入平江县金窝污水处理处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级A类标准后，排入仙江河，最终排入汨罗江。

2、废气污染防治工作。注塑废气经活性炭+UV光氧催化处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4限值要求标准后通过40米高排气筒排放。灭菌废气经活性炭+喷淋设施处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2限值要求标准后通过40米高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准后通过15米高排气筒排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。边角料、废包装材料、废RO膜等暂存于一般固废暂存区后外售综合利用；废机油、废活性炭、废UV灯管、喷淋废液暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：化学需氧量≤0.579吨/年、氨氮≤0.058吨/年、挥发性有机物≤0.46吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二一年十一月二十三日