岳平环评[2022]016号

关于亚洲开发银行贷款湖南汨罗江流域平江段综合治理项目-汨罗江干支流水环境综合治理项目（二期）环境影响报告表的批复

平江县人民政府（平江县汨罗江综合治理领导小组办公室）：

你单位《关于<亚洲开发银行贷款湖南汨罗江流域平江段综合治理项目-汨罗江干支流水环境综合治理项目（二期）环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、亚洲开发银行贷款湖南汨罗江流域平江段综合治理项目-汨罗江干支流水环境综合治理项目（二期）拟建于平江县汉昌街道，项目主要包括城区段3个子工程，分别为汨罗江画桥社区段治理工程、汨罗江金沙洲生态修复工程、汨罗江寺前段治理工程。项目主要治理内容为堤防新建与加固工程、穿堤涵管工程、岸坡治理工程等，不进行河道疏浚等涉水工程。项目总投资98101.47万元，其中环保投资117万元，占总投资的0.12％。根据湖南中源环保工程有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、按照《亚洲开发银行贷款湖南汨罗江流域平江段综合治理项目-汨罗江干支流水环境综合治理项目（二期）环境影响报告表》的要求，科学开展流域水环境综合治理工作，规范施工，科学规划运输路线，减少工程施工对居民区等敏感区域造成影响。施工期避开保护鱼类的产卵期，禁止在河床内取土、取砂，严禁向河道内倾倒废弃物；定期开展施工河段及保护区河段的水生生物监测，对受损失的渔业资源采取增殖放流等必要的补救措施；施工结束后，做好临时施工场地生态恢复工作，确保达到治理目标，满足生态环境和景观要求。

2、施工期废水污染防治工作。按照“雨污分流、污污分流”的原则，合理布设雨水、污水管网。施工废水经隔油池+沉淀池处理后回用于绿化及抑尘，不外排。

3、施工期大气污染防治工作。采取施工工地四周设置围挡、边施工边洒水，避免大风等恶劣天气施工，临时堆放场加覆盖防风等措施，确保粉尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

4、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和暂存工作。建筑垃圾运输至建筑垃圾消纳场统一处置，生活垃圾统一送至平江县无害化垃圾处理厂集中处置。

5、噪声污染防治工作。采用低噪声设备、合理布局和合理安排施工作业时间，确保施工期厂界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011中相关标准要求。

三、该项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

四、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二二年五月二十日