岳平环评[2022]014号

关于湖南天一奥星泵业有限公司年产3000台泵建设项目环境影响报告表的批复

湖南天一奥星泵业有限公司：

你单位《关于<湖南天一奥星泵业有限公司年产3000台泵建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南天一奥星泵业有限公司年产3000台泵建设项目位于湖南省岳阳市平江县天岳大道北806号（项目中心地理坐标东经113°35'23.193"，北纬28°42'13.551"），项目总用地面积66615.6平方米，建筑面积为60015.66平方米，项目主要建设内容有：机加工车间、总装车间、喷漆室、焊接房、油漆仓库、配件仓库、原料仓库、办公楼等。项目原辅材料主要包括：铸件、钢材、电机、机械密封、轴承、紧固件、橡胶件、铆钉等；主要生产设备包括：立式车床、双柱立式车床、普通车床、摇臂钻床、卧式镗床、平面磨床、外圆磨床、喷砂机、立式砂轮机、激光打标机、氩弧电焊机等。主要生产工艺流程为：钢材、铸件下料→粗加工→UT检查→焊接→精加工→试验→装配→装配→打磨除锈→试验→喷涂→铆钉装牌→成品。项目总投资32000万元，其中环保投资100万元，占总投资的0.31％。根据湖南汇美环保发展有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目生产过程中无生产废水排放，试验废水循环利用不外排；生活污水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及平江县污水处理厂进水水质标准较严值后经市政污水管网进入平江县格林莱污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。喷漆废气经过滤棉+UV光解+两级活性炭吸附装置处理后，颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准，VOCs、二甲苯、甲苯达到《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/356-2017）表1排气筒挥发性有机物排放浓度限值后通过15米高排气筒排放；厂区内VOCs无组织排放标准执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37882-2019）相关排放限值要求。加工粉尘和焊接烟尘经自然沉降等措施处理后确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。一般固体废物收集后外售综合利用；废活性炭、废漆桶、废过滤棉、废UV灯管、废润滑油等危物经收集后暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二二年五月十七日