岳平环评[2022]017号

关于岳阳市昊昌食品科技有限公司年产3000t膨化食品建设项目环境影响报告表的批复

岳阳市昊昌食品科技有限公司：

你单位《关于<岳阳市昊昌食品科技有限公司年产3000t膨化食品建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳市昊昌食品科技有限公司年产3000t膨化食品建设项目位于湖南省岳阳市平江县瓮江镇新马村（项目中心地理坐标东经113°24'52.221"，北纬28°39'54.694"），项目总用地面积16385.48平方米，建筑面积12320平方米。本项目主要生产膨化食品，共建设两条生产线，一条为调味面制品生产线（2000t/a），一条为豆制品生产线（1000t/a）。项目主要建设内容：生产车间、综合办公楼、食堂、变配电房、锅炉房、停车场、废水处理站、原料库、食用油储存区、仓储等。项目原辅材料主要包括：黄豆、面粉、食用油（外购）、白砂糖、干辣椒、香辛料、食用盐、其他调味品等。项目总投资3000万元，其中环保投资82万元，占总投资的2.73％。根据湖南乐帮安环科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水和生产废水经厂区隔油沉淀池+化粪池+废水处理站处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级限值及瓮江镇污水处理厂进水水质要求较严值后，采用罐车运至瓮江镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。膨化、拌料异味经活性炭吸附装置处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值后通过15米高排气筒（DA001）排放；油炸油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的最高允许排放浓度后通过15米高排气筒（DA002）排放；蒸汽发生器采用成型生物质作燃料，废气经水膜除尘器处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃煤锅炉大气污染物特别排放限值标准后通过20米高排气筒（DA003）排放；废水处理站恶臭通过采取密闭污水处理设施等措施确保硫化氢、氨气、臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值二级标准；搅拌、粉碎工艺产生的粉尘通过车间密闭、定期清扫等措施后确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。废弃包装物料、不合格品、食品碎渣经收集后外售综合利用；废食用油、油渣和隔油池浮油经收集后暂存于一般固废暂存间，定期交由当地餐厨垃圾处理部门处置；废活性炭交由生产厂家回收处置；废水处理站污泥定期委托有关单位清运处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）中的2类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：化学需氧量≤0.247吨/年、氨氮≤0.025吨/年、二氧化硫≤0.085吨/年、氮氧化物≤0.102吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二二年五月二十七日