岳平环评[2022]019号

关于平江县第一人民医院整体搬迁建设项目环境影响报告书的批复

平江县第一人民医院：

你单位《关于<平江县第一人民医院整体搬迁建设项目环境影响报告书>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县第一人民医院整体搬迁建设项目拟建于平江县百花台东路与杨源路交汇的东北角（项目中心地理坐标东经113°36'23."，北纬28°41'09."），项目总用地面积为148552.63平方米，总建筑面积：204488.75平方米（地上建筑面积157001.58平方米，地下建筑面积47487.17平方米），设计住院床位1500张。项目主要建设内容：医疗综合楼、感染楼、肿瘤楼、行政办公楼、锅炉房、备用柴油发电机房及环保工程等；医院主要科室包括：口腔科、耳鼻喉科、眼科、皮肤科、产科门诊、妇科、超声科、内科、外科、骨科、病理科、检验科、高压氧科等；主要设备包括：心电监护仪、输液泵、理疗康复仪、肌电图、无创呼吸机、除颤仪、心电图机、电动吸痰器、床单位消毒机等。项目总投资120000万元，其中环保投资1319万元，占总投资的1.1％。根据长沙宏伟环保科技有限公司编制的环境影响报告书基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，加强运输污染控制，避免工程施工期噪声、扬尘和水土流失影响，将工程扰民减小到最低限度。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。施工期生活污水、施工废水经化粪池+隔油池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及平江县金窝污水处理厂纳污标准较严值后，通过南侧已建市政污水管网进入平江县金窝污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后外排；营运期生活废水、医疗废水经化粪池、自建的污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后通过北侧市政污水管网（暂未建）进入平江县金窝污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后外排。项目废水与平江县金窝污水处理厂管网未对接前，项目不得运营。

3、废气污染防治工作。污水处理站排放的氨、硫化氢及臭气浓度经生物除臭设备处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准后通过15米高排气筒排放；污水处理站周边空气中污染物执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度；锅炉采用天然气作燃料，锅炉废气经集中收集处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉污染物特别排放限值标准后通过71米排烟竖井引至住院楼高空排放；柴油发电机烟气采用消烟除尘一体化设备处理，确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

4、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。医疗固废须严格按照《医疗废物管理条例》等要求规范收集、暂存及转运，并建立管理台账；医疗废物、浓缩干化的化粪池和污水处理站污泥经收集后定期送有资质的单位安全处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

5、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准。

6、以尽量避让周边居民敏感点为原则合理布局太平间、污水处理站及放射性设备，按放射性防护法规要求加强射线装置的管理，并委托有资质的单位进行辐射环境影响评价。

7、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物排放总量控制指标：化学需氧量≤15.49吨/年、氨氮≤7.71吨/年、二氧化硫≤0.32吨/年、氮氧化物≤1.454吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二二年五月三十一日