岳平环评[2022]020号

关于平江县向阳实业有限公司改扩建项目环境影响报告表的批复

平江县向阳实业有限公司：

你单位《关于<平江县向阳实业有限公司改扩建项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县向阳实业有限公司改扩建项目位于湖南省岳阳市平江县三市镇下沙村三市食品工业小区（项目中心地理坐标东经113°25'48.320"，北纬28°21'4.046"），项目总占地面积7821平方米。项目主要建设内容为：扩建一条包装袋生产线，使用的油墨为水性油墨，生产能力为400t/a；将现有的膨化食品生产车间搬迁至现有综合楼二楼，搬迁后新增两台膨化生产机作为备用，新增4台自动包装机代替人工包装，搬迁后膨化食品的产品种类、生产规模等均不发生变化。本次改扩建在现有厂区进行，不新增用地，改扩建后主要产品为：膨化食品（500吨/年）、食品包装袋（950吨/年）。膨化食品主要原辅材料包括：面粉、辣椒香料、盐、食用油、食品添加剂等；食品包装袋生产线主要原辅材料包括：油性油墨（酯溶聚氨酯油墨）、正丙酯、乙酯、异丙醇、丁酯、水性油墨、PET薄膜、BOPP薄膜、CPP薄膜、PE薄膜、聚氨酯胶粘剂，等。主要生产设备包括：制袋机、印刷机、干复机、无溶机、螺杆机、叉车、熟化室等。项目总投资100万元，其中环保投资20万元，占总投资的20％。根据湖南汇美环保发展有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水和生产废水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级排放标准和下沙污水处理厂接纳水水质标准中较严值后，经下沙污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。印刷废气经负压抽风+UV光氧催化+活性炭吸附处理达到《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1356-2017）表1印刷生产活动排气筒挥发性有机物排放限值后通过23米高排气筒排放；厂界内VOCS无组织监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A1标准限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准；食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中排放限值后排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。不合格产品及食品碎渣经收集后外售综合利用；废油墨桶、废溶剂瓶、废胶粘剂桶、废机油及含油手套等危废经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；边角余料、废包装材料、生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物排放总量控制指标：化学需氧量≤0.197吨/年、氨氮≤0.016吨/年、挥发性有机物≤2.278吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二二年六月九日