岳平环评[2022]021号

关于湖南省至味悠食品有限公司年产300t豆制品建设项目环境影响报告表的批复

湖南省至味悠食品有限公司：

你单位《关于<湖南省至味悠食品有限公司年产300t豆制品建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南省至味悠食品有限公司年产300t豆制品建设项目拟建于平江县伍市镇高新技术产业园区食品产业园二期一栋第5层（项目中心地理坐标东经113°15′30.130″，北纬,28°46′23.842″），项目总用地面积2100平方米。项目主要从事豆制品生产加工。项目主要建设内容包括：配料间、脱包间、内包间、拌料间、冷却间、喷码间、杀菌间、外包间、烘干间、卤制间、化验室、仓库、办公区等。项目原辅材料主要包括：百叶、香辛料、味精、食用油、琼脂、酒精灯、滤纸等。项目主要生产设备：烤箱、搅拌机、传送带、切菜机、喷码机、封口机、粉碎机、打包机、卤锅、杀菌釜、电磁炉等。项目总投资1200万元，其中环保投资20万元，占总投资的1.67％。根据湖南汇美环保发展有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水经沉淀池预处理、生活污水经化粪池处理达到食品产业园二、三期污水处理站接管标准后通过污水管网排入食品产业园二、三期污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及平江高新技术产业园污水处理厂接管标准较严值后，通过管网进入平江高新技术产业园污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。生产过程中，臭气浓度浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，破碎工序出料以及搅拌工序投料产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；油烟废气经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中饮食业单位小型规模-油烟最高允许排放浓度标准。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。废弃包装材料、边角料、不合格产品经收集后外售；生活垃圾经收集后由环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：化学需氧量≤0.045吨/年、氨氮≤0.0072吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二二年七月十八日