岳平环评[2022]023号

关于湖南硕特电子科技有限公司年产320万台平板显示电源、280万台变频空调电源、360万台微波主控板建设项目环境影响报告表的批复

湖南硕特电子科技有限公司：

你单位《关于<湖南硕特电子科技有限公司年产320万台平板显示电源、280万台变频空调电源、360万台微波主控板建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南硕特电子科技有限公司年产320万台平板显示电源、280万台变频空调电源、360万台微波主控板建设项目位于创新创业园三期标准厂房五号栋第一至六层（项目中心地理坐标东经113°36'39.262"，北纬28°42'46.478"），项目总用地面积为2749.43平方米，总建筑面积为16850平方米。项目主要建设内容：DIP生产区、SMT生产车间、AI生产车间、预留DIP生产区、办公区、卸货平台、仓库等。项目原辅材料主要包括：PCB板、镀锡铜线、二极管、三极管、电阻、电容、微型变压器、红胶、锡膏等。项目主要生产设备包括：AI自动插件机、印刷机、贴片机、回流焊机、点胶机、波峰焊（锡炉）、涂覆机、UV固化炉等。项目总投资10000万元，其中环保投资82万元，占总投资的0.82％。根据岳阳凯丰环保有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目无生产废水排放，生活污水经已建化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及平江金窝污水处理厂接管标准较严值后，经园区污水管网排入平江县金窝污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。生产废气经集气罩收集后通过纤维过滤棉+活性炭吸附装置处理，颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值、VOCs达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（天津市地方标准DB12/524-2020）表1电子行业挥发性有机物有组织排放限值后通过37米高排气筒排放；无组织废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值、VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（天津市地方标准DB12/524-2020）表2挥发性有机物无组织排放限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。原料废包装收集后外售，锡渣收集后由供应商回收利用，不合格产品经收集后回收利用；废机油、油类废包装桶、废紫外灯管、废活性炭等危废经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目东侧临金窝安置小区厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准、其他厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：挥发性有机物≤1.8317吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二二年八月二十九日