岳平环评[2022]022号

关于湖南新洋刚工程机械有限公司年产250000台套钻具、钎杆等机械零部件项目环境影响报告

书的批复

湖南新洋刚工程机械有限公司：

你单位《关于<湖南新洋刚工程机械有限公司年产250000台套钻具、钎杆等机械零部件项目环境影响报告书>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南新洋刚工程机械有限公司年产250000台套钻具、钎杆等机械零部件项目位于平江高新技术产业园区内（项目中心地理坐标东经113°15'13.89"，北纬28°46'38.31"），项目总占地面积35576平方米，总建筑面积71152平方米。项目主要建设内容包括：生产厂房、综合楼、仓库等。项目原辅材料主要包括：销轴锻造件、钎杆钎尾锻造件、钻杆锻造件、螺纹钻头锻造件、甲醇、水性漆、油性漆等；项目主要生产设备包括：数控机床、数控铣床、数控磨床、数控加工中心、井式炉、锯床、深孔钻、摩擦焊机、普车、空压机、抛丸机等。项目建成后年产销轴20000套、钎杆、钎尾70000根、钻杆40000根、螺纹钻头120000个。项目总投资15000万元，其中环保投资177万元，占总投资的1.18％。根据湖南至禹环境服务有限公司编制的环境影响报告书基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。地面清洁废水经隔油处理、生活污水经隔油池沉淀池+化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及工业园污水处理厂进水水质要求较严值后排入园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。喷漆过程产生的二甲苯、挥发性有机物达到《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1标准后经20米高排气筒排放；淬火、回火过程产生的非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准后经20米高排气筒排放；抛丸、喷漆、机加工和打磨过程中产生的颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准后经20米高排气筒排放，无组织废气苯系物和非甲烷总烃执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标》（DB43/1356-2017）表3标准；食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。废边角料、钢屑、布袋收集尘收集后外售；废矿物油、废乳化液、废淬火油、废油漆桶等危废经收集后委托有资质单位处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：化学需氧量≤0.58吨/年、氨氮≤0.058吨/年、挥发性有机物≤1.495吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二二年八月十五日