岳平环评[2023]011号

关于湖南植丫丫食品有限公司年产9000吨拉丝蛋白（素肉）制品建设项目环境影响报告表的

批   复

湖南植丫丫食品有限公司：

你单位《关于<湖南植丫丫食品有限公司年产9000吨拉丝蛋白（素肉）制品建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南植丫丫食品有限公司年产9000吨拉丝蛋白（素肉）制品建设项目拟建于平江高新技术产业园区食品产业园三期十一栋（项目中心地理坐标东经113°15'23.326"，北纬28°46'34.066"），项目分二期建设，其中一期租用11栋1-2层建设2条生产线，年产4500吨拉丝蛋白制品；二期租用3-5层建设2条生产线，年产4500吨拉丝蛋白制品；两期共计生产9000吨拉丝蛋白制品。项目总用地面积2128平方米。项目主要建设内容包括:生产车间、办公区、展区、仓库等；主要原辅材料包括：拉丝蛋白原胚、大豆油、辣椒粉、盐、糖、香料等；主要生产设备包括：半自动浸泡机、输送系统、脱水机、震动布料机、油炸机、滤油机、导热油炉、循环泵、储油罐、补油泵、脱油机等；主要生产工艺为：拉丝蛋白原胚→浸泡→脱水→油炸→拌料→内包装→杀菌、过水、烘干→外包装→成品。项目总投资6000万元，其中环保投资30万元，占总投资的0.5％。根据湖南瑜楚环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水经化粪池处理后与生产废水一起达到食品产业园二、三期污水处理站纳污标准后经污水管网进入食品产业园二、三期污水处理站进行处理。

2、废气污染防治工作。导热油炉采用天然气作燃料，燃烧废气经低氮燃烧处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值标准后通过35米高排气筒排放；车间异味经活性炭吸附装置处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准限值后通过35米高排气筒排放；食堂油烟经高效油烟净化器设备处理达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2最高允许排放浓度要求后通过35米高排气筒排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。废包装材料、不合格产品、不合格原料、油炸废油等一般固废经收集后外售；废机油等危险废物经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、污染物排放总量控制指标：化学需氧量≤1.45吨/年、氨氮≤0.145吨/年、二氧化硫≤0.0168吨/年、氮氧化物≤0.666吨/年。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二三年四月十八日