岳平环评[2023]073号

关于平江县托田四兴彩印包装厂年产800t食品包装袋技术改造项目环境影响报告表的批复

平江县托田四兴彩印包装厂：

你单位《关于<平江县托田四兴彩印包装厂年产800t食品包装袋技术改造项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县托田四兴彩印包装厂年产800t食品包装袋技术改造项目拟建于平江县三市镇托田村（项目中心地理坐标东经113°42'47.023"，北纬28°37'9.832"），项目总用地面积4785平方米。项目主要技改内容包括:淘汰原印刷生产线，新建两条印刷生产线（400m/min和200m/min）；拆除原生物质锅炉和熟化机，升级电加热熟化机，升级有机废气处理设施，在原厂址上改建生产厂房、仓库、宿舍楼、化学品仓库、危废暂存间等。主要原辅材料包括：PE膜、CPP膜、PET膜、BOPP膜、铝箔膜、溶剂油墨、水性油墨等；主要生产设备包括：印刷机、干式复合机、无溶剂复合机、制袋机、熟化机、空压机、分切机等。项目总投资500万元，其中环保投资105.5万元，占总投资的21.1％。根据湖南汇美环保发展有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目无生产废水外排；生活污水经化粪池处理后用作周边菜地农肥。

2、废气污染防治工作。生产过程产生的有机废气经活性炭吸附脱附、催化燃烧等处理达到《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）中表1的相关排放限值后通过15米高排气筒排放；厂区和厂界无组织废气满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）中表2的无组织排放监控浓度限值；食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中排放限值后通过油烟管道引至屋顶排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。不合格产品及边角余料等一般工业固体废物收集后委托回收利用；废印刷版由厂家回收；废油墨桶、废有机溶剂桶、废活性炭、废吸附棉、废抹布等危险废物按要求分类收集暂存后交由有资质单位处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、本项目污染物排放总量控制指标：挥发性有机物≤1.918吨/年。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二三年十一月二十三日