岳平环评[2023]076号

关于岳阳瑞砂新材料有限公司矿山固废资源化综合利用新材料（年产10万吨干混砂浆产品）项目环境影响报告表的批复

岳阳瑞砂新材料有限公司：

你单位《关于<岳阳瑞砂新材料有限公司矿山固废资源化综合利用新材料（年产10万吨干混砂浆产品）项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳瑞砂新材料有限公司矿山固废资源化综合利用新材料（年产10万吨干混砂浆产品）项目拟建于平江县安定镇安永村湖南雄狮雕塑艺术品有限公司（项目中心地理坐标东经113°38'16.677"，北纬28°34'44.228"），项目总用地面积5300平方米。主要建设内容包括:1条10万吨/年干混砂浆生产线，成品库、原料仓库及其配套设施等；主要原辅材料包括：水泥、石膏、湿尾矿砂(含水率13%）、烘干砂、纤维素醚、淀粉醚等；主要生产设备包括：上料系统、烘干系统、除尘系统、出料筛分输送系统、干砂提升输送系统、原料筒仓及给料系统等。项目总投资1600万元，其中环保投资30万元，占总投资的1.87％。根据湖南瑜楚环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及安定镇污水处理厂进水水质要求两者较严值后通过管网进入安定镇污水处理厂处理后外排。

2、废气污染防治工作。项目采用成型生物质颗粒为燃料，烘干废气经脉冲布袋除尘器处理达到《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中相应标准要求的50%（颗粒物15mg/m3、二氧化硫100mg/m3、氮氧化物150mg/m3）后通过15米排气筒（DA001）排放；搅拌、包装粉尘经脉冲布袋除尘器处理达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013））表2大气污染物特别排放限值后通过排气筒（DA002）排放；厂界无组织排放粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。除尘器收集粉尘全部回用于生产；废弃包装袋收集后外售；废机油等危险废物经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、污染物排放总量控制指标：二氧化硫≤0.2856吨/年、氮氧化物≤0.2856吨/年。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二三年十二月二十二日