岳平环评[2023]074号

关于平江中南利康医药建设项目环境影响报告表的批复

平江中南利康医药科技有限公司：

你单位《关于<平江中南利康医药建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江中南利康医药建设项目拟建于平江高新技术产业园新材料产业园区（项目中心地理坐标东经113°16'30.163"，北纬28°46'31.275"），总用地面积19435.02平方米。主要建设内容包括:生产厂房6栋、办公生活楼1栋及其配套设施等；主要生产设备包括：5吨配料罐、纯化水设备、预置锅、半自动灌装机、贴标机、半自动压盖机、封箱机等。项目总投资6000万元，其中环保投资226万元，占总投资的3.77％。根据湖南汇美环保发展有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水、初期雨水经收集后进入絮凝沉淀池处理、生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及园区污水厂接管标准两者较严值后通过管网进入平江高新技术产业园污水处理厂处理后外排。

2、废气污染防治工作。7#1F废气经水喷淋+活性炭吸附处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值后通过15米高排气筒（DA001）排放，其中最高允许排放速率严格50%执行；2#厂房废气经UV光解+活性炭吸附处理后VOCs达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值、臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值后通过35米高排气筒（DA002）排放；5#2F废气经碱液喷淋设备处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值后通过25米高排气筒(DA003)排放；食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准后通过20米高排气筒(DA004)排放;厂界无组织废气VOCs执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值，颗粒物、HCl执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中厂界排放标准限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。废包装材料等一般固废经收集后综合利用；不合格产品、过滤滤渣经收集后回用于生产；废矿物油、废活性炭、废试剂瓶、废UV灯管、检测废液等危险废物经分类收集后，定期交由有资质单位处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处置。建设单位应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、污染物排放总量控制指标：化学需氧量≤1.51吨/年、氨氮≤0.24吨/年、挥发性有机物≤8.185吨/年。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二三年十二月十一日