岳平环评[2024]017号

关于湖南辣喜爱食品有限公司年产 9000 吨素菜制品生产加工项目环境影响报告表的批复

湖南辣喜爱食品有限公司：

你单位《关于<湖南辣喜爱食品有限公司年产 9000 吨素菜制品生产加工项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南辣喜爱食品有限公司年产 9000 吨素菜制品生产加工项目拟建于平江县高新技术产业园区平江县劲仔食品有限公司 3 号厂房（项目中心地理坐标东经113°15′4.641″，北纬28°46′24.158″），项目总用地面积4750平方米。项目主要建设内容：生产车间、办公区、检测区、仓库、储罐区等。项目主要生产设备包括：配制碱液桶、膨化机、成型机、切花机、漂洗池、解冻池、预煮池、保温池等。项目主要原辅材料包括：魔芋精粉、木薯淀粉、磷酸酯淀粉、柠檬酸、氢氧化钙等。项目总投资1150万元，其中环保投资107.5万元，占总投资的6.34％。根据湖南瑜楚环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水经化粪池处理，生产废水经污水处理站处理达到CODcr、氨氮、总氮、总磷、基准排放水量达到《淀粉工业水污染物排放标准》（GB25461-2010）表3水污染物特别排放限值中的间接排放标准、其他因子执行表2间接排放标准，且满足湖南平江高新技术产业园污水处理厂进水水质要求后由园区污水管网排入平江高新技术产业园污水处理厂处理。

2、废气污染防治工作。车间异味经加强车间通风处理，污水处理站异味经密闭，投放除臭剂处理后达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准。食堂油烟经高效油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2最高允许排放浓度后通过15米高排气筒排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。废弃包装材料收集后回收，不合格产品、胚料收集后外售；生活垃圾收集后交由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）中的3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、项目全厂污染物排放总量控制指标：二氧化硫≤吨/年、氮氧化物≤吨/年、化学需氧量≤吨/年、氨氮≤吨/年。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二四年三月十八日