岳平环评[2024]025号

关于湖南睿达云母新材料改扩建项目环境影响报告表的批复

湖南睿达云母新材料有限公司：

你单位《关于<湖南睿达云母新材料改扩建项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南睿达云母新材料改扩建项目拟建于平江县伍市镇平江高新技术产业园内（项目中心地理坐标东经113°16'35.534"，北纬28°47'10.104"），项目工程全部在现有厂区内进行，不新增占地。本次改扩建工程完成后共有12条云母发热片生产线、22条耐火云母带生产线和40条云母新能源生产线；本次改扩建工程完成后全厂主要产品包括：云母发热片5400t/a、云母带13200t/a、新能源云母制品11000t/a；主要生产设备包括：云母板生产线、压机、导热油燃气加热器（含1t的导热油炉）8台、全自动涂布设备、全自动云母制品生产线、ACF吸附回收装置4套、甲苯储罐、甲醇储罐等。主要原辅材料包括：云母纸、有机硅树脂、甲醇、乙醇、甲基三甲氧基硅烷、二甲基二甲氧基硅烷、玻璃纤维布、PE颗粒、PE薄膜、甲苯、天然气等。项目总投资10600万元，其中环保投资1043万元，占总投资的9.83％。根据湖南众昇生态环境科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水、拖地废水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及园区污水处理厂接管标准中较严值后，通过污水管网排入平江高新技术产业园区污水处理厂处理。

2、废气污染防治工作。生产过程产生的非甲烷总烃、甲苯、甲醇等有机废气经负压收集、布袋除尘、水喷淋和ACF回收装置等处理后通过20米高排气筒（DA001）排放，其中非甲烷总烃排放限值参照执行天津地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）中表1中其他行业最高容许排放要求，甲苯、甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值；导热油炉采用天然气作燃料，燃烧产生的废气经处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉特别排放限值的要求后通过15米高排气筒（DA003）排放；食堂油烟经油烟净化器处理达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中大型规模标准限值后通过15米高排气筒（DA002）排放。厂区内无组织废气应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A限值；厂界无组织废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。边角余料、不合格产品、废弃包装材料收集后外售或综合利用；废导热油、废活性炭、废胶渣、废机油、废机油桶、废甲醇乙醇吸收液等危险废物经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、本项目改扩建完成后全厂污染物排放总量控制指标：化学需氧量≤0.197吨/年、氨氮≤0.025吨/年、二氧化硫≤0.048吨/年、氮氧化物≤0.38吨/年、挥发性有机污染物≤26.58吨/年。

三、项目在实际排污之前，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二四年五月十七日